«Утверждаю»

Директор по производству

______________ /А.И.Варзарь/

«____»___________2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг)

## 1.Предмет закупки:

Поставка товара - Настольная установка для отмывки печатных плат "Радуга-63 В"

с виброприводом горизонтального действия, стол для установки оборудования

## 2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу Заказчика: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25

## 3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

• Товар в полном объёме должен быть поставлен и введен в эксплуатацию в срок не позднее

31.03.2016г.

• Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

## 4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумма договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на монтаж, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию, обучение персонала Заказчика, гарантийное обслуживание, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

## 5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Настольная установка для отмывки печатных плат с виброприводом горизонтального действия предназначена для отмывки печатных узлов.

Потребительские  свойства:

- взрывопожаробезопасное исполнение для помещений В-Iа и В-Iб;

- тип отмывки - горизонтальное  виброполоскание;

- слив рабочей жидкости должен быть расположен на передней панели установки (шаровой кран ½ дюйма);

- наличие щелевидного вытяжного патрубка;

- удаление вредных и взрывоопасных газообразных веществ из воздушного объема ванны при закрытой крышке;

- амплитуда колебаний в соответствии с ГОСТ 20.57.406:

1. вибрация с частотой (50±5) Гц,

2. амплитуда колебаний от 0,1 до 1,0 мм,

3. время полоскания до 5 мин.;
- внутренний размер ванны - 300х200х80 мм;

- объем рабочей жидкости: максимальный – 4,8 л, минимальный – 1,2 л;

- габариты установки - 1 170х750х450 мм;

- пульт управления: взрывобезопасный, крепление на стене;

- габариты пульта  управления 400х330х500 мм;

- цифровой таймер,

- стол для установки 1 ед. оборудования.

Технические характеристики:

- частота колебаний:  50 Гц,
- потребляемая мощность - 0,5 кВт,

- питание установки: 220 В.

## 6. Требования по комплекту поставки:

1. Настольная установка для отмывки печатных плат "Радуга-63 В"с виброприводом горизонтального действия – 1 единица

2. Стол для установки – 1 единица

3. Пульт управления – 1 единица

4. Инструкция по эксплуатации на русском языке

5. Сертификат о взрывопожаробезопасном исполнении

## 7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):

Выполнение пусконаладочных работ специалистами Поставщика.

## 8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

• Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

## 9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

• Срок гарантии - не менее 12 месяцев после ввода Товара  в эксплуатацию. Если производитель предоставляет гарантийный срок на товар более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить  гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

• Предоставление гарантии качества распространяется на весь объем поставляемого Товара, за исключением расходных материалов.  Расходные материалы должны иметь свою гарантию, предоставляемую их производителями.

• Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком  в течение всего гарантийного срока.

• Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

## 10. Требования к упаковке:

• Товар поставляется в упаковке предприятия-изготовителя, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.

• Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

## 11. Прочие дополнительные требования к товару:

• Дата выпуска товара – не ранее 2015 года.

• В заявке на участие Поставщик должен предоставить Заказчику технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого Товара, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения Товара, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту и любую другую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого Товара.

• Поставщиком должна быть предоставлена информация о производителе поставляемого Товара с указанием на товарный знак, артикулярные номера (в случае наличия).

## 12. Квалификационные требования к участнику закупки:

12.1 Наличие специальных допусков и разрешений у участника закупки:

• поставщик должен иметь сертификаты, подтверждающие его право быть дистрибьютором завода-изготовителя данного Товара на территории РФ и осуществлять ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание Товара.

12.2  Наличие материально-технических ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору

Не требуется.

12.3 Наличие опыта успешной поставки продукции сопоставимого характера и объема:

• опыт работы не менее 5 лет (с даты регистрации в налоговом органе);

• Под продукцией сопоставимого характера для целей настоящей документации понимается продукция – оборудование для отмывки печатных узлов в спиртонефрасовой смеси.

• Под опытом успешной поставки продукции сопоставимого объема  понимается поставка продукции  сопоставимого  характера  за  последние  3  года, предшествующие дате официального размещения извещения, на общую сумму не менее 1 000 000 руб.

• Справка об опыте выполнения аналогичных договоров по форме подраздела 7.3, включая обязательные приложения к ней.

12.4. Наличие кадровых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору.

Не требуется.

12.5. Наличие финансовых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору

Не требуется.

Инициатор закупки (ИЗ):

Начальник цеха 62                     		                                /Е.Л.Тарасова/

(подпись, расшифровка подписи)