Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Зам. генерального директора

по производству

________________ /А.И. Варзарь/

«____»___________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку товара: Лазерный технологический комплекс для сварки

# 1. Предмет закупки: Поставка товара: Лазерный технологический комплекс для сварки.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку, подключение и настройку оборудования собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки и ввода товара в эксплуатацию: до 31.07.2023г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выполнение пусконаладочных работ, инструктаж рабочего на территории предприятия-заказчика, расходы на гарантийное обслуживание.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Прецизионная лазерная сварка изделий из металлов и сплавов с глубиной проплавления до 3,0 мм включительно. Оборудование и комплектующие к нему должны обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование не должно содержать блоки и устройства с функцией фото-видео фиксации, радиоприема, радиопередачи.

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Источник излучения | YAG:Nd3+ |
| Режим работы | импульсно-периодический |
| Класс лазерной опасности согласно ГОСТ 31581-2012 не хуже | 4 |
| Длина волны излучения | 1,064 мкм |
| Максимальная энергия импульса не менее | 80 Дж |
| Средняя мощность не менее | 150 Вт |
| Длительность импульса | от 0,1 до 20 мс |
| Максимальная импульсная мощность излучения не менее | 8500 Вт |
| Частота повторения импульсов излучения | от 0,1 до 20 Гц |
| Диаметр сфокусированного пучка | от 0,2 до 2,0 мм |
| Количество разновидностей формы лазерного импульса не менее | 60 |
| Габаритные размеры (сумма всех блоков) ДхШхВ не более | 600х1100х1200 мм |
| Вес не более | 200 кг |
| Оптическая система: |  |
| Увеличение оптической системы не менее | 10-кратного |
| Подавление лазерного излучения в визуальном канале не менее | 107 |
| Электромеханическое регулирование диаметра сфокусированного пятна излучения | от 0,2 до 2,0 мм |
| Встроенный в оптический тракт лазер-пилот с регулировкой яркости посредством ПО не хуже | (=650 нм, 5мВт |
| Наличие перекрестия в окуляре микроскопа смежного с оптическим трактом и пилотным лазером соответственно | Наличие |
| Высота окуляров от уровня пола не менее | 1150 мм |
| Рабочее пространство: |  |
| Лазерный технологический комплекс должен обладать двумя типами рабочей области: закрытый тип (створки закрыты, основание горизонтально) и открытый с возможностью применения дополнительного рабочего стола. | Наличие |
| Рабочая площадь не менее | 400х600 мм |
| Система газовой защиты сварочной ванны: |  |
| Боковая защита зоны сварки через гибкие фиксирующие элементы | Наличие |
| Установка расхода защитного газа ручкой-регулировки | Наличие |
| Время включения и отключения подачи защитного газа должно регулироваться в пределах по отношению к началу и окончанию следования лазерных импульсов | от 0 до не 10 с |
| Система охлаждения лазера (чиллер): |  |
| Автономное замкнутое охлаждение без использования магистральной воды | Наличие |
| Система управления: |  |
| Сенсорный пульт управления | Наличие |
| Диагональ не менее | 7" |
| Антибликовая поверхность экрана | Наличие |
| Разрешение не менее | 900x600 |
| С пульта управления должны задаваться и отображаться на экране дисплея следующие параметры не менее | ток лампы; длительность лазерных импульсов; частота повторения импульсов; форма лазерного импульса; показиметр значений параметров в режиме реального времени: пиковая мощность, средняя мощность, энергия лазера и энергия электрическая; графическое отображение формы импульса; отображение состояния лазера |
| Функционал: |  |
| Самодиагностика и защита от неисправностей | Наличие |
| указание на неисправность конкретного узла в случае возникновения | Наличие |
| Показиметр следующей информации | температура охлаждающей жидкости; общее время работы; время текущей операции; |
| Система управления должна обеспечивать стабильность поддержания основных параметров лазерной сварки с точностью не более ±1% от заданной величины не менее | длительность лазерных импульсов; частота повторения импульсов; величина энергии импульсов |

# 6. Требования по комплекту поставки:

Лазерный технологический комплекс для сварки – 1 комплект, в составе:

| № п/п | Наименование | Кол-во, к-т. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированный лазерный технологический комплекс для сварки | 1 |
| 2 | Встроенный источник лазерного излучения | 1 |
| 3 | Оптическая лазерная головка со встроенным микроскопом | 1 |
| 4 | Встроенный чиллер водяного охлаждения с дублирующей системой воздушного охлаждения | 1 |
| 5 | Контроллер управления с сенсорным дисплеем | 1 |
| 6 | Система подачи рабочего газа | 1 |
| 7 | Устройство подсветки рабочей зоны с регулировкой угла освещения | 1 |
| 8 | Комплект ЗИП на год работы оборудования | 1 |
| 9 | Комплект сопроводительной документации в составе: -Паспорт-руководство пользователя на русском языке -Оригинальные инструкции завода-изготовителя -Сертификат качества завода-изготовителя -Декларация соответствия ТР ТС | 1 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ:

7.1. Поставщик должен обеспечить проведение полного объема пуско-наладочных работ на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования),  включающих в себя:

- монтаж (шеф-монтаж) оборудования;

- настройка оборудования;

- испытания оборудования;

- инструктаж технического персонала Заказчика;

- ввод поставляемого оборудования в эксплуатацию.

7.2. Шеф-монтаж, пуско-наладка, испытания поставленного оборудования, сдача в эксплуатацию, обучение технического персонала Заказчика должны проводиться специалистами сервисного подразделения Поставщика, имеющими сертификаты о  прохождении обучения у производителя поставляемого оборудования.

7.3. При проведении пуско-наладочных работ Поставщик должен провести инструктаж технического персонала Заказчика на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования) в течение 1 - 2 рабочих дней, в количестве до 3-х  человек.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

- Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного, нестандартного и экспериментального оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

- Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев после ввода Товара  в эксплуатацию.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – не ранее 2023 года.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник цеха 61

(Начальник подразделения)

______________________Е.А. Николаев

(подпись, расшифровка подписи)