Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Зам. генерального директора

по производству

________________ /А.И. Варзарь/

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку товара: Ленточнопильный станок для раскроя металла

# 1. Предмет закупки: Поставка товара: Ленточнопильный станок для раскроя металла.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку, подключение и настройку оборудования собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 31.08.2023г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выполнение пусконаладочных работ, инструктаж рабочего на территории предприятия-заказчика, расходы на гарантийное обслуживание.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Вид рабочего стола | подвижный, ШВП, с увеличенным ходом |
| Движение рабочего стола, не менее | 2100 мм |
| Размер рабочего стола, не менее | 3000х2000 мм |
| Расстояние от полотна до рамы, не менее | 1100 мм |
| Максимальная высота заготовки, не менее | 600 мм |
| Вид рабочей поверхности стола | фрезерованная пластина с Т-образными пазами |
| Максимальная нагрузка на стол, не менее | 2000 кг |
| Мощность привода пилы, не менее | 7,5 кВт |
| Объем гидравлического бака, не менее | 20 л |
| Габариты (В, Ш, Д), не более | 2400х2500х3200 мм |
| Вес станка, не более | 3200 кг |

# 6. Требования по комплекту поставки:

Ленточнопильный станок для раскроя металла модели VBS-1000TEM (или эквивалент) – 1 комплект, в составе:

- станок для раскроя металла модели VBS-1000TEM (или эквивалент);

- гидравлическое натяжение полотна;

- направляющая полотна с гидравлическим приводом и твердосплавными накладками;

- приводной стол с Т-образными пазами;

- кнопочный пульт управления с индикацией текущего состояния;

- инвертор для плавной регулировки скорости полотна;

- система рециркуляции СОЖ;

- щетка для очистки полотна от стружки с механическим приводом;

- лампа освещения рабочей зоны реза.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ:

7.1. Поставщик должен обеспечить проведение полного объема пуско-наладочных работ на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования),  включающих в себя:

- монтаж (шеф-монтаж) оборудования;

- настройка оборудования;

- испытания оборудования;

- инструктаж технического персонала Заказчика;

- ввод поставляемого оборудования в эксплуатацию.

7.2. Шеф-монтаж, пуско-наладка, испытания поставленного оборудования, сдача в эксплуатацию, обучение технического персонала Заказчика должны проводиться специалистами сервисного подразделения Поставщика, имеющими сертификаты о  прохождении обучения у производителя поставляемого оборудования.

7.3. При проведении пуско-наладочных работ Поставщик должен провести инструктаж технического персонала Заказчика на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования) в течение 1 - 2 рабочих дней, в количестве до 3х  человек.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

∙ Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного, нестандартного и экспериментального оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

∙ Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 36 месяцев после ввода Товара  в эксплуатацию.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – не ранее 2022 года.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник цеха 61

(Начальник подразделения)

______________________Е.А.Николаев

(подпись, расшифровка подписи)