Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Зам. генерального директора

по производству

________________ /А.И. Варзарь/

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку товара: Стол сварочный

# 1. Предмет закупки: Поставка товара: Стол сварочный

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 30.06.2023г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на гарантийное обслуживание.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Стол сварочный должен иметь следующие технические характеристики:

- Рабочая плита: не менее 1000х1500х100 мм,

- Диаметр отверстий: 16 мм,

- Диагональная сетка отверстий,

- Толщина стенок: не менее 10 мм,

- Шаг сетки отверстий: 50 мм,

- Высота стола: от 700 до 800 мм.

# 6. Требования по комплекту поставки:

Стол сварочный – 1 комплект, в составе (состав одного комплекта):

1. Стол сварочный "GRAND 15.10" (или эквивалент) – 2 шт.

2. Комплект оснастки №4 – 1 комплект,

в составе:

- Струбцина под 90° - 10 шт.,

- Струбцина универсальная  - 7 шт.,

- Болт позиционирующий - 24 шт.,

- Болт быстрозажимной - 20 шт.,

- Флекс-упор 80 - 8 шт.,

- Упор 125х50 - 8 шт.,

- Вертикальный угол 90х25 - 8 шт.,

- Вертикальный угол 90х90 ОС.- 8 шт.,

- Вертикальный угол 90х40 - 8 шт.,

- Упор эксцентриковый диаметр 75 резьба М16 - 2 шт.,

- Горизонтальный угол 275х275 - 2 шт.,

- Вертикальный угол угол 400х150  - 2 шт.,

- Горизонтальный угол 150х125  - 2 шт.,

- Опора трубная 50 мм, резьба М16 в комплекте с удлинителем - 2 шт.,

- Опора трубная 80 мм, резьба М16 в комплекте с удлинителем - 2 шт.,

- Тележка для инструмента  - 1 шт.,

- Жидкость антипригарная - 1 шт.,

3. Руководство по эксплуатации на русском языке - 1 шт.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

∙ Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

∙ Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должен иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – не ранее 2022 года.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник цеха 61

(Начальник подразделения)

______________________Е.А. Николаев

(подпись, расшифровка подписи)