«Утверждаю»

Директор по информационным

технологиям и телекоммуникациям

_____________ /Арефьев С.В./

«____»___________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара

1. Предмет закупки: Поставка товара: сервер 1С-Предприятие ERP.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000 по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:   поставить товар до          20.05.2023 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: НДС, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

5.1 Материнская плата на чипсете Intel C621A, с возможностью установки двух процессоров Intel Xeon Gold базовой частотой от 3.1 ГГц, иметь не менее 16 ядер, сокет LGA 4189, охлаждение процессоров в комплекте, интегрированная видеокарта

5.2 не менее 16 разъемов для модулей DDR4 DIMM, поддержка RDIMM/LRDIMM, скорость 3200 MHz

5.3 возможность подключения не менее 8 жестких дисков NVMe/SATA формата 2.5”

5.4 минимум 2 разъема USB

5.5 два сетевых порта 10 Гбит/сек

5.6 возможность управления по сети

5.7 диски SSD 2.5” емкостью от 480 Гб  в количестве 2 шт. Ресурс DWPD не менее 3.

5.8 диски SSD U.2 2.5” емкостью от 400 Гб в количестве 3 шт. Ресурс DWPD не менее 100/ ресурс MTBF не менее 2 млн.ч. Скорость чтения до 7200 Мб/сек (1500000 IOPS (4K Blocks)) / скорость записи до 6100Мб/сек (1350000 IOPS (4K Blocks)). Интерфейс – PCIe 4.0 x4, NVME.

5.9 диски SSD U.2 2.5” емкостью от 800 Гб в количестве 3 шт. Ресурс DWPD не менее 100/ ресурс MTBF не менее 2 млн.ч. Скорость чтения до 7200 Мб/сек (1500000 IOPS (4K Blocks)) / скорость записи до 6100Мб/сек (1350000 IOPS (4K Blocks)). Интерфейс – PCIe 4.0 x4, NVME.

5.10  RAID контроллер с характеристиками не хуже RAID Intel C621-A

5.11  2 (два) блока питания мощностью не менее 1600W с возможностью горячей замены.

6.  Требования по комплекту поставки: 1 (один) комплект в составе:

- 2 (два) процессора INTEL Xeon Gold с базовой частотой от 3,1 GHz, охлаждение в комплекте

- серверная материнская плата с интегрированной видеокартой

- сетевая карта с двумя 10 Гб портами

- 256 Гб RDIMM DDR4 3200 MHz

- 2 (два) жестких диска SATA SSD 2.5”

- 3 (три) жестких диска U.2 NVMe SSD 2.5” объемом 400 Гб каждый

- 3 (три) жестких диска U.2 NVMe SSD 2.5” объемом 800 Гб каждый

- корпус форм-фактора U1/U2

- рельсы для установки в стойку

- модуль управления по локальной сети

- 2 (два) блока питания мощностью не менее 1600W с возможностью горячей замены.

7.  Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет.

8.  Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): Для работы 1С-Предприятие ERP.

9.  Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): гарантия на товар не менее трех лет.

10. Требования к упаковке: Товар должен поставляться в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается товар, должна иметь соответствующую данному виду товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если другое не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11.  Прочие дополнительные требования:

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должно иметь дефектов. Выпуск не ранее 2022 г согласно маркировке производителей комплектующих.

Инициатор закупки (ИЗ):

Начальник отдела 32					______________________Р.А. Малышев

(подпись, расшифровка подписи)