Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Заместитель генерального директора

по производству

________________ /А.И. Варзарь/

«____»___________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: станок сверлильный (настольный)

1. Предмет закупки: Поставка товара: станок сверлильный (настольный)

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Товар в полном объёме должен быть поставлен в срок до 31.10.2023 г.

Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, маркировку, экспедирование, гарантийное обслуживание, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства, параметры эквивалентности (не хуже):

Станки промышленные сверлильные и сверлильно-резьбонарезные для серийного производства деталей из цветных и черных металлов.

Технические характеристики, параметры эквивалентности (не хуже):

5.1 Настольно-сверлильный станок JET JDР-15 или эквивалент (2 комплекта)

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Размер стола не менее | 650х450 мм |
| Максимальный диаметр сверления, сталь не менее | 22 мм |
| Расстояние шпиндель-стол не менее | 450 мм |
| Частота вращения шпинделя диапазон не менее | 210-2580 об/мин |
| Конус шпинделя | МК-2 |
| Расстояние от шпинделя до основания не менее | 540 мм |
| Ход пиноли шпинделя не менее | 85 мм |
| Диаметр стойки не менее | 73 мм |
| Мощность двигателя не менее | 0,52 кВт |
| Напряжение | 230В |

5.2 Настольный сверлильно-резьбонарезной станок JET IDTP-16 или эквивалент (2 комплекта)

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Размер стола не менее | 246х278 мм |
| Максимальный диаметр сверления, сталь не менее | 16 мм |
| Расстояние шпиндель-стол не менее | 255 мм |
| Частота вращения шпинделя диапазон не менее | 200-2250 об/мин |
| Конус шпинделя | МК-2 |
| Расстояние от шпинделя до основания не менее | 500 мм |
| Ход пиноли шпинделя не менее | 98 мм |
| Диаметр стойки не менее | 70 мм |
| Мощность двигателя не менее | 0,5 кВт |
| Напряжение | 400В |

5.3 Вертикально-сверлильный станок JET JDP-22F или эквивалент (3 комплекта)

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Размер основания не менее | 650х450 мм |
| Максимальный диаметр сверления, сталь не менее | 25 мм |
| Диапазон поворота головки не менее | ±90° |
| Расстояние шпиндель-стойка не менее | 297,5 мм |
| Частота вращения шпинделя диапазон не менее | 150-2850 об/мин |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Расстояние от шпинделя до стола не менее | 690 мм |
| Расстояние шпиндель-основание не менее | 1220 мм |
| Т-образный паз/расстояние | 14 мм |
| Ход пиноли шпинделя не менее | 120 мм |
| Количество скоростей шпинделя не менее | 12 |
| Тип привода | ременной |
| Количество скоростей шпинделя не менее | 12 |
| Диаметр пиноли не менее | 40 мм |
| Диаметр стойки не менее | 92 мм |
| Размер стола не менее | 470х415 мм |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Мощность двигателя не менее | 0,75 кВт |
| Потребляемая мощность не менее | 1 кВт |
| Напряжение | 400В |

5.4 Станок сверлильный редукторный JET JGHD-32PF или эквивалент (3 комплекта)

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Размер основания не менее | 650х450 мм |
| Максимальный диаметр сверления, сталь не менее | 32 мм |
| Диапазон поворота головки не менее | ±90° |
| Расстояние шпиндель-стойка не менее | 297,5 мм |
| Частота вращения шпинделя (режимы) не менее | 75/170/280/540/960/1600 об/мин |
| Конус шпинделя | МК-4 |
| Расстояние от шпинделя до стола (основания) не менее | 715 мм |
| Т-образный паз/расстояние | 14 мм |
| Ход пиноли шпинделя не менее | 120 мм |
| Диаметр стойки не менее | 115 мм |
| Размер стола не менее | 500х460 мм |
| Мощность двигателя не менее | 1,5 кВт |
| Напряжение | 400В |

6. Требования по комплекту поставки:

6.1 Настольно-сверлильный станок JET JDР-15 или эквивалент – 2 комплектов, в составе (состав одного комплекта):

•	Станок настольный сверлильный JET JDP-15 – 1к-т;

•	Тиски сверлильные – 1 шт.;

•	Защитный экран сверлильного патрона – 1 шт.;

•	Сверлильный патрон 1-16мм В16 – 1 шт.;

•	Оправка сверлильного патрона МК-2/В16 – 1 шт.;

•	Паспорт станка – 1 шт.

6.2 Настольный сверлильно-резьбонарезной станок JET IDTP-16 или эквивалент  – 2 комплектов, в составе (состав одного комплекта):

•	Станок настольный сверлильный JET IDTP-16 – 1к-т;

•	Тиски сверлильные – 1 шт.;

•	Защитный экран сверлильного патрона – 1 шт.;

•	Сверлильный патрон 1-16мм В16 – 1 шт.;

•	Оправка сверлильного патрона МК-2/В16 – 1 шт.;

•	Паспорт станка – 1 шт.

6.3 Вертикально-сверлильный станок JET JDP-22F или эквивалент  – 3 комплектов, в составе (состав одного комплекта):

•	Станок вертикально-сверлильный JET JDР-22F  – 1к-т;

•	Клин-выколотка – 1 шт.;

•	Сверлильный патрон 1-16мм В16 – 1 шт.;

•	Оправка сверлильного патрона МК3/В16 – 1 шт.;

•	Защитный экран сверлильного патрона – 1 шт.;

•	Тиски сверлильные 150 мм – 1 шт.;

•	Инструкция по эксплуатации – 1 шт.;

•	Паспорт станка– 1 шт.

6.4 Станок сверлильный редукторный JET JGHD-32PF или эквивалент  – 3 комплектов, в составе (состав одного комплекта):

•	Станок редукторный сверлильный JET JGHD-32PF  – 1к-т;

•	Шомпол М16 – 1 шт.;

•	Переходная втулка МТ4/3 – 1 шт.;

•	Дорн МТ4/В16 – 1 шт.;

•	Сверлильный патрон 1-13мм В16 – 1 шт.;

•	Болт М12х55(с шайбой и гайкой) для Т-образного паза – 2 шт.;

•	Масленка  – 1 шт.;

•	Набор шестигранных ключей – 1 к-т;

•	Рожковые ключи 22-24 и 17-19 – 2 шт.;

•	Инструкция по эксплуатации  – 1 шт.;

•	Паспорт станка  – 1 шт.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): Нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

•	Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

•	Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – не ранее 2022 года.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник цеха 61                      	                     Е.А. Николаев

(Начальник подразделения)			(подпись, 	       расшифровка подписи)