Приложение №2 к документации о закупке

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по качеству

________________ /М. А. Соколов /

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Антенны

1. Предмет закупки:

Поставка товара: Антенны.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить Антенны, соответствующие требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

до 01.06.2023 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

# 5.1 Технические характеристики:

Требования к техническим характеристикам (параметрам) антенны измерительной рупорной

Антенна измерительная рупорная предназначена для преобразования энергии свободного электромагнитного поля в энергию связанного поля, распространяющегося в коаксиальной передающей линии.

Метрологические и технические характеристики

|  | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Рабочий диапазон частот, ГГц | От 1 до 17,44 |
|  | Коэффициент стоячей волны (КСВ), не более | 1,7 |
|  | Эффективная площадь, см не менее в диапазоне частот от 0,85 до 15 ГГц (включительно) в диапазоне частот от 15 до 17,4 ГГц | 150 110 |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности эффективной площади антенны, % в диапазоне частот от 0,85 до 15 ГГц (включительно) в диапазоне частот от 15 до 17,4 ГГц | ±20 ±15 |
|  | Уровень сигнала ортогональной поляризации относительно сигнала основной поляризации на выходе антенны, дБ, не более | Минус 25 |
|  | Уровень боковых лепестков диаграммы направленности относительно главного лепестка, дБ, не более | Минус 10 |
|  | Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более | 887 х 351 х 265 |
|  | Масса антенны, кг, не более | 6,8 |
|  | Диапазон температуры окружающего воздуха при эксплуатации, °C | От минус 50 до плюс 50 |
|  | Относительная влажность при эксплуатации | До 98% (при температуре 25°C) |

Участник процедуры закупки обязан в соответствии с требованиями законодательства: пункт 3 статьи 12 и пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении единства измерений» предоставить в составе заявки следующие документы: копию «Свидетельства об утверждении типа» с Приложением «Описание типа средства измерений», а также копии «Свидетельства о первичной поверке» при поставке средств измерения

6. Требования по комплекту поставки:

Поставить 2 комплекта средств измерений.

Состав 1 комплекта:

| № п/п | Наименование | Комплектация | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Антенна | Антенна измерительная – 1 шт. Планшет – 1 шт. Упаковка – 1 шт. Тренога с кареткой – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Методика поверки – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 1 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Средства измерений должны соответствовать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельства об утверждении типа и Описания типа, утвержденных при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика.

Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2020 г.

Инициатор закупки (ИЗ):

Главный метролог							А. А. Сорокин