Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Зам. главного инженера

________________ С.И. Соколов

«____»___________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки:   Выполнение работ: Разработка рабочей и сметной документации по реконструкции приточной камеры цеха 62 и вытяжных систем вентиляции в помещениях производственного корпуса .

2. Место и условия выполнения работ:

Выполнить работы по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

3. Срок поставки выполнения работ: до  20.05.2023г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора причитающееся вознаграждение, сумма всех  налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Рабочая и сметная документация должна быть выполнена и оформлена в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

- СанПиН 2.24.546(8)-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

- «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ"

Состав и объем рабочей и сметной  документации:

- Рабочая и сметная документация раздел «Вентиляция и отопление»

- Рабочая и сметная документация раздел «Электроснабжение»

- Рабочая и сметная документация раздел «Водоснабжение и водоотведение»

- Рабочая и сметная документация раздел «Архитектурные решения»

6. Требования к объему выполняемых работ:

Произвести разработку рабочей и сметной документации на основе существующей проектно-сметной  документации в связи с уменьшением площади приточной камеры (помещение 226) и организацией новых производственных участков (помещение 225 и 214) в соответствии с Приложением 1,2 и 3 к Техническому заданию.

Разработанная  рабочая и сметная документация поставляется  в 2-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр поставляется на электронном носителе (текстовая часть – в среде «WORD» и формате «PDF», графическая часть - в среде «AutoCAD» и формате «PDF»).

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемым работам:

Технические решения, принятые в рабочей документации, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектно-сметной документацией мероприятий.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): Гарантийный срок 36 (тридцать шесть)месяцев с даты приемки выполненных работ Заказчиком и подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ

В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков результата работ, Подрядчик обязан за свой счет и в срок, указанный в Договоре, устранить выявленные недостатки, а также возместить убытки, понесенные Заказчиком

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела 81

(Начальник подразделения)

______________________С.А. Уличев

(подпись, расшифровка подписи)