Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Заместитель  генерального директора

по производству

________________ /А.И. Варзарь/

«____»___________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Фрезерный обрабатывающий центр

1. Предмет закупки:  Поставка товара: Фрезерный обрабатывающий центр

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Товар в полном объёме должен быть поставлен и введен в эксплуатацию в срок:  не позднее 1.11.2023г.

Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, расходы на гарантийное обслуживание, выполнение пуско-наладки, испытаний, сдачи в эксплуатацию, инструктаж технического персонала Заказчика, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства:

Потребительские  свойства (назначение товара):

- фрезерная обработка изделий из алюминия сплавов, стали, в т.ч. нержавеющие;

Технические характеристики, параметры эквивалентности:

| Наименование параметра | Ед. измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Рабочая зона | Оси X, Y | мм | Не менее 820, 550 |
|  | Ось Z | мм | Не менее 600 |
|  | Расстояние от поверхности стола до шпинделя | мм | 130 – 730 |
|  | Дверной проем | мм | Не менее 1000 |
| Рабочий стол | Размер (Д х Ш) | мм | 950-1000 х 550-600 |
|  | Максимальная нагрузка | Кг | Не менее 600 |
|  | Размер T-образного паза | мм | 5-18х100 |
|  | Кол-во пазов | шт. | Не более 5 |
| Шпиндель | Скорость вращения | Об/мин | Не менее 12000 |
|  | Тип двигателя | - | Трехфазный асинхронный двигатель |
|  | Тип шпинделя | - | ВТ40-150 |
|  | Смазка | - | Консистентный смазочный материал |
|  | Подшипник | - | 4 х NSK 45BNR10H.P4 |
|  | Время набора максимальной частоты вращения | Сек | Не более 2 сек |
|  | Время остановки | Сек | Не более 2 сек |
|  | Момент силы (максимальное, кратковременное) | Н*м | Не менее 135 |
|  | Момент силы (S1 100% DC) | Н*м | Не менее 57 |
|  | Выходная мощность (максимальное, кратковременное) | кВт | Не менее 21 |
|  | Выходная мощность (S1 100% DC) | кВт | Не менее 10 |
| Система охлаждения шпинделя | Хладоноситель |  | Вода |
|  | Точность поддержания температуры | OС | Не более 1 |
|  | Мощность охлаждения | Вт | Не менее 1030 Вт |
|  | Расход | л/мин | Не менее 135 |
| Устройство смены рабочего инструмента | Принцип действия |  | Автоматический |
|  | Магазин | Карман | Не менее 24 |
|  | Форма магазина |  | Зонтичный |
|  | Наибольший диаметр инструмента | мм | Не менее 80/150 |
|  | Наибольшая длина инструмента | мм | Не менее 350 |
|  | Наибольший вес инструмента | кг | Не менее 8 |
|  | Время непосредственной смены инструмента | сек | Не более 2,5 |
|  | От стружки до стружки | сек | Не более 5,9 |
| Подача | Скорость подачи (X, Y, Z) | м/мин | Не менее 20, 20, 20 |
|  | Транспортная скорость (X, Y, Z) | м/мин | Не менее 36, 36, 36 |
|  | Ускорение (X, Y, Z) | м/с2 | Не менее 10/10/10 |
|  | Линейная направляющая (X, Y, Z) | мм | Не менее 30, 30, 30 |
|  | Точность позиционирования | мм | 0,01 |
|  | Повторяемость | мм | ±0,005 |
| Поворотный стол | Тип привода |  | Серво |
|  | Диаметр планшайбы | Мм | Не менее 250 |
|  | Макс. крутящий момент | Н*м | Не менее 176 |
|  | Макс. скорость вращения, | об/мин | Не менее 44 |
| Центральная система смазки | Принцип действия |  | Автоматическая |
|  | Тип насоса |  | Безнапорный |
|  | Мотор |  | AC 110/220В 2P 300Вт |
|  | Электрический ток | А | 4 – 6 |
|  | Ёмкость | л | 4 – 6 |
|  | Управление |  | ПЛК |
|  | Датчик давления | Бар | 15 – 17 (ON) 10 – 13 (OFF) |
|  | Датчик уровня жидкости | Л | 0,2 – 0,5 (ON) |
|  | Тип делителя |  | Объёмный |
|  | Выходной объём делителя | сс | Не менее 0,3 |
| Система подачи СОЖ | Мощность насоса | Вт | Не менее 750 |
|  | Расход | л/мин | Не менее 135 |
|  | Высота подъёма | М | Не менее 38 |
|  | Объём бака | л | Не менее 150 |
| Габариты | Размер | мм | Не более 2500 х 2900 х 3000 |
|  | Вес | кг | 5000-5300 |

6. Требования по комплекту поставки:

Фрезерный вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ по типу Han’s  HV856 (или эквивалент) – 2 комплекта, в составе (состав одного комплекта):

| п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ по типу Han’s HV856 (или эквивалент) | 1 к-т |
| 1.1 | Система ЧПУ и электроавтоматики Siemens Sinumerik 828D (или эквивалент); | 1 к-т |
| 1.2 | Трехкоординатный контактный триггерный датчик с оптической системой передачи сигнала Renishaw OMP40 (или эквивалент) | 1 к-т |
| 1.3 | Система измерения длины инструмента | 1 к-т |
| 1.4 | Исполнительный трёхкоординатный механизм перемещения рабочей головки | 1 к-т |
| 1.5 | Поворотный стол с сервоприводом и пневмотормозом | 1 к-т |
| 1.6 | Консоль управления, включая: панельный компьютер не менее 15”, шкаф с системой управления станком, соединительные кабели | 1 к-т |
| 1.7 | Газовая консоль с разводкой пневматики, фильтры воздуха с регулятором давления | 1 к-т |
| 1.8 | Система охлаждения, обеспечивающая все потребности станка | 1 к-т |
| 1.9 | Защитный кабинет | 1 к-т |
| 1.10 | Система многослойной защиты и автоматического смазывания подвижных элементов станка (самосмазывающаяся система) | 1 к-т |
| 1.11 | Система автоматической смены инструмента | 1 к-т |
| 1.12 | LED подсветка рабочей зоны | 1 к-т |
| 1.13 | Ловушка масляного тумана | 1 к-т |
| 1.14 | Система аварийного предупреждения | 1 к-т |
| 1.15 | Префиксальный порт (RJ45 Ethernet/USB 2.0/CF card или эквивалент) | 1 к-т |
| 1.16 | Комплект документации - паспорт на русском языке - инструкция по эксплуатации и тех. обслуживанию на русском языке - гарантийный талон - декларация соответствия ТР ТС | 1 к-т |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ:

7.1. Поставщик должен обеспечить проведение полного объема пуско-наладочных работ на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования),  включающих в себя:

- монтаж (шеф-монтаж) оборудования;

- настройка оборудования;

- испытания оборудования;

- обучение технического персонала Заказчика;

- изготовление Поставщиком тестовых деталей на поставляемом оборудовании;

- ввод поставляемого оборудования в эксплуатацию.

Шеф-монтаж, пуско-наладка, испытания поставленного оборудования, сдача в эксплуатацию, обучение технического персонала Заказчика должны проводиться специалистами сервисного подразделения Поставщика, имеющими сертификаты о  прохождении обучения у производителя поставляемого оборудования.

Приёмка работ по вводу в эксплуатацию поставляемого оборудования проводится Заказчиком после изготовления Поставщиком 10 (десяти) тестовых деталей-представителей из материала (заготовок) Заказчика по предоставляемой Заказчиком конструкторской документации, при обеспечении затрат времени на изготовление одного отверстия не более 5 (пяти) минут, и сдачи тестовых деталей ОТК на соответствие требованиям конструкторской документации Заказчика.  Конструкторская документация представлена в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

7.2. При проведении пуско-наладочных работ Поставщик должен провести обучение технического персонала Заказчика на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования) в течение на менее 5 (Пяти) рабочих дней, в количестве 3-х человек:

- оператор станка – 1 чел.,

- программист ЧПУ – 1 чел.,

- обслуживающий персонал (наладчик) – 1 чел.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

• Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

• Срок гарантии - не менее 12 месяцев после ввода Товара  в эксплуатацию. Если производитель предоставляет гарантийный срок на Товар более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить  гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

• Предоставление гарантии качества распространяется на весь объем поставляемого Товара, за исключением расходных материалов.  Расходные материалы должны иметь свою гарантию, предоставляемую их производителями.

• Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком  в течение всего гарантийного срока.

• Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования:

• Дата выпуска Товара – не ранее 2023 года.

•Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должно иметь дефектов.

•Поставщик должен иметь статус производителя или официального представителя производителя. Соответствующий статус должен быть подтвержден сертификатом производителя поставляемого оборудования.

•Поставщиком должна быть предоставлена Заказчику информация о производителе поставляемого Товара с указанием на товарный знак, артикулярные номера (в случае наличия).

•Поставщиком должна быть предоставлена Заказчику информация, технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту и любую другую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования.

Инициатор закупки (ИЗ):

Начальник  цеха 61               	                                                              Е.А. Николаев