Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Заместитель  генерального директора

по производству

________________ /А.И. Варзарь/

«____»___________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара  Система визуального контроля

# (наименование предмета закупки)

1.Предмет закупки:

Поставка товара: Система визуального контроля

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу Заказчика: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 30.11.2023 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумма договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара,  расходы на доставку до склада Заказчика, гарантийное обслуживание, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, расходы на гарантийное обслуживание, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Показатели продукции, в соответствии с которыми будет определяться эквивалентность:

- Оптическая головка: безокулярная с антибликовым покрытием

- Технология проецирования изображения: динаскопическая.

- Диапазон сфокусированного пространства между зрачками оператора и экраном динаскопа:

- не менее 9 мм в плоскости экрана, не менее 65 мм по глубине.

- Коэффициент масштабирования не менее 10:1

- Точечная кольцевая светодиодная подсветка с регулировкой яркости

- Монтажный кронштейн для исследования больших образцов:

- размер основания (Ш х Д) не менее 450х830 мм и не более 500х850 мм

- Грубая и тонкая настройка фокусировки.

- Проекционная система должна выполнять осмотр объекта под углом не менее 34° при полном повороте вокруг оптической оси на 360°

- Проекционная система должна гарантировать отличный стереообзор трехмерных образцов

- Проекционная система должна включать встроенную 8-точечную кольцевую подсветку

- Диапазон увеличения при прямом осмотре не менее 6,8х - 68х:

- Рабочее расстояние не менее 56 мм

- Поле обзора при минимальном увеличении не менее 12 мм

- Поле обзора при максимальном увеличении не менее 2,5 мм

- Диапазон увеличения при угловом осмотре не менее 4,2х-42х:

- Рабочее расстояние не менее 35,5 мм

- Поле обзора при минимальном увеличении не менее 10,2 мм

- Поле обзора при максимальном увеличении не менее 3,8 мм

- Вес не более 30 кг.

- Габариты не более 500х850х700 мм

6. Требования по комплекту поставки:

- Система визуального контроля (стереомикроскоп безокулярный) Lynx EVO на монтажном кронштейне с проекционной системой (или эквивалент) - 1 комплект,  в составе:

| Наименование | К-во |
| --- | --- |
| В комплект поставки входят: Стереомикроскоп безокулярный Оптическая голова: эргономичный стереоскопический динаскоп с расширенным полем зрения (включая кожух, кабель питания, чехол) Стереотрансфокатор: коэффициент трансфокации 10:1 Монтажный кронштейн Платформа штатива Блок фокусировки для штатива Проекционная система: вращение на 360°, угол обзора 34° Блок питания стандартный | 1 шт. |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ: нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

• Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

• Срок гарантии - не менее 12 месяцев после ввода Товара  в эксплуатацию. Если производитель предоставляет гарантийный срок на товар более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить  гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

• Предоставление гарантии качества распространяется на весь объем поставляемого Товара, за исключением расходных материалов.  Расходные материалы должны иметь свою гарантию, предоставляемую их производителями.

• Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком  в течение всего гарантийного срока.

• Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

10. Требования к упаковке:

•  Поставщик обязуется  поставить  Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь  соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара  является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами.  Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

• Дата выпуска товара – не ранее 2022 года.

Инициатор закупки (ИЗ):

Начальник  лаборатории 33               	                                                              И.Ю.Тимонин