Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Зам. генерального директора

по производству

________________ /А.И. Варзарь/

«____»___________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Система по выращиванию керамических изделий (3D-принтер)

1. Предмет закупки:  Поставка товара: Система по выращиванию керамических изделий (3D-принтер).

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Товар в полном объёме должен быть поставлен и введен в эксплуатацию в срок:  не позднее 30.11.2023г.

Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, маркировку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, расходы на гарантийное обслуживание, выполнение пуско-наладки, испытаний, сдачи в эксплуатацию, обучение технического персонала Заказчика, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства:

Потребительские  свойства (назначение товара), параметры эквивалентности:

- высокоточная серийная 3D печать деталей из керамики;

- минимальные размеры заготовки 11х4х3,6 мм;

- точность изготовления ±0,1%, но не менее 0,05 мм;

- материалы печати должен обладать относительной диэлектрической проницаемостью материала (ε): 10; 20; 40±1%.

Технические характеристики (не хуже), параметры эквивалентности:

| Наименование параметра | Ед. измере-ния | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Технология печати |  | SLA |
| Чистый объем печати: |  |  |
| - Область проекции не менее | мм | 136 x 76 |
| - Стандартная высота рабочей области не менее | мм | 200 |
| - Размер пикселя не более | мкм | 35 |
| Разрешение излучателя не менее |  | 3840 х 2160 |
| Толщина слоя (диапазон печатаемых слоев) не менее | мкм | 25/50/75/100 |
| Скорость печати по оси Z не менее | слоев в час | 200 |
| Принцип печати |  | Построение вверх |
| Плотность излучения не менее | мВт/см2 | 50 |
| Требования к системе электропитания |  | 100 – 240В, 50/60Hz |
| Скорость ракеля не хуже | мм/с | 1 – 150 |
| Поддерживаемые материалы |  | Al2O3, AlN, ZrO2, SiO2, Si3N4, SiC или эквивалентные |
| Дисплей не менее |  | 15,6” сенсорный |
| Автоматический нагрев и контроль температуры суспензии |  | Наличие |
| Автоматическая подача материала в процессе печати |  | Наличие |

6. Требования по комплекту поставки:

Аддитивная установка – 1 комплект в составе (состав одного комплекта):

| п/п | Наименование | Кол-во, к-т |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аддитивная установка для серийного производства деталей из керамики | 1 |
| 1.1 | Комплект для разработки материалов (пошаговое руководство изготовление детали, настройка всех параметров) | 1 |
| 1.2 | Расширение диапазона печатаемых слоев (программируемая толщина слоя от 10 мкм до 500 мкм, с шагом 1мкм) | 1 |
| 1.3 | Нагреватель суспензии | 1 |
| 1.4 | Питатель суспензии (автоматическая подача материала в процессе печати) | 1 |
| 1.5 | Станция очистки изделий (мокрый лабораторный шкаф, устройство пневматической очистки, компрессор, УЗ-очиститель, инструменты, расходные материалы) | 1 |
| 1.6 | Высокотемпературная электропечь для отжига связующего Рабочая камера 300х300х380 мм, максимальная температура 1100°С | 1 |
| 1.7 | Высокотемпературная электропечь для спекания оксидной керамики Рабочая камера 230х230х250 мм, максимальная температура 1700°С | 1 |
| 1.8 | Техническая документация | 1 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ:

7.1. Поставщик должен обеспечить проведение полного объема пуско-наладочных работ на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования), включающих в себя:

- монтаж (шеф-монтаж) оборудования;

- настройка оборудования;

- испытания оборудования;

- обучение технического персонала Заказчика;

- изготовление Поставщиком тестовых деталей на поставляемом оборудовании;

- ввод поставляемого оборудования в эксплуатацию.

7.2 Шеф-монтаж, пуско-наладка, испытания поставленного оборудования, сдача в эксплуатацию, обучение технического персонала Заказчика должны проводиться специалистами сервисного подразделения Поставщика, имеющими сертификаты о прохождении обучения у производителя поставляемого оборудования.

Приёмка работ по вводу в эксплуатацию поставляемого оборудования проводится Заказчиком после изготовления Поставщиком 10 (десяти) тестовых деталей-представителей по предоставляемой Заказчиком конструкторской документации и сдачи тестовых деталей ЦИЛ на соответствие требованиям конструкторской документации Заказчика.  Конструкторская документация представлена в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

7.2. При проведении пуско-наладочных работ Поставщик должен провести обучение технического персонала Заказчика на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования) в течение на менее 2 (двух) рабочих дней, в количестве 3-х человек:

- оператор станка – 1 чел.,

- программист ЧПУ – 1 чел.,

- обслуживающий персонал (наладчик) – 1 чел.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

•Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного, нестандартного и экспериментального оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

•Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

•Срок гарантии - не менее 12 месяцев после ввода Товара в эксплуатацию.

•Предоставление гарантии качества распространяется на весь объем поставляемого Товара, за исключением расходных материалов.  Расходные материалы должны иметь свою гарантию, предоставляемую их производителями.

•Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком в течение всего гарантийного срока.

•Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования:

•Дата выпуска Товара – не ранее 2022 года.

•Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должно иметь дефектов.

•Поставщиком должна быть предоставлена Заказчику информация о производителе поставляемого Товара с указанием на товарный знак, артикулярные номера (в случае наличия).

•Поставщиком должна быть предоставлена Заказчику информация, технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования, требования к фундаменту и любую другую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела 47

(Начальник подразделения)

______________________ Е.Н. Суриков

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение №1

Чертежи тестовых деталей