Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Заместитель генерального директора

по производству

______________ /А.И.Варзарь/

«____»___________2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Настольная установка  для зачистки проводов

1. Предмет закупки: Поставка товара: Настольная установка  для зачистки проводов

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Товар в полном объёме должен быть поставлен в срок не позднее 30.08.2023 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумма договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, гарантийное обслуживание, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, расходы на гарантийное обслуживание, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства, параметры эквивалентности (не хуже): Настольная установка  для зачистки проводов должен  отвечать следующим характеристикам и потребительским свойствам:

5.1 Потребительские свойства (не хуже): Настольная установка  для зачистки проводов должна обеспечивать зачистку коаксиальных кабелей, обработку проводов с различными типами  изоляционных материалов и иметь программное обеспечение на русском языке.

5.2 Технические характеристики (не хуже):

| Источник питания | 80-264 В переменного тока 47-63 Гц |
| --- | --- |
| Давление воздуха | 4-7 бар |
| Мощность | 450 Вт |
| Вес | Не более 28 кг |
| Габаритные размеры | Не более 520 x 155 x 360 мм |
| Размер экрана | 4.3” |
| Диапазон зачистки | Не менее наружный диаметр провода ≤6,5 мм |
| Максимальное количество зачищенных слоев | 5 слоев |
| Увеличение подачи зачистки | 0,01 мм |
| Увеличение длины | 0,1 мм |
| Максимальная длина зачистки | 40 мм |

6. Требования по комплекту поставки:

Машина для зачистки коаксиального кабеля ZW-886AS или эквивалент, отвечающая техническим характеристикам и потребительским свойствам, установленным в п.5 настоящего Технического задания - 1 комплект.

Состав 1 комплекта:

1. Машина для зачистки коаксиального кабеля ZW-886AS или эквивалент – 1шт.

2. Комплект ножей – 6 шт.

3. Руководство (паспорт) по эксплуатации на русском языке

4. Сертификат безопасности

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): не требуется.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Срок гарантии - не менее 12 месяцев после поставки Товара. Если производитель предоставляет гарантийный срок на товар более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить  гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

Предоставление гарантии качества распространяется на весь объем поставляемого Товара, за исключением расходных материалов.  Расходные материалы должны иметь свою гарантию, предоставляемую их производителями.

Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком  в течение всего гарантийного срока.

Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – 2023 год.

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должно иметь дефектов.

Инициатор закупки:

Начальник цеха 62                                        ______________________С.И.Борисов

(Начальник подразделения)                                                         (подпись, расшифровка подписи)