Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Заместитель генерального директора по производству

________________ /А.И. Варзарь/

«____»___________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку товара:  Шкаф вытяжной

(наименование предмета закупки)

1.Предмет закупки: Поставка товара: Шкаф вытяжной

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 30.09.2023 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумма договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара,  расходы на доставку до склада Заказчика, гарантийное обслуживание, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, расходы на гарантийное обслуживание, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Шкаф вытяжной предназначен для  решения общелабораторных задач.

5.1 Технические характеристики:

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Габаритные размеры Д*Г*В,мм | 1500*750*1920 |
| Рабочая поверхность: керамогранитная плитка, мм |  |
| 1 фланец |  |
| Корпус изготовлен из листового металла с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета |  |
| Патрубок для подключения к центральной вытяжной системе |  |
| Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола |  |
| Дифференциальный автомат | 16А |
| Электрический кабель с евро-вилкой, мм | 1500 |

## 6. Требования по комплекту поставки: 1  комплект, в состав одного комплекта входит:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф вытяжной для муфельных печей базовая комплектация | Шт. | 10 |
| 2 | Руководство по эксплуатации | Экз. | 10 |
| 3 | Шкаф вытяжной лабораторный базовая комплектация | Шт. | 5 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | Экз. | 5 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): не требуется

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Срок гарантии - не менее 12 месяцев после поставки Товара. Если производитель предоставляет гарантийный срок на товар более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить  гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

Предоставление гарантии качества распространяется на весь объем поставляемого Товара, за исключением расходных материалов.  Расходные материалы должны иметь свою гарантию, предоставляемую их производителями.

Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком  в течение всего гарантийного срока.

Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется  поставить  Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь  соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара  является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами.  Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – 2023 года.

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должно иметь дефектов.

Инициатор закупки (ИЗ):

Начальник лаборатории 63

(Начальник подразделения)                               _____________________С.Р.Зверева

(подпись, расшифровка подписи)