Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Зам. главного инженера АО «КБ «Луч»

________________ Соколов С.И.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки: Выполнение работ: Ремонт  помещений в корпусе №10, 2-ой этаж (отд.915) между осями 1-4 и А-Г

2. Место и условия выполнения работ:

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, Помещение III. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.

3. Срок выполнения работ: до 15.06.2021.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

6. Требования по комплекту поставки: 432кв.м.

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1.

Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1

Таблица № 1

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж перегородок ½ кирпича | кв.м | 281,2 |
| 2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки | шт. | 20 |
| 3 | Снятие дверных полотен | кв.м | 31 |
| 4 | Демонтаж цементной стяжки полов | кв.м | 290 |
| 5 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | кв.м | 92,6 |
| 6 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | кв.м | 197,4 |
| 7 | Разборка плинтусов деревянных | п.м | 103,4 |
| 8 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | п.м | 115 |
| 9 | Разборка облицовки стен из глазурованных керамических плиток | кв.м | 226 |
| 10 | Демонтаж вентиляционных систем: Диаметр воздуховода (линейный размер), мм Длина, п.м. Ф160 Ф180 Ф200 Ф250 Ф400 5,0 12,0 28,6 8,0 0,6 Ф450 450х300 5,5 3,5 Ф180 20,5 Ф180 8,5 Ф250 10,0 Ф200 11,0 Ф160 8,5 Ф160 13,5 300х400 400х600 Ф560 14,8 3,0 11,0 Ф160 3,5 Примечание: Воздуховоды, выходящие из вентиляционной шахты заглушить, установив заглушки из оцинкованной стали б=0,5мм; Воздуховоды, проходящие сквозь стену, демонтировать из стен, стены заделать. | п.м | 167,5 |
| 11. | Демонтаж унитазов | шт. | 2 |
| 12. | Демонтаж умывальников и раковин | шт. | 3 |
| 13. | Демонтаж ванн | шт. | 3 |
| 14. | Снятие смесителя с душевой сеткой | шт. | 3 |
| 15. | Снятие смесителя без душевой сетки | шт. | 6 |
| 16. | Демонтаж радиаторов отопления чугунных (9шт.) | секций | 54 |
| 17. | Демонтаж труба п/п : Ø 20 – 9м, Ø25 – 11м | п.м | 20 |
| 18. | Демонтаж труба стальная водопроводная: ½ - 23м, ¾ - 30м, 1 – 17м, 1 ½ - 4м, 56мм - 6м, 76мм - 10м (заглушить в месте демонтажа (сварка) | п.м | 90 |
| 19. | Демонтаж задвижки чуг. Ø 50 | шт. | 1 |
| 20. | Демонтаж стояк канализации чуг. | п.м | 3 |
| 21. | Светильник под ЛБ-80 | шт. | 11 |
| 22. | Труба стальная эл. монтажная Ø 30 | п.м | 20 |
| 23. | Вывоз строительного мусора |  |  |
| Строительные работы |
| 1. | Устройство цементной стяжки ≠50мм | кв.м | 290 |
| 2. | Устройство наливного пола | кв.м | 273,2 |
| 3. | Устройство полов из линолеума ( Линолеум коммерческий толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | кв.м | 273,2 |
| 4. | Устройство полов из керамогранита 300×300мм | кв.м | 16,8 |
| 5. | Устройство плинтусов из ПВХ | п.м | 110 |
| 6. | Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон, с изоляцией изделиями из волокнистых и зернистых материалов | кв.м | 25,9 |
| 7. | Устройство перегородок с дверным проемом из алюминиевого профиля с остеклением (стеклопакеты): 3000×3150мм – 2шт., 2000×3150мм – 1шт. (проемы 2000×800мм) *Размеры даны справочно и уточняются при производстве работ. | кв.м | 25.2 |
| 8. | Устройство перегородок из алюминиевого профиля с остеклением (стеклопакеты): 3000×3150мм – 1шт., 6000×3150мм – 1шт. *Размеры даны справочно и уточняются при производстве работ. | кв.м | 28,35 |
| 9. | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом, с изоляцией изделиями из волокнистых и зернистых материалов | кв.м | 66 |
| 10. | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | кв.м | 345,4 |
| 11. | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым флизелиновыми под окраску | кв.м | 343,33 |
| 12. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен (цвет по согласованию) | кв.м | 343,33 |
| 13. | Отделка откосов оконных сэндвич панелями ПВХ | кв.м | 10,8 |
| 14. | Устройство подоконников ПВХ шир. = 300мм | п.м | 27 |
| 15. | Установка декоративных решёток на радиаторы отопления L=1400мм | шт. | 9 |
| 16. | Устройство уголков поливинилхлоридных декоративных на клее КН-2 | п.м | 57 |
| 17. | Установка алюминиевых дверных блоков с врезными замками, наличниками, порожками и доводчиками (заполнение – стеклопакет, сэндвич ПВХ): 1400×2000мм – 1шт., 1700×2000мм – 1шт., 850×2000мм – 6шт., 1000×2100мм – 1шт.) *Размеры даны справочно и уточняются при производстве работ. | шт. | 9 |
| 18 | Облицовка стен глазурованной плиткой | кв.м | 74,97 |
| 19. | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | кв.м | 290 |
| 20. | Устройство алюминиевых перегородок в сан.узлах высотой 2,3м, заполнение сэндвич панели ПВХ. Двери 600×2000мм – 4шт. | п.м | 7 |
| Сантехнические работы |
| 1. | Монтаж раковин (тюльпан ) подключение к системе. | шт. | 2 |
| 2. | Унитаз компакт и подключение к системе. | шт. | 4 |
| 3. | Батарея алюминиевая 12 секций 500мм и подключение к системе. (Труба п/п Ø20 – 13,5м, тройник Ø 20 – 18шт, кран п/п Ø 20 – 27шт., муфта резьбовая разъемная НР ½ 18шт.) | шт. | 9 |
| 4. | Монтаж стояка канализации пластик с соединением с чугунным стояком и подключением унитазов и раковин (Тройник Ø 110 -5 шт., Труба Ø 110 -7м, труба Ø 50 – 4м , тройник Ø 110х50 1 шт., отвод Ø 50 90° -2шт.) | п.м | 7 |
| Электромонтажные работы. |
| 1. | Провод ВВГнг 3х2,5 + гофра | п.м | 300 |
| 2. | Провод ВВГнг 3х1,5 + гофра | п.м | 350 |
| 3. | Автоматический выключатель 10А | шт. | 7 |
| 4. | Автоматический выключатель 16А | шт. | 12 |
| 5. | Светильник светодиодный «Армстронг» | шт. | 51 |
| 6. | Светильник точечный 220В Е24 | шт. | 4 |
| 7. | Выключатель двойной внутренней проводки | шт. | 4 |
| 8. | Выключатель одинарный внутренней проводки | шт. | 6 |
| 9. | Выключатель проходной внутренней проводки -2шт |  |  |
| 10. | Розетка двойная внутренней проводки – 30шт. |  |  |
| 11. | Подрозетник – 50шт. |  |  |
| 12. | Распаечная коробка 120х80 – 10шт |  |  |
| 13. | Щит металлический на 20гр. – 1шт. |  |  |
| Вентиляция |
| 1. | Монтаж воздуховода Ø150 ст. с подключением существующей системе вытяжки Анемостат 120 - 6шт , гофра алюминиевая 120 6 шт. (вентиляция туалетов) | п.м | 8 |

Старая планировка

Новая планировка

.

7.Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам:

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ".

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 24 месяцев со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».

10. Требования к упаковке: нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте. Подрядчик в обязательном порядке представляет заказчику локальные сметные расчеты на работы, подлежащие выполнению согласно техническому заданию.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела 912

______________________А.И. Разумовский

(подпись, расшифровка подписи)