«Утверждаю»

Зам. ген. директора по производству и ГОЗ

________________ А.И. Варзарь

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара Печь муфельная LF-7/13-G2(или эквивалент)

1. Предмет закупки:  Поставка товара: печь муфельная LF-7/13-G2 (или эквивалент)

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу Заказчика: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку - разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

До  30.09.2021 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумма договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара,  расходы на доставку до склада Заказчика, гарантийное обслуживание, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, расходы на гарантийное обслуживание, проведение первичной аттестации, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Показатели продукции, в соответствии с которыми будет определяться эквивалентность:

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Диапазон задаваемых температур | от +100°С до +1300°С |
| Предел допускаемой погрешности установления заданной температуры, не более | ±10°С |
| Погрешность поддержания температуры, не более | ±10°С |
| Максимальное количество задаваемых программ | 10 |
| Номинальное напряжение питания | 220-230 В |
| Общая потребляемая мощность, не более | 3300 Вт |
| Габаритные размеры, не более | 510х555х595 мм |
| Размер рабочей камеры, не менее | 200х120х300 мм |
| Вес, не более | 60 кг |
| Объем камеры, не менее | 7 л |
| Рекомендуемое время непрерывной эксплуатации , не менее | 16 ч |
| Срок службы, не менее | 7 лет |

6. Требования по комплекту поставки: 5 комплектов, в состав одного комплекта входит:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печь LOIP LF -7/13 G2 с аттестацией( или эквивалент) | Шт. | 1 |
| 2 | Плита подовая | Шт. | 1 |
| 3 | Паспорт. | Шт. | 1 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): не требуется

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

• Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

• Срок гарантии - не менее 12 месяцев после ввода Товара  в эксплуатацию. Если производитель предоставляет гарантийный срок на товар более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить  гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

• Предоставление гарантии качества распространяется на весь объем поставляемого Товара, за исключением расходных материалов.  Расходные материалы должны иметь свою гарантию, предоставляемую их производителями.

• Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком  в течение всего гарантийного срока.

• Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

10. Требования к упаковке:

•  Поставщик обязуется  поставить  Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь  соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара  является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами.  Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

• Дата выпуска товара – не ранее 2020 года.

• Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должно иметь дефектов.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник лаборатории 63

(Начальник подразделения)

______________________А.Б. Синяков

(подпись, расшифровка подписи)