«Утверждаю»

Зам. ген. директора по производству и ГОЗ

________________ А.И. Варзарь

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара Шкаф сухого хранения DC-2G ESD (или эквивалент)

1. Предмет закупки:  Поставка товара:  Шкаф сухого хранения DC-2G ESD ( или эквивалент)

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу Заказчика: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

До  30.09.2021 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумма договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара,  расходы на доставку до склада Заказчика, гарантийное обслуживание, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, расходы на гарантийное обслуживание, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Показатели продукции, в соответствии с которыми будет определяться эквивалентность:

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Диапазон поддержания влажности | 1 – 50 % |
| Точность поддержания уровня влажности | ±1% |
| Абсорбция влаги | автоматически регенерируемый абсорбент (Zeolite) |
| Максимальные габаритные размеры объектов хранения Ш*В*Г, мм | Не более 500*510*570 мм |
| Размеры Ш*В*Г, мм | Не более 600*1342*640 мм |
| Количество секций (дверей) | Не менее 2 |
| Объем, л | Не менее 454 л |
| Вес, кг | Не более 100 кг |
| Системы оповещения об открытой двери и о превышении заданной влажности | встроенная |
| Требования к электропитанию | 200 ± 22 В |
| Потребляемая мощность | До 350 В в фазе выхода на режим, 5 В в фазе хранения |
| Класс защиты от внешних воздействий | IP 55 |

6. Требования по комплекту поставки: 2 комплекта, в состав одного комплекта входит:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф сухого хранения DC-2G ESD ( или эквивалент) | Шт. | 1 |
| 2 | Полка в комплекте (2 шт) | Шт. | 1 |
| 3 | Паспорт. | Шт. | 1 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): не требуется

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

• Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

• Срок гарантии - не менее 12 месяцев после ввода Товара  в эксплуатацию. Если производитель предоставляет гарантийный срок на товар более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить  гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

• Предоставление гарантии качества распространяется на весь объем поставляемого Товара, за исключением расходных материалов.  Расходные материалы должны иметь свою гарантию, предоставляемую их производителями.

• Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком  в течение всего гарантийного срока.

• Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

10. Требования к упаковке:

•  Поставщик обязуется  поставить  Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь  соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара  является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами.  Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

• Дата выпуска товара – не ранее 2020 года.

• Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должно иметь дефектов.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник лаборатории 63

(Начальник подразделения)

______________________А.Б. Синяков

(подпись, расшифровка подписи)