Приложение №2 к документации о закупке

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по качеству

________________ /М. А. Соколов /

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на оказание услуг: ремонт универсального калибратора

1. Предмет закупки: оказание услуг: ремонт универсального калибратора.

# 2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: доставка к месту оказания услуг и обратно в пределах Центрального федерального округа производится силами заказчика по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25, доставка в поверку после проведенного ремонта и обратно к месту ремонта производится исполнителем.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 01.11.2021 г.

4. Требования о включенных в цену договора (работ, услуг) расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, в том числе: стоимость диагностики и ремонта, включая запасные части и детали, стоимость первичной поверки после ремонта и оформления свидетельств о поверке прибора, как эталонов, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов, таможенных пошлин и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.

# 5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):  после ремонта универсальный калибратор Fluke 5520A сер.номер 1173006 с модулем для поверки осциллографов SC1100 должен отвечать требованиям своего руководства по эксплуатации и описанию типа (№51160-12 по Госреестру средств измерений), утвержденному при его сертификации как средства измерений. Первичная поверка после ремонта должна быть проведена в соответствии с методикой, указанной в описании данного типа средства измерений, свидетельства выписаны как на эталонные СИ.

6. Требования по комплекту поставки: 1 единица: ремонт универсального калибратора Fluke 5520A сер.номер 1173006 с модулем для поверки осциллографов SC1100 (прибор не прошел периодическую поверку: погрешность воспроизведения сопротивления  100 МОм и 1 ГОм и воспроизведения емкости ( тоже верхние пределы)

значительно превышают допустимые) с его последующей калибровкой и первичной поверкой калибратора после ремонта в качестве эталонов.

# 7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): отсутствуют

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): универсальный калибратор Fluke 5520A сер.номер 1173006 с модулем для поверки осциллографов SC1100 должен отвечать требованиям своего руководства по эксплуатации и описанию типа (№51160-12 по Госреестру средств измерений), утвержденному при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): гарантия на ремонт не менее 3 месяцев с момента получения калибратора заказчиком.

10. Требования к упаковке: тара заказчика, обеспечивающая доставку в ремонт и обратно.

11. Прочие дополнительные требования: Первичная поверка после ремонта универсального калибратора Fluke 5520A сер.номер 1173006 с модулем для поверки осциллографов SC1100 должна быть проведена в соответствии с методикой, указанной в описании данного типа средства измерений(№51160-12 по Госреестру средств измерений), свидетельства выписаны как на эталонные СИ, свидетельства и протоколы поверки должны быть поставлены в бумажном виде.

Инициатор закупки (ИЗ):

Начальник отдела 57					А. А. Сорокин