«Утверждаю»

Зам. ген. директора по производству и ГОЗ

________________ А.И. Варзарь

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара Цифровой микроскоп Tagarno Magnus FHD ZAP (или эквивалент)

1. Предмет закупки:  Поставка товара: Цифровой микроскоп Tagarno Magnus FHD ZAP ( или эквивалент)

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу Заказчика: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

До 30.09.2021 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумма договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара,  расходы на доставку до склада Заказчика, гарантийное обслуживание, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, расходы на гарантийное обслуживание, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Показатели продукции, в соответствии с которыми будет определяться эквивалентность:

| интерфейс | HDMI, USB-3.0, D-SUB |
| --- | --- |
| увеличение | Не более 48 крат |
| частота кадров | Не менее 60 кадров в секунду |
| автофокус | есть |
| разрешение | 1920х1080 |
| опции | лазерная указка, кронштейн |
| питание установки | 220В, 50/60 Гц, 10 мА |
| габаритные размеры | Не более 400х320х155 мм |
| вес нетто установки | Не более 2 кг |
| условия эксплуатации | 0 … +45 °С, 90 % |
| энергопотребление | 15 Вт |

6. Требования по комплекту поставки: 4 комплекта, в состав одного комплекта входит:

| № п/п | Наименование базовой конфигурации | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровой микроскоп MAGNUS FHD ZAP в сборе с кронштейном | Шт. | 1 |
| 2 | Лазерная указка | Шт. | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Шт. | 1 |
| 4 | Дисплей 24 дюйма | Шт. | 1 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): не требуется

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

• Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

• Срок гарантии - не менее 12 месяцев после ввода Товара  в эксплуатацию. Если производитель предоставляет гарантийный срок на товар более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить  гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

• Предоставление гарантии качества распространяется на весь объем поставляемого Товара, за исключением расходных материалов.  Расходные материалы должны иметь свою гарантию, предоставляемую их производителями.

• Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком  в течение всего гарантийного срока.

• Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

10. Требования к упаковке:

•  Поставщик обязуется  поставить  Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь  соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара  является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами.  Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

• Дата выпуска товара – не ранее 2019 года.

• Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должно иметь дефектов.

• В заявке на участие Поставщик должен предоставить Заказчику технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого Товара, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения Товара, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту и любую другую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого Товара.

• Поставщиком должна быть предоставлена информация о производителе поставляемого Товара с указанием на товарный знак, артикулярные номера (в случае наличия).

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник лаборатории 63

(Начальник подразделения)

______________________А.Б. Синяков

(подпись, расшифровка подписи)