Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Директор по информационным

технологиям и телекоммуникациям

________________ С.В. Арефьев

«____»___________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг, аренду, предоставление права на использование программного обеспечения)

- Предмет закупки: Поставка товара: Программно–аппаратный комплекс быстрого прототипирования алгоритмов.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 01.09.2021 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

- Программный пакет компьютерного моделирования:

| № п/п | Наименование Программного обеспечения, права на использование которого предоставляются | Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам продукции, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции, размерам, упаковке, отгрузке продукции, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемой продукции потребностям Заказчика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программный пакет компьютерного моделирования в составе следующих программных модулей: Модуль матричных вычислений, Модуль графического моделирования, Модуль для анализа аэродинамики ЛА, Модуль для графического моделирования ЛА, Модуль для генерации кода из алгоритмов, Модуль для генерации кода из моделей, Модуль для запуска моделей в режиме реального времени. | Высокоуровневый язык и интерактивная среда для программирования, численных расчетов и визуализации результатов. С помощью ПО можно анализировать данные, разрабатывать алгоритмы, создавать модели и приложения. Графическая среда имитационного моделирования, позволяющая при помощи блок-диаграмм в виде направленных графов, строить динамические модели, включая дискретные, непрерывные и гибридные, нелинейные и разрывные системы. Программный модуль расширения интерактивной среды, содержащий специальные инструменты для анализа и моделирования авиационных, космических, реактивных и турбореактивных систем. Модуль должен предоставлять следующие возможности: Анализ динамики полета и движения летательных аппаратов с использованием преобразований аэрокосмической системы координат, параметров полета и кватернионной математики; Использование функции системы координат для стандартизации единиц измерения данных, описывающих динамику полета и движения, преобразования пространственных представлений и систем координат, а также описания поведения тел с тремя и шестью степенями движения; Использование функции для оценки аэродинамических параметров полета, таких как скорость, угол падения и бокового скольжения, число Маха, относительное давление, плотность и температурные соотношения; Использование функции кватернионов для вычисления их нормы, модуля, натурального логарифма, произведения, деления, обратного, степенного или экспоненциального Использование моделей окружающей среды для представления стандартных профилей гравитации и магнитного поля, получения атмосферных переменных для заданной высоты и реализации горизонтальной модели ветра; Визуализация движение аэрокосмических аппаратов с помощью стандартных пилотажных инструментов. Программный модуль, позволяющий использовать аэродинамические коэффициенты или файлы данных для моделирования неподвижных, поворотных и многороторных летательных аппаратов. Встроенные библиотеки компонентов позволяют разрабатывать алгоритмы наведения, навигации и управления, моделировать динамику исполнительных механизмов и двигательной установки. Встроенные аэрокосмические математические операции системы координат и пространственные преобразования позволяют описать поведение тел с тремя степенями свободы (3DOF) и шестью степенями свободы (6DOF). Модуль должен предоставлять следующие возможности: Моделирование динамики аэрокосмических аппаратов, выполнения моделирования и понимания поведения системы при различных условиях полета и окружающей среды; Моделирование уравнения движения с фиксированной и переменной массой с тремя и шестью степенями свободы, используя уравнения блоков движения; Использование блоков наведения для расчета расстояния между двумя летательными аппаратами; навигационные блоки для моделирования акселерометров, гироскопов и инерциальных измерительных блоков (IMU); блоки контроллера для управления движением аэрокосмических аппаратов; Использование блоков, реализующих математические представления атмосферных стандартов, таких как международный стандарт атмосферы (ISA). Программный модуль для генерации C/C++ кода из скрипта алгоритмов интерактивной среды программирования для различных аппаратных платформ. Данный модуль должен поддерживать генерацию как исходного кода, так и статических и динамических библиотек. Сгенерированный код является читаемым и переносимым. Унаследованный код и библиотеки могут быть подключены к среде программирования, чтобы получить максимальную эффективность для ключевых частей алгоритма или чтобы повторно использовать ранее созданные алгоритмы. Модуль должен позволять: Создавать читаемый и переносимый ANSI C-код; Генерировать код для любого устройства при помощи ручной интеграции сгенерированного кода и кода приложений с последующей автоматизацией процесса развертывания алгоритмов; Оптимизировать производительность сгенерированного кода. Для повышения производительности кода поддерживается генерация OpenMP-кода и вызовы оптимизированных библиотек, таких как LAPACK, BLAS и FFTW Программный модуль для генерации C/C++ кода из моделей, диаграмм и функций графической среды имитационного моделирования. Сгенерированный исходный код может быть использован в приложениях как реального так и нереального времени, в том числе для ускорения симуляций, быстрого прототипирования и HIL-тестирования. Модуль должен позволять: Настраивать код и параметры данных с помощью приложений или API; Использовать сторонний компилятор для создания исполняемых файлов для приложений реального и нереального времени, автономных систем, а так же физических систем, моделируемых в графической среду с помощью дополнительных продуктов; Прототипировать и тестировать встраиваемые системы с помощью HIL-тестирования и быстрого прототипирования на стенде полунатурного моделирования КПМ РИТМ (или эквиваленте); Генерировать и тестировать код для разрабатываемой системы на хост-компьютере при помощи пакетных симуляций или метода Монте-Карло; Создавать файлы определения данных в формате ASAP2 для использования в сторонних системах измерения, калибровки и диагностики данных. Программный модуль должен позволять создавать приложения реального времени из моделей графической среды имитационного моделирования и запускать их на выделенном целевом компьютере, подключенном к физической системе. Поддерживать симуляцию и тестирование в режиме реального времени, включая быстрое прототипирование алгоритмов управления, прототипирование систем ЦОС, машинного зрения и полунатурное моделирование (HIL) на стенде КПМ РИТМ (или эквиваленте). Ключевые возможности: Автоматическая генерация приложений реального времени из моделей для работы на целевых компьютерах, оснащенных аппаратными средствами ввода-вывода и поддержкой протоколов; Многозадачная и многоядерная система реального времени c микросекундным разрешением и поддержкой параллельного выполнения; Блоки драйверов для ввода-вывода, включая аналоговые, цифровые, импульсные последовательности, энкодеры, трансформаторы, пассивные компоненты, последовательную шину, аудио и общую память; Блоки драйверов для протоколов и данных шин, в том числе Raw Ethernet, Real-Time UDP, CAN, EtherCAT, EtherNet/IP, Lin, SAE J1939, FlexRay, Camera Link, USB video, ARINC 429 и MIL-STD-1553 HIL-тестирования и быстрое прототипирование на стенде полунатурного моделирования КПМ РИТМ (или эквиваленте). | шт | 1 |

- Промышленный ПК, специализированный для работы в системе реального  времени под управлением программного пакета компьютерного моделирования на основе КПМ «РИТМ-Стандартный» (или эквивалент):

- Исполнение: Шасси 4U 19”,

- Процессор класса Intel Core I7 или выше,

- ОЗУ не менее 4 Гб,

- HDD не менее 180 Гб,

- Порт Ethernet, не менее 100 Мб/с,

- 2 или более портов USB 2.0 (либо USB 3.0)

- ПК должен быть оснащен платой (либо платами) расширения минимум на 32  порта RS232/RS422/RS485  со скоростью обмена до 921 кб/с и возможностью задания типа интерфейса,

- ПК должен быть оснащен платой (либо платами) расширения на  24 цифровых  входа/выхода  от 0 до 5 В,

- ПК должен быть оснащен платой (либо платами) расширения на  16 цифровых  входов  от 0 до 30 В (по согласованию с Заказчиком, допускается до 24 В),

- ПК должен быть оснащен платой (либо платами) расширения на  16 цифровых  выходов  от 0 до 30 В,

ПК должен быть протестирован для работы в системе реального времени под управлением  Программного пакета компьютерного моделирования.

Все платы расширения должны бить протестированы и обеспечены соответствующими драйверами для работы в системе реального времени под управлением Программного пакета компьютерного моделирования.

6. Требования по комплекту поставки:

Программно–аппаратный комплекс быстрого прототипирования алгоритмов - 1 (один) комплект.

В состав комплекса должны входить:

- Программный пакет компьютерного моделирования.

- Промышленный ПК, специализированный для работы в системе реального времени под управлением программного пакета компьютерного моделирования на основе КПМ «РИТМ-Стандартный» (или эквивалент).

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Передаваемые материальные носители с ПО, Лицензиями ПО, Документацией и Средствами защиты ПО должны быть правомерно введенными в гражданский оборот на территории РФ, обеспечены технической поддержкой на условиях соответствующих производителей ПО.

Поставщик должен гарантировать заказчику, что материальные носители с ПО, лицензиями ПО, Документацией и Средствами защиты ПО не являются предметом залога или спора, не арестованы, не нарушают каких-либо авторских прав, неимущественных и/или имущественных прав любых третьих лиц.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

- Для программного пакета компьютерного моделирования:

Базовая техническая поддержка на период  до снятия лицензионного ПО с поддержки.

- Для промышленного ПК:

Расширенная гарантия и техническая поддержка в течение не менее 24 месяцев.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Программная документация на  программный пакет  на русском языке.

Возможность активации и работы без постоянного доступа к сети Internet.

Поставляемое Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должно иметь дефектов.

Доставка, пуско-наладочные работы, развёртывание КПМ 8 ч.

Выпуск ПК не ранее 2021г.

Инициатор закупки (ИЗ):

Начальник отдела 40               		                              	Д.В. Волков

Согласовано:

Начальник  отдела ИТ                                                          	О.В. Клочков

# Footnotes

В случае необходимости указанные работы и услуги включаются в цену договора