СООБЩЕНИЕ от 26.04.2021 № СЗ-851

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ В ОТКРЫТОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставку товара:

средства измерений для изготовления радиомодулей

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении процедуры закупки в открытой форме на право заключить договор на поставку товара: средства измерений для изготовления радиомодулей, в установленном Единым положением о закупке Государственной корпорации «Ростех» (утв. Наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех», протокол от «18» марта 2015 г. №2).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости предмета закупки в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте, сроках поставки продукции, порядке оплаты за продукцию с учетом требований к участникам закупки (Приложение 1) и по форме (Приложение 2) направить их в письменном или в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в Реестр недобросовестных поставщиков Корпорации;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции;

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) не подписанные (для Предложений, предоставляемых на бумажном носителе) или сканированные копии неподписанных документов (для Предложений, предоставляемых по электронной почте);

г) не соответствующие установленным заказчиком, организатором закупки требованиям к закупаемой продукции, к участникам закупки.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 11 мая 2021 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна +906-527-37-90

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 26.04.2021 № СЗ-851

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Средства измерений для изготовления радиомодулей

1. Предмет закупки:

Поставка товара: Средства измерений для изготовления радиомодулей.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить Средства измерений для изготовления радиомодулей, соответствующие требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

01.11.2021 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

# 5.1 Технические характеристики:

Требования к техническим характеристикам (параметрам) осциллографа

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полоса пропускания по уровню (-3 дБ) при входном сопротивлении 50 Ом в режиме чередования с использованием половины входных каналов, не менее | 1,5ГГц |
| 2. | Полоса пропускания по уровню (-3 дБ) при входном сопротивлении 50 Ом в режиме использования всех каналов, не менее | 1 ГГц |
| 3. | Количество аналоговых каналов, не менее | 4 |
| 4. | Объем памяти на каждый канал, миллионов отсчетов (Мб), не менее | 2 |
| 5. | Разрешение по вертикали или разрядность АЦП, не менее | 8бит |
| 6. | Максимальная частота дискретизации на каждый канал, не менее | 2,5×109 Гц |
| 7. | Время нарастания переходной характеристики при входном сопротивлении 50 Ом, не более | 300 пс |
| 8. | Диапазон значений коэффициента отклонения, в зависимости от входного сопротивления, не уже | 1 мВ/дел - 1 В/делна 50 Ом 1 мВ/дел - 5В/делна 1 МОм |
| 9. | Диапазон установки коэффициентов развертки, не уже | 500пс/дел - 50с/дел |
| 10. | Входной импеданс, наличие | 1 МОм и 50 Ом |
| 11. | Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте внутреннего опорного генератора, не более | ±1 x 10–5 |
| 12. | Источники синхронизации, наличие | Входы каналов |
| 13. | Минимальный уровень синхронизации от входов каналов осциллографа, дел, не более | 1,5 |
| 14. | Интерфейс, наличие | USB |
| 15. | Напряжение и частота сети электропитания, в диапазоне, не уже | От 100 до 240 В при частоте 50/60 Гц |

Требования к техническим характеристикам портативного анализатора

Анализатор предназначен для измерений параметров спектра радиосигналов радиоаппаратуры и СВЧ параметров радиотехнических цепей, включая КСВН.

Метрологические и технические характеристики

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Диапазон рабочих частот, не уже | от 30 кГц до 13,6 ГГц |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения опорной частоты | не более ±2×10-6 |
|  | Номинальные значения полос пропускания, для режима анализатора спектра, на уровне минус 3 дБ | от 1 Гц до 3 МГц. (дискретно с шагом 1, 3) |
|  | Значения уровня фазовых шумов в полосе пропускания 1 Гц на несущей частоте 500 МГц, для режима анализатора спектра, при отстройке, дБ, не более: - 30 кГц - 100 кГц - 1 МГц | минус 90 дБн/Гц; минус 95 дБн/Гц; минус 100 дБн/Гц. |
|  | Значения среднего уровня собственных шумов, для режима анализатора спектра, нормализованные к полосе пропускания 1 Гц при нагрузке на входе 50 Ом, при полосе пропускания 100 Гц, при установке входного аттенюатора 0 дБ, с включенным предусилителем, дБ, не более на частотах: от 10 МГц до 13,6 ГГц | минус 143 дБмВт |
|  | Для режима измерений коэффициента отражений (S22) и коэффициента передачи (S12) диапазон частот | от 300 кГц до 8 ГГц |
|  | Для режима измерений коэффициента отражений (S22) и коэффициента передачи (S12) пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента отражения, дБ, не более | ±3,0 |
|  | Для режима измерений коэффициента отражений (S22) и коэффициента передачи (S12) пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазы коэффициента передачи, градусов, не более | ±5 |
|  | Номинальное напряжение питания сети переменного тока, В | 220 |
|  | Масса, не более, кг | 5 |
|  | Потребляемая мощность, Вт, не более | 50 |

Требования к техническим характеристикам (параметрам) анализатора спектра

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра) |
| --- | --- | --- |
|  | Частотный диапазон, не уже | от 20 Гц до 7 ГГц |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения частоты опорного генератора за год (долговременная стабильность частоты опорного генератора за год), не более | ±1 x 10–6 |
|  | Максимальная полоса анализа (демодуляции), не уже | 25 МГц |
|  | Номинальные значения полос пропускания на уровне Минус 3 дБ в диапазоне, не уже: - в полосе обзора от 10 Гц с шагом 1/2/3/5; | от 1 Гц до 8 МГц |
|  | Средний уровень (мощность) собственных шумов при ослаблении входного аттенюатора 0 дБ, при температуре окружающего воздуха от 20 до 30 0С , дБ относительно 1 мВт (дБм) или значения среднего уровня собственных шумов на входе 50 Ом в полосе пропускания 1кГц в диапазоне частот, не более: | От 1 МГц до 7 ГГц | -144 дБм |
|  | Средний уровень фазовых шумов относительно основного немодулированного сигнала при несущей 500 МГц или 1 ГГц и отстройке 10 кГц, не более | -106 дБ/Гц |
|  | Пределы основной допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня (мощности) ), с внутренним аттенюатором 10 дБ, с выключенным предусилителем, не более | на частотах от 10 МГц до 7 ГГц | ±0,4 дБ |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности из-за переключений полос пропускания, не более | ±1,0 дБ |
|  | Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50±5) Гц, не хуже | 230±23 В |
|  | Потребляемая мощность, не более | 500 В•А |

Требования к техническим характеристикам (параметрам) одноканального измерителя средней мощности с преобразователем средней мощности

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра), не хуже |
| --- | --- | --- |
| 1. | Частотный диапазон измерителя, не уже: | от 10 МГц до 18 ГГц |
| 2. | Количество измерительных каналов: | 1 |
| 3. | Динамический диапазон измерителя (в зависимости от преобразователя): | От 0,1 мкВт до 25 Вт (от -35 дБм до +44 дБм) |
| 6. | Относительная погрешность измерителя вместе с преобразователями мощности, не более: | ±7,0 % |
| 11. | Тип соединителя входа измеряемого сигнала | Тип N, 50 Ом |
| 14. | Интерфейсы подключения измерителя: | USB |

Участник процедуры закупки обязан в соответствии с требованиями законодательства: пункт 3 статьи 12 и пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении единства измерений» предоставить в составе заявки следующие документы: копию «Свидетельства об утверждении типа» с Приложением «Описание типа средства измерений», а также копии «Свидетельства о первичной поверке» при поставке средств измерения

6. Требования по комплекту поставки:

Поставить комплект средств измерений в составе:

| № п/п | Наименование | Комплектация | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Осциллограф | Осциллограф – 1 шт. Пассивные пробники – 4 шт. Акт. Диф пробник – 2 шт. Логический пробник – 1 шт. Кабель питания – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Методика поверки – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 2 |
|  | Анализатор портативный | Анализатор– 1 шт. , Кабель фазостабильный – 2 шт. Кабель питания – 1 шт. Набор калибровочных мер, обеспечивающий калибровку анализатора со Свидетельством об утверждении типа и описанием типа (Копии) и Свидетельством о поверке – 1 шт. Мягкая сумка для переноски – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Методика поверки – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 3 |
|  | Анализатор спектра | Анализатор спектра – 1 шт. Кабель питания – 1 шт. Компакт-диск с документацией – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. Инструкция по поверке- 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 1 |
|  | Одноканальный измеритель средней мощности | Измеритель мощности – 1 шт. и/ или преобразователь мощности – 2 шт. Кабель питания – 1 шт. Компакт диск с ПО – 1 шт. Комплект техдокументации фирмы-изготовителя – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Методика поверки – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 5 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Средства измерений должны соответствовать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельства об утверждении типа и Описания типа, утвержденных при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика.

Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2021 г.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 26.04.2021 № СЗ-851

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 26.04.2021 № СЗ-851 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

Приемка:

Срок поставки:

Гарантийные обязательства:

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

_______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________-

(контактный телефон исполнителя)