Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Зам. главного инженера

________________ С.И. Соколов

«____»___________________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки:  Выполнение работ:  монтаж и пуско-наладка  приточных и вытяжных систем для помещений производственного корпуса.

2. Место и условия выполнения работ: В результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить установленные приточные и вытяжные системы для помещений производственного корпуса, расположенного по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, Литера А4.

3. Срок выполнения работ: Работы по монтажу и пуско-наладке производятся в два этапа:

1 этап: Приточная камера и система вентиляции производственного корпуса, цех 61 – до 01.09.2021г.;

2 этап: Система приточно-вытяжной вентиляции в помещениях 204, 205, 206, 208 производственного корпуса – до 15.09.2021г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:  В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): При проведении работ Подрядчику необходимо выполнить в полном объеме задачи, указанные в пункте 1 технического задания, в соответствии с проектно-сметной  документацией (выдаётся по заключению договора);

6. Требования по комплекту поставки: 1, Комплект:

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в Приложениях №1,№3, №5 и №6 к Техническому заданию. Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в Приложениях  №2 и №4 Технического задания.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): Пуско-наладочные работы должны быть проведены  на территории Заказчика силами Подрядчика, с привлечением квалифицированных специалистов, в соответствии с  ГОСТ 12.3.018-79 «Методы измерений, подготовка к испытаниям, проведение испытаний». По результатам проведения пуско-наладочных работ предоставить Заказчику Акты испытаний по каждой вентиляционной системе, в том числе по гидравлическим испытаниям и испытаниям по замерам изоляции.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): Выполняемые работы, должны соответствовать требованиям СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», СанПиН 2.24.546(8)-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СНиП 21-07-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 31-03-2001 «Производственные здания». Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):  Гарантия качества выполнения работ – не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки работ. Устранение недостатков выполненных работ в течение срока гарантии производится Подрядчиком за свой счёт с выездом представителей Подрядчика  к Заказчику.  Гарантийный срок продлевается соответственно на время устранения выявленных дефектов.

10. Требования к упаковке: Должна обеспечивать сохранность оборудования от климатических и механических воздействий.

11. Прочие дополнительные требования к товару: Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик  принимает на себя обязательства  по соблюдению правил пропускного и внутриобъектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить:

1. Свидетельство СРО о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.  Список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных;

3.  Действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работ  на высоте;

4. Календарный план производства  работ;

5. Акты выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по каждому этапу.

Приложения:

- Приложение № 1  – Перечень работ по I  этапу.

- Приложение № 2 – Спецификация оборудования и материалов по I  этапу.

- Приложение № 3 – Перечень работ по  II  этапу.

- Приложение № 4 – Спецификация оборудования по II  этапу.

- Приложение № 5 – Аксонометрические схемы вентиляционных систем по I этапу.

- Приложение № 6 – Аксонометрические схемы вентиляционных систем по II этапу.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела 81

(Начальник подразделения)

______________________С.А. Уличев

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение  № 1 к Техническому заданию

Перечень работ по I  этапу

| № п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА И СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, ЦЕХ 61 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,066 |
| 2 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (толщиной 100 мм) | 100 м2 | 0,066 |
| 3 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 0,059672 |
| 4 | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа (прим. демонтаж усиления) | 1 т | 0,059672 |
| 5 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,42 |
| 6 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0,07457 |
| 7 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 5,5 |
| 8 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,02962 |
| 9 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,16 |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| 11 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,37944 |
| 12 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,125 |
| 13 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,63388 |
| 14 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,135 |
| 15 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0,05 |
| 16 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,019922 |
| 17 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,25 |
| 18 | Обрамление проемов угловой сталью | 1т | 0,071 |
| 19 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,123 |
| 20 | Установка приборов фрамужных (прим-доводчик) | 100 компл. | 0,01 |
| 21 | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 | 100 м | 0,06 |
| 22 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой | 100 м шва | 0,06 |
| 23 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (демонтаж) | 1 т конструкций | 0,1 |
| 24 | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен | 100 м3 кладки | 0,0045 |
| 25 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,07 |
| 26 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 27 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,02262 |
| 28 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0,063 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (б/у) | 1 т конструкций | 0,1 |
| 30 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,087 |
| 31 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,087 |
|  | ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ |  |  |
|  | Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |
| 32 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (прим. демонтаж алюминиевых панелей) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,5 |
|  | Раздел 2. Система П-4 |  |  |
| 33 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 31,5 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |
| 34 | Монтаж: Щиты и пульты, масса до 50 кг (Блок управления) | 1 шт. | 1 |
| 35 | Монтаж: Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (датчик перепада давления, датчик температуры канальный, термостат) | 1 шт. | 4 |
| 36 | Монтаж: Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик температуры воды погружной) | 1 шт. | 1 |
| 37 | Монтаж: Механизм исполнительный, масса до 20 кг (привод воздушной заслонки) | 1 шт. | 1 |
| 38 | Монтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (панель управления) | 1 шт. | 1 |
| 39 | Монтаж: Прибор или аппарат (Комплект NEMA1-M4) | 1 шт. | 1 |
| 40 | Монтаж: Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А (частотный преобразователь) | 1 шт. | 1 |
| 41 | Монтаж: Механизм исполнительный, масса до 20 кг (сервопривод) | 1 шт. | 1 |
| 42 | Монтаж: Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм (трехходовой вентиль) | 1 шт. | 1 |
| 43 | Монтаж: Насос поршневой паровой горизонтальный или вертикальный, масса 0,35 т (циркуляционный насос) | 1 шт. | 1 |
| 44 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,80101 |
| 45 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 0,65 |
| 46 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,04 |
| 47 | Установка клапанов обратных диаметром до 1000 мм | 1 клапан | 1 |
|  | Раздел 3. Система П-5 |  |  |
| 48 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,138 |
| 49 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,2344 |
| 50 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |
| 51 | Монтаж: Щиты и пульты, масса до 50 кг (Блок управления) | 1 шт. | 1 |
| 52 | Монтаж: Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (датчик перепада давления, датчик температуры канальный, термостат) | 1 шт. | 4 |
| 53 | Монтаж: Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик температуры воды погружной) | 1 шт. | 1 |
| 54 | Монтаж: Прибор или аппарат (Комплект NEMA1-M3) | 1 шт. | 1 |
| 55 | Монтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (панель управления) | 1 шт. | 1 |
| 56 | Монтаж: Механизм исполнительный, масса до 20 кг (привод воздушной заслонки) | 1 шт. | 1 |
| 57 | Монтаж: Механизм исполнительный, масса до 20 кг (сервопривод) | 1 шт. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 58 | Монтаж: Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм (трехходовой вентиль) | 1 шт. | 1 |
| 59 | Монтаж: Насос поршневой паровой горизонтальный или вертикальный, масса 0,35 т (циркуляционный насос) | 1 шт. | 1 |
| 60 | Монтаж: Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А (частотный преобразователь) | 1 шт. | 1 |
| 61 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 4000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1178 |
| 62 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,2007 |
| 63 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 4000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,024 |
| 64 | Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм | 1 клапан | 2 |
| 65 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм | 1 клапан | 1 |
| 66 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг | 1 воздухорас- пределитель | 1 |
| 67 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 1 м3 изоляции | 1 |
| 68 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 0,075 |
| 69 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,016 |
| 70 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 | 1 решетка | 1 |
| 71 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 3 |
|  | Раздел 4. Система П-8 |  |  |
| 72 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |
| 73 | Монтаж: Щиты и пульты, масса до 50 кг (Блок управления) | 1 шт. | 1 |
| 74 | Монтаж: Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (датчик перепада давления, датчик температуры канальный, термостат) | 1 шт. | 4 |
| 75 | Монтаж: Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик температуры воды погружной) | 1 шт. | 1 |
| 76 | Монтаж: Механизм исполнительный, масса до 20 кг (привод воздушной заслонки) | 1 шт. | 1 |
| 77 | Монтаж: Узел обвязки приборов (смесительный узел) | 1 узел | 1 |
| 78 | Монтаж: Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А (частотный преобразователь) | 1 шт. | 1 |
| 79 | Монтаж: Прибор или аппарат (Комплект NEMA1-M3) | 1 шт. | 1 |
| 80 | Монтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (панель управления) | 1 шт. | 1 |
| 81 | Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм | 1 клапан | 1 |
| 82 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,28394 |
| 83 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 0,1 |
| 84 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,03 |
|  | Раздел 5. Система П-9 |  |  |
| 85 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |
| 86 | Монтаж: Щиты и пульты, масса до 50 кг (Блок управления) | 1 шт. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 87 | Монтаж: Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (датчик перепада давления, датчик температуры канальный, термостат) | 1 шт. | 4 |
| 88 | Монтаж: Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик температуры воды погружной) | 1 шт. | 1 |
| 89 | Монтаж: Прибор или аппарат (Комплект NEMA1-M3) | 1 шт. | 1 |
| 90 | Монтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (панель управления) | 1 шт. | 1 |
| 91 | Монтаж: Механизм исполнительный, масса до 20 кг (привод воздушной заслонки) | 1 шт. | 1 |
| 92 | Монтаж: Узел обвязки приборов (смесительный узел) | 1 узел | 1 |
| 93 | Монтаж: Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А (частотный преобразователь) | 1 шт. | 1 |
| 94 | Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм | 1 клапан | 1 |
| 95 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,4682 |
| 96 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,34231 |
| 97 | Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм | 1 клапан | 1 |
| 98 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 3 |
| 99 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 8 |
| 100 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 0,1 |
| 101 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,03 |
|  | Раздел 6. Система П-13 |  |  |
| 102 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |
| 103 | Монтаж: Щиты и пульты, масса до 50 кг (Блок управления) | 1 шт. | 1 |
| 104 | Монтаж: Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (датчик перепада давления, датчик температуры канальный, термостат) | 1 шт. | 4 |
| 105 | Монтаж: Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик температуры воды погружной) | 1 шт. | 1 |
| 106 | Монтаж: Механизм исполнительный, масса до 20 кг (привод воздушной заслонки) | 1 шт. | 1 |
| 107 | Монтаж: Узел обвязки приборов (смесительный узел) | 1 узел | 1 |
| 108 | Монтаж: Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А (частотный преобразователь) | 1 шт. | 1 |
| 109 | Монтаж: Прибор или аппарат (Комплект NEMA1-M2) | 1 шт. | 1 |
| 110 | Монтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (панель управления) | 1 шт. | 1 |
| 111 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм | 1 шт. | 1 |
| 112 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм (в искробезопасном исполнении) | 1 шт. | 1 |
| 113 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 шт. | 6 |
| 114 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 шт. | 6 |
| 115 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,5662 |
| 116 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,076 |
|  | Раздел 7. Система П-14 |  |  |
| 117 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |
| 118 | Монтаж: Щиты и пульты, масса до 50 кг (Блок управления) | 1 шт. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 119 | Монтаж: Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (датчик перепада давления, датчик температуры канальный, термостат) | 1 шт. | 4 |
| 120 | Монтаж: Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик температуры воды погружной) | 1 шт. | 1 |
| 121 | Монтаж: Механизм исполнительный, масса до 20 кг (привод воздушной заслонки) | 1 шт. | 1 |
| 122 | Монтаж: Узел обвязки приборов (смесительный узел) | 1 шт. | 1 |
| 123 | Монтаж: Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А (частотный преобразователь) | 1 шт. | 1 |
| 124 | Монтаж: Прибор или аппарат (Комплект NEMA1-M2) | 1 шт. | 1 |
| 125 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (панель управления) | 1 шт. | 1 |
| 126 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм | 1 шт. | 1 |
| 127 | Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм | 1 шт. | 1 |
| 128 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 12 |
| 129 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 2 |
| 130 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,37719 |
| 131 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,144624 |
| 132 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,05934 |
| 133 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1332 |
| 134 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 1,1 |
| 135 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,26 |
|  | Раздел 8. Теплоснабжение приточных установок |  |  |
| 136 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 5 |
| 137 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 22 |
| 138 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 24 |
| 139 | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 фильтр | 0,1 |
| 140 | Установка фильтров диаметром 25 мм | 10 фильтр | 0,4 |
| 141 | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 фильтр | 0,1 |
| 142 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 143 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |
| 144 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,18 |
| 145 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,85 |
| 146 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,27 |
| 147 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 148 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,202 |
| 149 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,202 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 150 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 14,7 |
|  | Металлические конструкции |  |  |
| 151 | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа | 1 т конструкций | 0,169078 |
| 152 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0888 |
|  | Раздел 9. Пусконаладочные работы |  |  |
| 153 | Пуско-наладка: Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10 | 1 вентиляционная сеть | 1 |
| 154 | Пуско-наладка: Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 40 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1 | 1 установка | 2 |
| 155 | Пуско-наладка: Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1 | 1 установка | 4 |
| 156 | Пуско-наладка: Установка теплообменная с количеством нагревателей 1 | 1 установка | 6 |
| 157 | Пуско-наладка: Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода | 1 узел | 6 |
| 158 | Пуско-наладка: Регулировочно-запорное устройство клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом | 1 устройство | 6 |
| 159 | Пуско-наладка: Устройство автоматическое ограничения тока или напряжения ротора | 1 устройство | 1 |
| 160 | Пуско-наладка: Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 5 |
|  | ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК |  |  |
|  | Раздел 1. Электромонтажные работы |  |  |
| 161 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 3,72 |
| 162 | Монтаж: Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 2,195 |
| 163 | Монтаж: Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 15 |
| 164 | Монтаж: Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м | 100 м | 0,1286 |
| 165 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 1,01 |
| 166 | Монтаж: Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 1,5 |
| 167 | Монтаж: Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 1,5 |
| 168 | Монтаж: Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм | м | 153 |
|  | СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |
|  | Раздел 1. Электромонтажные работы |  |  |
|  | ЩВ-1 |  |  |
| 169 | Монтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 170 | Монтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 3 |
| 171 | Монтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| 172 | Монтаж: Прибор или аппарат | 1 шт. | 2 |
|  | ЩВ-2 |  |  |
| 173 | Монтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 174 | Монтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |
| 175 | Монтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 6 |
| 176 | Монтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| 177 | Монтаж: Прибор или аппарат | 1 шт. | 2 |
|  | ЩВ-3 |  |  |
| 178 | Монтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 179 | Монтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |
| 180 | Монтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 5 |
| 181 | Монтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| 182 | Монтаж: Прибор или аппарат | 1 шт. | 2 |
|  | ЩВ-4 |  |  |
| 183 | Монтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 184 | Монтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 4 |
| 185 | Монтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| 186 | Монтаж: Прибор или аппарат | 1 шт. | 2 |
|  | ЩУОК |  |  |
| 187 | Монтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 188 | Монтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 3 |
| 189 | Монтаж: Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 10 кг | 1 шт. | 1 |
| 190 | Монтаж: Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 10 |
| 191 | Монтаж: Прибор или аппарат | 1 шт. | 1 |
| 192 | Монтаж: Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0,1 |
| 193 | Монтаж: Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,02 |
| 194 | Монтаж: Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м | 100 м | 0,03 |
| 195 | Монтаж: Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 3,69 |
| 196 | Монтаж: Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 1,96 |
| 197 | Монтаж: Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,5 |
| 198 | Монтаж: Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 4,37 |
| 200 | Монтаж: Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100 м | 0,4 |
| 201 | Монтаж: Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 202 | Монтаж: Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м (прим. кабель-канал) | 100 м | 0,4 |
| 203 | Монтаж: Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м | 100 м | 0,6 |
| 204 | Монтаж: Металлические конструкции | 1 т | 0,07266 |
| 205 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 1,95 |
| 206 | Монтаж: Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,55 |
|  | Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |
| 207 | Пуско-наладка: Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 15 |
| 208 | Пуско-наладка: Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 6 |
|  | ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ |  |  |
|  | Система В-8 |  |  |
|  | Раздел 1. Система В-8 |  |  |
| 209 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 |
| 210 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 1,088 |
| 211 | Монтаж: Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 1 |
| 212 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 213 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм | 1 шт. | 1 |
| 214 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 3 |
| 215 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0575 |
| 216 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,17215 |
| 217 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 400 мм | 1 зонт | 1 |
|  | Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |
| 218 | Пуско-наладка: Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10 | 1 вентиляционная сеть | 1 |
| 219 | Пуско-наладка: Устройство автоматическое ограничения тока или напряжения ротора | 1 устройство | 1 |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |  |
| 220 | Монтаж: Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | 1 шт. | 1 |
| 221 | Монтаж: Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,37 |
| 222 | Монтаж: Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,18 |
| 223 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 0,18 |
| 224 | Монтаж: Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,05 |
| 225 | Пуско-наладка: Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 1 |
| 226 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Система В-23 |  |  |
|  | Раздел 1. Система В-23 |  |  |
| 227 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 |
| 228 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 1,02 |
| 229 | Монтаж: Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 1 |
| 230 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 шт. | 1 |
| 231 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм | 1 шт. | 1 |
| 232 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 шт. | 3 |
| 233 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0377 |
| 234 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,10925 |
| 235 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 400 мм | 1 зонт | 1 |
|  | Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |
| 236 | Пуско-наладка: Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10 | 1 вентиляционная сеть | 1 |
| 237 | Пуско-наладка: Устройство автоматическое ограничения тока или напряжения ротора | 1 устройство | 1 |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |  |
| 238 | Монтаж: Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | 1 шт. | 1 |
| 239 | Монтаж: Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,32 |
| 240 | Монтаж: Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,25 |
| 241 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 0,18 |
| 242 | Монтаж: Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,05 |
| 243 | Пуско-наладка: Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 1 |
| 244 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 1 |
|  | Система В-46 |  |  |
|  | Раздел 1. Система В-46 |  |  |
| 245 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| 246 | Установка виброизолятора номер 39 | 10 виброизоляторов | 0,4 |
| 247 | Монтаж: Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |
| 248 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 249 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм | 1 шт. | 1 |
| 250 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм | 1 зонт | 1 |
| 251 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,924 |
| 252 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 253 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 6 |
| 254 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,30906 |
| 255 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,2441 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |
| 256 | Пуско-наладка: Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10 | 1 вентиляционная сеть | 1 |
| 257 | Пуско-наладка: Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышного типа № 10 | 1 устройство | 1 |
| 258 | Пуско-наладка: Устройство автоматическое ограничения тока или напряжения ротора | 1 устройство | 1 |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |  |
| 259 | Монтаж: Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| 260 | Монтаж: Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | 1 шт. | 1 |
| 261 | Монтаж: Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,4 |
| 262 | Монтаж: Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,03 |
| 263 | Монтаж: Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,2 |
| 264 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 0,18 |
| 265 | Монтаж: Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,05 |
| 266 | Пуско-наладка: Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 1 |
| 267 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 1 |
|  | Система В-80 |  |  |
|  | Раздел 1. Система В-80 |  |  |
| 268 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 269 | Установка виброизолятора номер 39 | 10 виброизоляторов | 0,4 |
| 270 | Монтаж: Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 10 кг | 1 шт. | 1 |
| 271 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 272 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм | 1 шт. | 1 |
| 273 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм | 1 зонт | 1 |
| 274 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,85 |
| 275 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 5 |
| 276 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,02663 |
| 277 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,09475 |
|  | Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |
| 278 | Пуско-наладка: Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10 | 1 вентиляционная сеть | 1 |
| 279 | Пуско-наладка: Устройство автоматическое ограничения тока или напряжения ротора | 1 устройство | 1 |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |  |
| 280 | Монтаж: Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 281 | Монтаж: Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | 1 шт. | 1 |
| 282 | Монтаж: Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 1,04 |
| 283 | Монтаж: Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,07 |
| 284 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,24 |
| 285 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 0,18 |
| 286 | Монтаж: Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,05 |
| 287 | Пуско-наладка: Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 1 |
| 288 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 1 |
|  | Система В-84 |  |  |
|  | Раздел 1. Система В-84 |  |  |
| 289 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| 290 | Установка виброизолятора номер 39 | 10 виброизоляторов | 0,4 |
| 291 | Монтаж: Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 10 кг | 1 шт. | 1 |
| 292 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 293 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм | 1 шт. | 1 |
| 294 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм | 1 зонт | 1 |
| 295 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,924 |
| 296 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,07863 |
| 297 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,24478 |
| 298 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,10888 |
| 299 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 7 |
|  | Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |
| 300 | Пуско-наладка: Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10 | 1 вентиляционная сеть | 1 |
| 301 | Пуско-наладка: Устройство автоматическое ограничения тока или напряжения ротора | 1 устройство | 1 |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |  |
| 302 | Монтаж: Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| 303 | Монтаж: Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | 1 шт. | 1 |
| 304 | Монтаж: Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 0,6 |
| 305 | Монтаж: Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,08 |
| 306 | Монтаж: Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 307 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 0,18 |
| 308 | Монтаж: Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,05 |
| 309 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 1 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Спецификация оборудования и материалов по I  этапу

| № п.п. | Спецификация оборудования и материалов | Единица измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА И СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, ЦЕХ 61 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Газобетонный блок D500, 600х300х200мм | м3 | 5,5 |
| 2 | Уголок 75х75х5, L=1370мм | шт. | 8 |
| 3 | Уголок 75х75х5, L=2370мм (усиление на период монтажа) | шт. | 4 |
| 4 | Сталь горячекатаная 6х100х200мм | шт. | 12 |
| 5 | Клей для газобетона | кг | 150 |
| 6 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100 | м3 | 0,65 |
| 7 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм | м.п. | 48 |
| 8 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм, L=400мм | шт. | 10 |
| 9 | Профиль стоечный ПС100/50, L=3000мм | шт. | 36 |
| 10 | Профиль направляющий ПН100/40, L=3000мм | шт. | 10 |
| 11 | Саморез острый с прессшайбой 4,2х13мм | шт. | 400 |
| 12 | Дюбель-гвоздь грибовидный 6х60мм | шт. | 120 |
| 13 | Лента уплатнительная Knauf Дихтунгсбанд | м.п. | 60 |
| 14 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛ 1250х2500х12,5мм | шт. | 53 |
| 15 | Утеплитель минераловатный Акустик Кнауф 100мм | м3 | 4,2 |
| 16 | Саморез острый с потайголовка 3,9х30мм | шт. | 2400 |
| 17 | Саморез острый с потайголовка 3,9х45мм | шт. | 2400 |
| 18 | Лента армирующая | шт. | 100 |
| 19 | Шпаклевка КНАУФ-Фуген | кг | 80 |
| 20 | Плитка керамическая (для стен 200х200мм) | м2 | 12,5 |
| 21 | Клей для плитки | кг | 50 |
| 22 | Уголок 75х75х5, L=690мм | шт. | 4 |
| 23 | Уголок 75х75х5, L=1150мм (усиление на период монтажа) | шт. | 4 |
| 24 | Сталь горячекатаная 6х100х150мм | шт. | 10 |
| 25 | Уголок 50х50х4, L=980мм | шт. | 2 |
| 26 | Уголок 50х50х4, L=520мм | шт. | 2 |
| 27 | Сталь горячекатаная 2х1060х600мм | шт. | 1 |
| 28 | Петля для металлических дверей 20х110мм | шт. | 2 |
| 29 | Шпингалет дверной 10/100мм | шт | 1 |
| 30 | Дверь противопожарная 1 категории, под проем 900х2100(h), накладная, с ручкой, замком, доводчиком | шт | 1 |
| 31 | Пена противопожарная | шт | 1 |
| 32 | Уголок 75х75х5, L=1400мм | шт. | 2 |
| 33 | Уголок 75х75х5, L=2100мм (усиление на период монтажа) | шт. | 4 |
| 34 | Сталь горячекатаная 6х100х150мм | шт. | 8 |
| 35 | Уголок 75х75х5, L=1950мм | шт. | 2 |
| 36 | Уголок 75х75х5, L=2400мм (усиление на период монтажа) | шт. | 4 |
| 37 | Сталь горячекатаная 6х100х150мм | шт. | 11 |
| 38 | Полнотелый керамический кирпич КР-р-по 250х120х65мм | м3 | 0,45 |
|  | ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ |  |  |
|  | Система П-4 |  |  |
| 39 | Установка AV20 - 1 465 L=21330м3/час, Рст=600Па, N=11кВт, n=1460об/мин, Q=371,6кВт | шт. | 1 |
| 40 | КИПиА - Блок управления UM 06-W-3R0 с расширениями, Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором, Датчик температуры воды погружной VSP, Датчик температуры канальный STK-3 - 2 шт, Привод воздушной заслонки GCA 321.1E, Панель управления LCP для FC-051 №132B0101, Комплект NEMA1-M4 (для FC-051 11-15 кВт) №132B0120, Частотный преобразователь FC-051P11K (11кВт, 23А, 380В) №132F0058, Термостат STW-KP61 - 1 шт, Комплект гаек DAB 1", Сервопривод AMB 162 (24B), Трехходовой вентиль HRB3 40-25, Циркуляционный насос DAB A 56/180 M (230В) | комплект | 1 |
| 41 | Воздуховод ф1000, толщ. 0,9 мм | м2 | 40,82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 42 | Отвод 90 град. ф1000 ниппельное соединение, толщ. 0,9 мм | шт. | 4 |
| 43 | Переход симметричный 1660х1660/ф1000 Вариант 1 шинорейка-ниппель L=1000 мм, толщ. 0,9 мм | шт. | 1 |
| 44 | Переход симметричный 1660х800/ф1000 Вариант 1 шинорейка-ниппель L=700 мм, толщ. 0,9 мм | шт. | 1 |
| 45 | Ниппель ф1000, толщ. 0,9 мм | шт. | 13 |
| 46 | Каркасные конструкции Термо Ролл 034 А толщ. 50мм KNAUF (5000х1200мм) | м3 | 0,231 |
| 47 | Пенофол С 20 мм | м2 | 38,5 |
| 48 | Клапан обратный в искробезопасном АЗЕ 101.000-11 ф1000 | шт. | 1 |
| 49 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 50 мм (прим американка) | шт. | 7 |
| 50 | Стеклоткань | м2 | 4 |
| 51 | Проволока Ф2 | п.м./кг | 15/0,42 |
|  | Система П-5 |  |  |
| 52 | Установка AVM - 18000 86 707 L=14200м3/час, Рст=350Па, N=4,42кВт, n=1720об/мин, Q=242,92кВт | шт. | 1 |
| 53 | КИПиА - Блок управления UM 06-W-3R0 с расширениями, Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором, Датчик температуры воды погружной VSP, Датчик температуры канальный STK-3 - 2 шт., Комплект NEMA1-M3 (для FC-051 3,0-7,5 кВт) №132B0105, Комплект гаек DAB 1", Панель управления LCP для FC-051 №132B0101, Привод воздушной заслонки GMA 321.1E, Сервопривод AMB 162 (24V), Термостат КP 61, Трехходовой вентиль HRB3 25-10, Циркуляционный насос DAB A 56/180 M (230В), Частотный преобразователь FC-051P5K5 (5,5 кВт, 12 А,380 В) №132F0028 | комплект | 1 |
| 54 | Отвод 90 град. прямоугольного сечения 1100х1100, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 55 | Переход 1100х1100/ф630, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 56 | Переход 1900х350, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 57 | Прямошовный воздуховод ф630 толщ. 0,7 мм | м2 | 13,85 |
| 58 | Отвод 90 град. ф630, толщ. 0,7 мм | шт. | 2 |
| 59 | Тройник 90 град. ф630, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 60 | Заглушка ф630, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 61 | Тройник 630х500х630, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 62 | Переход 600х600/ф630 толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 63 | Фланцы ф630 мм | шт. | 12 |
| 64 | Переход с шинами 1200х1200/1100х1100 мм | шт. | 1 |
| 65 | Клапан обратный ф630 | шт. | 2 |
| 66 | Клапан огнезадерживающий КЛОП-1(60)-НО-ф630(Нп)-МВ(220)-К | шт. | 1 |
| 67 | Воздухораспределитель ф500 ВР5 | шт. | 1 |
| 68 | Огнезащитная изоляция ROCKWOOL с пределом огнестойкости EU60 минут ALU1 Wired Mat 105 толщиной 25 мм | м2 | 49,6 |
| 69 | Каркасные конструкции Термо Ролл 034 А толщ. 50мм KNAUF (5000х1200мм) | м3 | 0,1155 |
| 70 | Решетка вентиляционная АРН 1200х1200 | шт. | 1 |
| 71 | Решетка вентиляционная 600х300 2УМН | шт. | 3 |
| 72 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 32 мм (прим. американка) | шт. | 7 |
| 73 | Стеклоткань | м2 | 1,6 |
| 74 | Проволока Ф2 | п.м./кг | 10/0,3 |
|  | Система П-8 |  |  |
| 75 | Установка AV 5.5 - 15 463 L=6440м3/час, Рст=200Па, N=3,0кВт, n=1420об/мин, Q=115,7кВт | шт. | 1 |
| 76 | КИПиА - Блок управления UM 06-W-3R0, Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором, Датчик температуры воды погружной VSP, Датчик температуры канальный STK-3 - 2 шт., Привод воздушной заслонки GMA 321.1E, Смесительный узел ONX 80-6,3 обратной конфигурации, Термостат KP61, Частотный преобразователь FC-051P3K0 (3 кВт, 7,2 А, 380 В) №132F0024, Комплект NEMA1-M3 (для FC-051 3,0-7,5 кВт) №132B0105, Панель управления LCP для FC-051 №132B0101 | комплект | 1 |
| 77 | Клапан обратный в искробезопасном АЗЕ 101.000-07 ф630 | шт. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 78 | Воздуховод ф560, толщ. 0,7 мм | м2 | 19,35 |
| 79 | Отвод 90 град. ф630 ниппельное соединение, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 80 | Отвод 90 град. ф560 ниппельное соединение, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 81 | Переход симметричный 1000х500/ф560 Вариант 1 шинорейка-ниппель L=500 мм, толщ. 0,7 | шт. | 1 |
| 82 | Переход симметричный ф630/ф560 Вариант 1 ниппельное соединение L=500 мм, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 83 | Ниппель ф630, толщ. 0,7 мм | шт. | 3 |
| 84 | Ниппель ф560, толщ. 0,7 мм | шт. | 8 |
| 85 | Каркасные конструкции Термо Ролл 034 А толщ. 50мм KNAUF | м3 | 0,154 |
| 86 | Стеклоткань | м2 | 3 |
| 87 | Проволока Ф2 | п.м./кг | 8/0,23 |
|  | Система П-9 |  |  |
| 88 | Установка AV 4.0 - 8 339 L=4340м3/час, Рст=240Па, N=2,2кВт, n=2840об/мин, Q=75,7кВт | шт. | 1 |
| 89 | КИПиА - Блок управления UM 06-W-3R0, Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором, Датчик температуры воды погружной VSP, Датчик температуры канальный STK-3 - 2 шт., Комплект NEMA1-M2 (для FC-051 1,5-2,2 кВт) №132B0104, Панель управления LCP для FC-051 №132B0101, Привод воздушной заслонки GMA 321.1E, Смесительный узел ONX 60-4,0 обратной конфигурации, Термостат KP61, Частотный преобразователь FC-051P2K2 (2,2 кВт, 5,3 А, 380 В) №132F0022 | комплект | 1 |
| 90 | Клапан обратный в искробезопасном АЗЕ 101.000-07 ф630 | шт. | 1 |
| 91 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром 560 мм | м2 | 19,35 |
| 92 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром 450 мм | м2 | 14,14 |
| 93 | Переход симметричный 800х500/ф450 Вариант 1 шинорейка-ниппель L=500 мм, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 94 | Переход симметричный ф450/ф280 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 95 | Переход симметричный ф280/ф250 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 96 | Переход симметричный ф250/ф200 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 97 | Отвод 90 град. ф450 ниппельное соединение, толщ. 0,7 мм | шт. | 6 |
| 98 | Тройник ф450/ф450 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 99 | Ниппель ф450, толщ. 0,7 мм | шт. | 10 |
| 100 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 280 мм | м2 | 12,32 |
| 101 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 250 мм | м2 | 3,14 |
| 102 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм | м2 | 10,05 |
| 103 | Заглушка ф200, толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 104 | Отвод 90 град. ф280 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 105 | Отвод 90 град. ф250 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 106 | Тройник ф280/ф200 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 107 | Тройник ф250/500х150 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 108 | Тройник ф200/500х150 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 6 |
| 109 | Ниппель ф280, толщ. 0,55 мм | шт. | 6 |
| 110 | Ниппель ф250, толщ. 0,55 мм | шт. | 3 |
| 111 | Ниппель ф200, толщ. 0,55 мм | шт. | 4 |
| 112 | Клапан ирисовый ф450 SPI-450 | шт. | 1 |
| 113 | Клапан ирисовый ф280 SPI-280 | шт. | 1 |
| 114 | Клапан ирисовый ф250 SPI-250 | шт. | 1 |
| 115 | Клапан ирисовый ф200 SPI-200 | шт. | 1 |
| 116 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 150x500 мм | шт. | 8 |
| 117 | Каркасные конструкции Термо Ролл 034 А толщ. 50мм KNAUF (5000х1200мм) | м3 | 0,154 |
| 118 | Стеклоткань | м2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 119 | Проволока Ф2 | п.м./кг | 8/0,3 |
|  | Система П-13 |  |  |
| 120 | Установка AV 2.0 – 874 L=2260м3/час, Рст=300Па, N=1,1кВт, n=2770об/мин, Q=40,6кВт | шт. | 1 |
| 121 | КИПиА - Блок управления UM 06-W-1R0, Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором, Датчик температуры воды погружной VSP, Датчик температуры канальный STK-3 - 2 шт., Привод воздушной заслонки GMA 321.1E, Смесительный узел ONX 40-2,5 обратной конфигурации, Термостат KP61, Частотный преобразователь FC-051P1K5 (1,5 кВт, 6,8 А, 220 В) №132F0005, Комплект NEMA1-M2 (для FC-051 1,5-2,2 кВт) №132B0104, Панель управления LCP для FC-051 №132B0101 | комплект | 1 |
| 122 | Шумоглушитель ф315 ГТК 315-900 | шт. | 1 |
| 123 | Клапан обратный в искробезопасном АЗЕ 101.000-01 ф315 | шт. | 1 |
| 124 | Клапан ирисовый ф250 SPI-250 | шт. | 1 |
| 125 | Клапан ирисовый ф200 SPI-200 | шт. | 3 |
| 126 | Клапан ирисовый ф160 SPI-160 | шт. | 1 |
| 127 | Клапан ирисовый ф100 SPI-100 | шт. | 1 |
| 128 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 300x400 мм | шт. | 1 |
| 129 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 200x400 мм | шт. | 4 |
| 130 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 200x200 мм | шт. | 1 |
| 131 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 315 мм | м.п. | 39 |
| 132 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 280 мм | м.п. | 3 |
| 133 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 250 мм | м.п. | 6 |
| 134 | Ниппель ф315, толщ. 0,55 мм | шт. | 15 |
| 135 | Ниппель ф280, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 136 | Ниппель ф250, толщ. 0,55 мм | шт. | 5 |
| 137 | Переход симметричный 600х300/ф315 Вариант 1 шинорейка-ниппель L=300 мм, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 138 | Переход симметричный ф315/ф280 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 139 | Переход симметричный ф280/ф250 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 140 | Переход симметричный ф280/ф200 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 141 | Переход симметричный 400х300/ф250 Вариант 1 шинорейка-ниппель L=300 мм, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 142 | Переход симметричный 400х200/ф200 Вариант 1 шинорейка-ниппель L=300 мм, толщ. 0,7 мм | шт. | 3 |
| 143 | Переход симметричный 400х200/ф160 Вариант 1 шинорейка-ниппель L=300 мм, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 144 | Отвод 90 град. ф315 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 5 |
| 145 | Тройник ф315/ф250 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 146 | Тройник ф315/ф160 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 147 | Тройник ф280/ф200 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 148 | Тройник ф250/ф200 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 149 | Тройник ф250/ф100 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 150 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм | м.п. | 9 |
| 151 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 160 мм | м.п. | 1 |
| 152 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм | м.п. | 1 |
| 153 | Ниппель ф200, толщ. 0,55 мм | шт. | 4 |
| 154 | Ниппель ф160, толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 155 | Ниппель ф250, толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 156 | Переход симметричный 200х200/ф100 Вариант 1 шинорейка-ниппель L=300 мм, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 157 | Отвод 90 град. ф200 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
|  | Система П-14 |  |  |
| 158 | Установка AV 2.5 – 55 L=2740м3/час, Рст=200Па, N=1,1кВт, n=2770об/мин, Q=49,2кВт | шт. | 1 |
| 159 | КИПиА - Блок управления UM 06-W-1R0, Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором, Датчик температуры воды погружной VSP, Датчик температуры канальный STK-3 - 2 шт., Привод воздушной заслонки GMA 321.1E, Смесительный узел ONX 40-4,0 обратной конфигурации, Термостат KP61 Частотный преобразователь FC-051P1K5 (1,5 кВт, 6,8 А, 220 В) №132F0005, Комплект NEMA1-M2 (для FC-051 1,5-2,2 кВт) №132B0104, Панель управления LCP для FC-051 №132B0101 | комплект | 1 |
| 160 | Шумоглушитель ф400 ГТК 400-900 | шт. | 1 |
| 161 | Клапан обратный в искробезопасном АЗЕ 101.000-03 ф400 | шт. | 1 |
| 162 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 200x400 мм | шт. | 7 |
| 163 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 200x300 мм | шт. | 5 |
| 164 | Клапан ирисовый ф280 SPI-280 | шт. | 1 |
| 165 | Клапан ирисовый ф250 SPI-250 | шт. | 1 |
| 166 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром 630 мм | м.п. | 11 |
| 167 | Заглушка ф630, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 168 | Ниппель ф630, толщ. 0,7 мм | шт. | 9 |
| 169 | Переход симметричный 600х350/ф400 Вариант 1 шинорейка-ниппель L=300 мм, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 170 | Переход симметричный 600х300/ф400 Вариант 1 шинорейка-ниппель L=500 мм, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 171 | Переход симметричный 600х350/ф450 Вариант 1 шинорейка-ниппель L=500 мм, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 172 | Отвод 90 град. ф630 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 3 |
| 173 | Тройник ф630/ф450 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 174 | Тройник ф630/ф400 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 175 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром 400 мм | м.п. | 3 |
| 176 | Ниппель ф400, толщ. 0,7 мм | шт. | 2 |
| 177 | Переход симметричный ф400/ф280 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 178 | Переход симметричный ф400/ф250 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 179 | Отвод 90 град. ф400 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 180 | Тройник ф400/ф400 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 181 | Тройник ф280/400х200 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 182 | Тройник ф250/400х200 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 3 |
| 183 | Тройник ф200/400х200 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 184 | Тройник ф160/400х200 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 185 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 280 мм | м.п. | 2 |
| 186 | Ниппель ф280, толщ. 0,55 мм | шт. | 3 |
| 187 | Переход симметричный ф280/ф250 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 188 | Тройник ф250/300х200 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 189 | Тройник ф200/300х200 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 190 | Тройник ф160/300х200 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 191 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 250 мм | м.п. | 11 |
| 192 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм | м.п. | 4 |
| 193 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 160 мм | м.п. | 3 |
| 194 | Заглушка ф160, толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 195 | Ниппель ф250, толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 196 | Ниппель ф200, толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 197 | Ниппель ф160, толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 198 | Переход симметричный ф250/ф200 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 199 | Переход симметричный ф200/ф160 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 200 | Каркасные конструкции Термо Ролл 034 А толщ. 50мм KNAUF (5000х1200мм) | м3 | 1,694 |
| 201 | Стеклоткань | м2 | 26 |
| 202 | Проволока Ф2 | п.м./кг | 46/1,3 |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК |  |  |
| 203 | Кран шаровой 2" VT 214 2" VALTEC | шт. | 3 |
| 204 | Кран шаровой 1 1/2" VT 214 1 1/2" VALTEC | шт. | 2 |
| 205 | Кран шаровой 1" VT 214 1" VALTEC | шт. | 8 |
| 206 | Кран спускной шаровой ф15 Export Danfoss | шт. | 12 |
| 207 | Кран шаровой 1 1/4" VT 214 1 1/4" VALTEC | шт. | 2 |
| 208 | Кран шаровой 1/2" (воздухоотводчик) VT 218 1/2" VALTEC | шт. | 12 |
| 209 | Кран спускной шаровой ф15мм с наружной резьбой | шт. | 12 |
| 210 | Фильтр косой 2" для смесительного узла VT 400 2" VALTEC | шт. | 1 |
| 211 | Фильтр косой 1" для смесительного узла VT 400 1" VALTEC | шт. | 4 |
| 212 | Фильтр косой 1 1/4" для смесительного узла VT 400 1 1/4" VALTEC | шт. | 1 |
| 213 | Отвод стальной 900 Ду 100 | шт. | 4 |
| 214 | Отвод стальной 900 Ду 40 | шт. | 12 |
| 215 | Отвод стальной 900 Ду 25 | шт. | 10 |
| 216 | Отвод стальной 900 Ду 20 | шт. | 40 |
| 217 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм | шт. | 24 |
| 218 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм | шт. | 18 |
| 219 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм | шт. | 72 |
| 220 | Труба стальная Ду 100 | м.п. | 10 |
| 221 | Труба стальная Ду 40 | м.п. | 24 |
| 222 | Труба стальная Ду 25 | м.п. | 18 |
| 223 | Труба стальная Ду 20 | м.п. | 85 |
| 224 | Антикоррозийное покрытие сальных труб краской БТ-177 в 2 слоя по грунту ГФ-021 в один слой | м2 | 20,2 |
| 225 | Тепловая изоляция Энергофлекс Супер толщиной 20мм для трубы Ду 100 | м.п. | 20 |
| 226 | Тепловая изоляция Энергофлекс Супер толщиной 20мм для трубы Ду 40 | м.п. | 24 |
| 227 | Тепловая изоляция Энергофлекс Супер толщиной 20мм для трубы Ду 25 | м.п. | 18 |
| 228 | Тепловая изоляция Энергофлекс Супер толщиной 20мм для трубы Ду 20 | м.п. | 85 |
| 229 | Лента армированная Энергофлекс | рулон | 4 |
| 230 | Труба стальная водогазопроводимая Ду 125 (для гильз) | м.п. | 0,5 |
| 231 | Сгон в сборе Ду 40 | шт. | 2 |
| 232 | Резьба Ду 40 | шт. | 6 |
| 233 | Сгон в сборе Ду 25 | шт. | 2 |
| 234 | Резьба Ду 25 | шт. | 6 |
| 235 | Сгон в сборе Ду 20 | шт. | 8 |
| 236 | Резьба Ду 20 | шт. | 16 |
| 237 | Труба профилированная 20х40мм | м.п. | 24 |
| 238 | Уголок равнополочный 75х75х5мм | м.п. | 18 |
| 239 | Разъёмное соединение американка 1 1/4" | шт. | 7 |
| 240 | Разъёмное соединение американка 2" | шт. | 7 |
| 241 | Уголок равнополочный 35х35х3мм | м.п. | 18 |
| 242 | Пенофол С | м2 | 25 |
| 243 | Перфолента | м.п. | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Металлические конструкции |  |  |
| 244 | Опорных конструкции этажерочного типа | 1 т конструкций | 0,169078 |
| 245 | Масляная краска для металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0888 |
|  | ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК |  |  |
| 246 | Провод ПВС 2х0,75 | м | 734,4 |
| 247 | Провод ПВС 3х0,75 | м | 367,2 |
| 248 | Провод ПВС 5х2,5 | м | 244,8 |
| 249 | Труба гофрированная ф20 | м | 306 |
| 250 | Труба гофрированная ф16 | м | 1224 |
| 251 | Лоток металлический перфорированный 100х50х2500мм ЛПМЗТ-100х50 | м | 12,86 |
| 252 | Крышка к лотку 100 | м | 12,86 |
| 253 | Скоба для настенного крепления 100мм СН-100 | м | 12 |
| 254 | Провод ПВС 5х2,5 | м | 153 |
|  | СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |
|  | ЩВ-1 |  |  |
| 255 | Щит распределительный навесной на 12 модулей 265х310х120 ЩРН-12з | шт. | 1 |
| 256 | Выключатель автоматический 3-х полюсный 25А ВА47-29 | шт. | 1 |
| 257 | Выключатель автоматический 3-х полюсный 10А ВА47-29 | шт. | 2 |
| 258 | Расцепитель независимый РН-47 | шт. | 1 |
| 259 | Шина нулевая 14/1 | шт. | 2 |
| 260 | Изолятор нулевой шины на 35мм DIN-рейку | шт. | 2 |
|  | ЩВ-2 |  |  |
| 261 | Щит распределительный навесной на 24 модуля 395х310х120 ЩРН-24з | шт. | 1 |
| 262 | Выключатель автоматический 3-х полюсный 40А ВА47-100 | шт. | 1 |
| 263 | Выключатель автоматический 3-х полюсный 25А ВА47-29 | шт. | 1 |
| 264 | Выключатель автоматический 3-х полюсный 16А ВА47-29 | шт. | 2 |
| 265 | Выключатель автоматический 1-но полюсный 16А ВА47-29 | шт. | 1 |
| 266 | Выключатель автоматический 1-но полюсный 10А ВА47-29 | шт. | 2 |
| 267 | Расцепитель независимый РН-47 | шт. | 1 |
| 268 | Шина нулевая 8/1 | шт. | 2 |
| 269 | Изолятор нулевой шины на 35мм DIN-рейку | шт. | 2 |
|  | ЩВ-3 |  |  |
| 270 | Щит распределительный навесной на 24 модуля 395х310х120 ЩРН-24з | шт. | 1 |
| 271 | Выключатель автоматический 3-х полюсный 40А ВА47-100 | шт. | 1 |
| 272 | Выключатель автоматический 3-х полюсный 16А ВА47-29 | шт. | 1 |
| 273 | Выключатель автоматический 3-х полюсный 10А ВА47-29 | шт. | 4 |
| 274 | Расцепитель независимый РН-47 | шт. | 1 |
| 275 | Шина нулевая 8/1 | шт. | 2 |
| 276 | Изолятор нулевой шины на 35мм DIN-рейку | шт. | 2 |
|  | ЩВ-4 |  |  |
| 277 | Щит распределительный навесной на 18 модуля 265Х440Х120 ЩРН-18з | шт. | 1 |
| 278 | Выключатель автоматический 3-х полюсный 25А ВА47-29 | шт. | 1 |
| 279 | Выключатель автоматический 3-х полюсный 10А ВА47-29 | шт. | 3 |
| 280 | Расцепитель независимый РН-47 | шт. | 1 |
| 281 | Шина нулевая 14/1 | шт. | 2 |
| 282 | Изолятор нулевой шины на 35мм DIN-рейку | шт. | 2 |
|  | ЩУОК |  |  |
| 283 | Щит с монтажной панелью 500х400х150мм ЩМП-2 | шт. | 1 |
| 284 | Выключатель автоматический 1-но полюсный 6А ВА47-29 | шт. | 1 |
| 285 | Выключатель автоматический 1-но полюсный 3А ВА47-29 | шт. | 2 |
| 286 | Реле промежуточное 10А, 230В, РЭК77/3 | шт. | 1 |
| 287 | Разъем для РЭК77/3 РРМ77/3 | шт. | 1 |
| 288 | Кнопка управления ф22мм, 230В SB-7 | шт. | 3 |
| 289 | Индикатор светосигнальный ф22мм, 230В, цвет зеленый AD-22DS | шт. | 4 |
| 290 | Индикатор светосигнальный ф22мм, 230В, цвет красный AD-22DS | шт. | 3 |
| 291 | Шина нулевая | шт. | 1 |
| 292 | Зажимы клеммные на DIN-рейку ЗНИ4 | шт. | 10 |
| 293 | DIN-рейка | шт. | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 294 | Короб монтажный перфорированный 40х40 мм | м.п. | 3 |
| 295 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 3х1,5 мм2 | м | 243,78 |
| 296 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 5х1,5 мм2 | м | 83,64 |
| 297 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 5х2,5 мм2 | м | 51 |
| 298 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 5х4 мм2 | м | 17,34 |
| 299 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 5х6 мм2 | м | 7,14 |
| 300 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 0,66 3х1,5 мм2 | м | 112,2 |
| 301 | Кабель силовой с медными жилами КВВГнг-FRLS 0,66 4х1,0 мм2 | м | 112,2 |
| 302 | Труба гофрированная ф16 | м | 40,8 |
| 303 | Труба гофрированная ф20 | м | 200,94 |
| 304 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм | м | 204 |
| 305 | Труба гофрированная ф32 | м | 40,8 |
| 306 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 50 |
| 307 | Кабель-канал 25х16мм | м | 40 |
| 308 | Лоток металлический перфорированный 50х50х3000мм ЛНМЗТ-50х50 | м | 12 |
| 309 | Лоток металлический перфорированный 100х50х3000мм ЛНМЗТ-100х50 | м | 6 |
| 310 | Лоток металлический перфорированный 200х50х3000мм ЛНМЗТ-200х50 | м | 42 |
| 311 | Крышка к лотку ЛНМЗТ-50 | м | 12 |
| 312 | Крышка к лотку КЛЗТ-100 | м | 6 |
| 313 | Крышка к лотку КЛЗТ-200 | м | 42 |
| 314 | Перегородка ПЛПТ-50х3000 | м | 50 |
| 315 | Угол плоский 100х50 | шт. | 1 |
| 316 | Крышка для плоского угла 100х50 | шт. | 1 |
| 317 | Соединительная планка универсальная для h=50мм, (1,2мм) СПУ50 | шт. | 38 |
| 318 | Угол плоский плавный УПТп | шт. | 5 |
| 319 | Т-отвод плавный ТТп | шт. | 3 |
| 320 | Настенная планка подвеса 120мм НПП-120 | шт. | 53 |
| 321 | Консоль подвеса 100мм КПН-100 | шт. | 53 |
| 322 | Скоба для настенного крепления 200мм СН-200 | шт. | 37 |
| 323 | Скоба внутренная 200мм СВ-200 | шт. | 52 |
| 324 | Провод ПВ-3 сеч.4 мм2 | м | 56,65 |
| 325 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 2х1,5 мм2 | м | 24,48 |
|  | ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ |  |  |
|  | Система В-8 |  |  |
|  | Раздел 1. Система В-8 |  |  |
| 326 | Вентилятор канальный VP 50-30/25.4D, L=820м3/час, Рст=330Па, N=0,94кВт, n=1461об/мин | шт. | 1 |
| 327 | Гибкая вставка MV 50-30, 500х300мм | шт. | 2 |
| 328 | Регулятор скорости (частотный преобразователь) FC-051 P1K75 | шт. | 1 |
| 329 | Клапан обратный "бабочка" ф200 КОБ-200 | шт. | 1 |
| 330 | Шумоглушитель ф200 ГТК 200-900 | шт. | 1 |
| 331 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 100x400 мм | шт. | 3 |
| 332 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, Ф400мм | м.п. | 3 |
| 333 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, Ф200мм | м.п. | 15 |
| 334 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, Ф160мм | м.п. | 3 |
| 335 | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, Ф160мм | шт. | 1 |
| 336 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, Ф400мм (ниппельное соединение) | шт. | 2 |
| 337 | Отвод 900 из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, Ф200мм (ниппельное соединение) | шт. | 7 |
| 338 | Отвод 600 из оцинкованной стали толщиной 0,55мм, ф200 (ниппельное соединение) | шт. | 1 |
| 339 | Переход симметричный 500х300/ф200 Вариант 1 шинорейка-ниппель L=300 мм, толщ. 0,7 мм | шт. | 2 |
| 400 | Переход симметричный ф400/ф200 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401 | Переход симметричный ф200/ф160 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 402 | Тройник ф200/400х100 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 403 | Тройник ф160/400х100 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 404 | Ниппель ф200, толщ. 0,55 мм | шт. | 9 |
| 405 | Зонт круглый ф400 ЗК 00.000-03 | шт. | 1 |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |  |
| 406 | Кнопочный пост "Пуск-стоп" 10А, 220В ПКУ15-21-121 | шт. | 1 |
| 407 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 3х1,5 мм2 | м | 15,3 |
| 408 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 4х1,5 мм2 | м | 4,08 |
| 409 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 2х1,5 мм2 | м | 18,36 |
| 410 | Труба гофрированная ф16 | м | 18,36 |
| 411 | Провод ПВ-3 сеч.4 мм2 | м | 5,15 |
|  | Система В-23 |  |  |
|  | Раздел 1. Система В-23 |  |  |
| 412 | Вентилятор канальный VP 50-25/22.4D, L=780м3/час, Рст=260Па, N=0,51кВт, n=1428об/мин | шт. | 1 |
| 413 | Гибкая вставка MV 50-25, 500х250мм | шт. | 2 |
| 414 | Регулятор скорости (частотный преобразователь) FC-051 P1K75 | шт. | 1 |
| 415 | Клапан обратный "бабочка" ф200 КОБ-200 | шт. | 1 |
| 416 | Шумоглушитель ф200 ГТК 200-900 | шт. | 1 |
| 417 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 100x400 мм | шт. | 3 |
| 418 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром 400 мм | м.п. | 3 |
| 419 | Отвод 900 ф400 ниппельное соединение, толщ. 0,7 мм | м.п. | 2 |
| 420 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 200 мм | м.п. | 8 |
| 421 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 160 мм | м.п. | 1 |
| 422 | Заглушка ф160, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 423 | Отвод 900 ф200 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 5 |
| 424 | Отвод 450 ф200 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 425 | Переход симметричный ф400/ф200 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 426 | Переход симметричный ф200/ф160 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 427 | Тройник ф200/400х100 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 428 | Тройник ф160/400х100 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 429 | Ниппель ф200, толщ. 0,55 мм | шт. | 7 |
| 430 | Зонт круглый ф400 ЗК 00.000-03 | шт. | 1 |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |  |
| 431 | Кнопочный пост "Пуск-стоп" 10А, 220В ПКУ15-21-121 | шт. | 1 |
| 432 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 3х1,5 мм2 | м | 4,08 |
| 433 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 4х1,5 мм2 | м | 3,06 |
| 434 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 2х1,5 мм2 | м | 25,5 |
| 435 | Труба гофрированная ф16 | м | 25,5 |
| 436 | Провод ПВ-3 сеч.4 мм2 | м | 5,15 |
|  | Система В-46 |  |  |
|  | Раздел 1. Система В-46 |  |  |
| 437 | Вентилятор радиальный ВР-86-77-4,0 Пр00, L=2260м3/ч, Рn=430Па, Эл. двигатель АИР80А4, N=1,1кВт, n=1500об/мин | шт. | 1 |
| 438 | Виброизолятор ДО-39 | шт. | 4 |
| 439 | Регулятор скорости частотный ATV 212HU15N4 | шт. | 1 |
| 440 | Клапан обратный в искробезопасном исполнении АЗЕ 101.000-02 ф315 | шт. | 1 |
| 441 | Шумоглушитель ф315 ГТК 315-900 | шт. | 1 |
| 442 | Зонт круглый ф315 ЗК 00.000-02 | шт. | 1 |
| 443 | Гибкая вставка Н.00.08 280х280 | шт. | 1 |
| 444 | Гибкая вставка ф400 В.00.07 ф400 | шт. | 1 |
| 445 | Клапан ирисовый ф250 SPI-250 | шт. | 1 |
| 446 | Клапан ирисовый ф200 SPI-200 | шт. | 3 |
| 447 | Клапан ирисовый ф160 SPI-160 | шт. | 1 |
| 448 | Клапан ирисовый ф100 SPI-100 | шт. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 449 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 100x400 мм | шт. | 4 |
| 450 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 200x400 мм | шт. | 1 |
| 451 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 100x200 мм | шт. | 1 |
| 452 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 315 мм | м.п. | 14 |
| 453 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 280 мм | м.п. | 9 |
| 454 | Ниппель ф315, толщ. 0,55 мм | шт. | 9 |
| 455 | Ниппель ф280, толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 456 | Переход симметричный ф450/ф315 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 457 | Переход симметричный ф400/ф315 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 458 | Переход симметричный ф315/ф280 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 459 | Переход симметричный ф315/ф250 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 460 | Переход симметричный ф280/ф250 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 461 | Переход симметричный 400х200/ф250 Вариант 1 свободный конец - ниппель L=300мм., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 462 | Переход симметричный 400х100/ф200 Вариант 1 свободный конец - ниппель L=300мм., толщ. 0,7 мм | шт. | 3 |
| 463 | Переход симметричный 400х100/ф160 Вариант 1 свободный конец - ниппель L=300мм., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 464 | Отвод 900 ф315 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 4 |
| 465 | Отвод 450 ф315 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 466 | Переход симметричный 280х280/ф315 Вариант 1 шинорейка - ниппель L=300мм., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 467 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 250 мм | м.п. | 10 |
| 468 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм | м.п. | 7 |
| 469 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 160 мм | м.п. | 17 |
| 470 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм | м.п. | 1 |
| 471 | Ниппель ф250, толщ. 0,55 мм | шт. | 6 |
| 472 | Ниппель ф200, толщ. 0,55 мм | шт. | 5 |
| 473 | Ниппель ф160, толщ. 0,55 мм | шт. | 5 |
| 474 | Ниппель ф100, толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 475 | Переход симметричный ф250/ф160 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 476 | Переход симметричный ф250/ф200 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 477 | Переход симметричный 200х100/ф100 Вариант 1 свободный конец - ниппель L=300мм., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 478 | Отвод 900 ф200 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 479 | Отвод 900 ф160 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 480 | Тройник ф280/ф200 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 481 | Тройник ф280/ф100 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 482 | Тройник ф250/ф250 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |  |
| 483 | Выключтель пакетный 16А, 380В ПВ3-16 | шт. | 1 |
| 484 | Кнопочный пост "Пуск-стоп" 10А, 220В ПКУ15-21-121 | шт. | 1 |
| 485 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 4х1,5 мм2 | м | 20,4 |
| 486 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 2х1,5 мм2 | м | 20,4 |
| 487 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 5х1,5 мм2 | м | 3,06 |
| 488 | Труба гофрированная ф16 | м | 20,4 |
| 489 | Провод ПВ-3 сеч.4 мм2 | м | 5,15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Система В-80 |  |  |
|  | Раздел 1. Система В-80 |  |  |
| 490 | Вентилятор радиальный ВР-86-77-3,15 Пр0, L=960м3/ч, Рn=260Па, Эл. двигатель АИР80А4, N=1,1кВт, n=1500об/мин | шт. | 1 |
| 491 | Виброизолятор ДО-39 | шт. | 4 |
| 492 | Регулятор скорости частотный ATV 212HU075N4 | шт. | 1 |
| 493 | Клапан обратный "бабочка" ф200 КОБ-200 | шт. | 1 |
| 494 | Шумоглушитель ф200 ГТК 200-900 | шт. | 1 |
| 495 | Зонт круглый ф315 ЗК 00.000-02 | шт. | 1 |
| 496 | Гибкая вставка 213х399 | шт. | 1 |
| 497 | Гибкая вставка ф315 В.00.07 ф315 | шт. | 1 |
| 498 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 100x300 мм | шт. | 5 |
| 499 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 315 мм | м.п. | 2 |
| 500 | Переход симметричный ф213х399/ф315 Вариант 1 шинорейка-ниппель, толщ. 0,7 мм, L=300 мм | шт. | 1 |
| 501 | Переход симметричный ф315/ф200 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 502 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм | м.п. | 8 |
| 503 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 160 мм | м.п. | 1 |
| 504 | Заглушка ф160, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 505 | Отвод 900 ф200 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 506 | Отвод 300 ф200 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 507 | Переход симметричный ф200/ф160 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 508 | Тройник ф200/300х100 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 4 |
| 509 | Тройник ф160/300х100 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 510 | Ниппель ф200, толщ. 0,55 мм | шт. | 3 |
| 511 | Ниппель ф160, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |  |
| 512 | Выключтель пакетный 16А, 380В ПВ3-16 | шт. | 1 |
| 513 | Кнопочный пост "Пуск-стоп" 10А, 220В ПКУ15-21-121 | шт. | 1 |
| 514 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 4х1,5 мм2 | м | 81,6 |
| 515 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 2х1,5 мм2 | м | 24,48 |
| 516 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 5х1,5 мм2 | м | 7,14 |
| 517 | Труба гофрированная ф16 | м | 24,48 |
| 518 | Провод ПВ-3 сеч.4 мм2 | м | 5,15 |
|  | Система В-84 |  |  |
|  | Раздел 1. Система В-84 |  |  |
| 519 | Вентилятор радиальный ВР-86-77-4 Пр00, L=1800м3/ч, Рn=400Па, Эл. двигатель АИР80А4, N=0,75кВт, n=1500 об/мин | шт. | 1 |
| 520 | Виброизолятор ДО-39 | шт. | 4 |
| 521 | Регулятор скорости частотный ATV 212HU075N4 | шт. | 1 |
| 522 | Клапан обратный "бабочка" ф200 КОБ-315 | шт. | 1 |
| 523 | Шумоглушитель ф315 ГТК 315-900 | шт. | 1 |
| 524 | Зонт круглый ф315 ЗК 00.000-02 | шт. | 1 |
| 525 | Гибкая вставка Н.00.08 280х280 | шт. | 1 |
| 526 | Гибкая вставка ф400 В.00.07 ф400 | шт. | 1 |
| 527 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром 400 мм | м.п. | 2 |
| 528 | Переход симметричный ф400/ф315 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 529 | Тройник ф280/400х100 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 3 |
| 530 | Тройник ф250/400х100 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 531 | Тройник ф200/400х100 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 532 | Тройник ф160/400х100 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 533 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 315 мм | м.п. | 7 |
| 534 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 280 мм | м.п. | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 535 | Ниппель ф315, толщ. 0,55 мм | шт. | 6 |
| 536 | Ниппель ф280, толщ. 0,55 мм | шт. | 4 |
| 537 | Отвод 900 ф315 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 4 |
| 538 | Отвод 900 ф280 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 539 | Переход симметричный 280х280/ф315 Вариант 1 шинорейка - ниппель L=300мм., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 540 | Переход симметричный ф315/ф280 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 541 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 250 мм | м.п. | 4 |
| 542 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм | м.п. | 2 |
| 543 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 160 мм | м.п. | 2 |
| 544 | Ниппель ф250, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 545 | Ниппель ф200, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 546 | Ниппель ф160, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 547 | Заглушка ф160, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 548 | Переход симметричный ф280/ф250 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 549 | Переход симметричный ф250/ф200 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 550 | Переход симметричный ф200/ф160 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 551 | Тройник ф280/400х100 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 3 |
| 552 | Тройник ф250/400х100 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 553 | Тройник ф200/400х100 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 554 | Тройник ф160/400х100 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 555 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 100x400 мм | шт. | 7 |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |  |
| 556 | Выключтель пакетный 16А, 380В ПВ3-16 | шт. | 1 |
| 557 | Кнопочный пост "Пуск-стоп" 10А, 220В ПКУ15-21-121 | шт. | 1 |
| 558 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 4х1,5 мм2 | м | 36,72 |
| 559 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 2х1,5 мм2 | м | 24,48 |
| 560 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 5х1,5 мм2 | м | 8,16 |
| 561 | Труба гофрированная ф16 | м | 24,48 |
| 562 | Провод ПВ-3 сеч.4 мм2 | м | 5,15 |

Приложение № 3  к Техническому заданию

Перечень работ по  II  этапу

| № п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | СИСТЕМЫ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ 204, 205, 206, 208 ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА |  |  |
|  | Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (прим. демонтаж алюминиевых панелей) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,5 |
|  | Раздел 2. Приточная установка П-11 |  |  |
| 2 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |
| 3 | Монтаж: Щиты и пульты, масса до 50 кг | 1 шт. | 1 |
| 4 | Монтаж: Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |
| 5 | Монтаж: Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 1 |
| 6 | Монтаж: Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 2 |
| 7 | Монтаж: Механизм исполнительный, масса до 20 кг | 1 шт. | 2 |
| 8 | Монтаж: Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 1 |
| 9 | Монтаж: Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм | 1 шт. | 1 |
| 10 | Монтаж: Насос поршневой паровой горизонтальный или вертикальный, масса 0,35 т | 1 шт. | 1 |
| 11 | Монтаж: Прибор или аппарат | 1 шт. | 1 |
| 12 | Монтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 13 | Монтаж: Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А | 1 шт. | 1 |
| 14 | Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм | 1 шт. | 1 |
| 15 | Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм | 1 шт. | 3 |
| 16 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 шт. | 5 |
| 17 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг | 1 воздухорас- пределитель | 19 |
| 18 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 12 |
| 19 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,60886 |
| 20 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,30282 |
| 21 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,37108 |
| 22 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,095773 |
| 23 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,43555 |
| 24 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,056 |
| 25 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 1,26 |
| 27 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,28 |
|  | Раздел 2. Теплоснабжение приточной установки П-11 |  |  |
| 28 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 |
| 29 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 4 |
| 30 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 4 |
| 31 | Установка фильтров диаметром 40 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 32 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 33 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 34 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 3 |
|  | Металлические конструкции |  |  |
| 35 | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа | 1 т конструкций | 0,029961 |
| 36 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0147 |
|  | Раздел 3. Пусконаладочные работы |  |  |
| 37 | Пуско-наладка: Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10 | 1 вентиляционная сеть | 1 |
| 38 | Пуско-наладка: Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 40 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1 | 1 установка | 1 |
| 39 | Пуско-наладка: Установка теплообменная с количеством нагревателей 1 | 1 установка | 1 |
| 40 | Пуско-наладка: Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода | 1 узел | 1 |
| 41 | Пуско-наладка: Регулировочно-запорное устройство клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом | 1 устройство | 1 |
| 42 | Пуско-наладка: Устройство автоматическое ограничения тока или напряжения ротора | 1 устройство | 1 |
|  | Раздел 4. Силовое оборудование |  |  |
| 43 | Монтаж: Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,2 |
| 44 | Монтаж: Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,06 |
| 45 | Монтаж: Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 0,03 |
|  | Раздел 5. Электроподключение П-11 |  |  |
| 47 | Монтаж: Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 0,62 |
| 48 | Монтаж: Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,365 |
| 49 | Монтаж: Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 2,5 |
| 50 | Монтаж: Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м | 100 м | 0,0214 |
| 51 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 0,16 |
| 52 | Монтаж: Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 53 | Монтаж: Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,25 |
|  | ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ |  |  |
|  | Система В-24 |  |  |
|  | Раздел 1. Система В-24 |  |  |
| 54 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| 55 | Установка виброизолятора номер 39 | 10 виброизоляторов | 0,4 |
| 56 | Монтаж: Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 1 |
| 57 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 58 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм | 1 шт. | 1 |
| 59 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм | 1 зонт | 1 |
| 60 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,595 |
| 61 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг | 1 воздухораспределитель | 9 |
| 62 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 2 |
| 63 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,25882 |
| 64 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,05108 |
| 65 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,15054 |
| 66 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм | 10 узлов | 0,1 |
|  | Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |
| 67 | Пуско-наладка: Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10 | 1 вентиляционная сеть | 1 |
| 68 | Пуско-наладка: Устройство автоматическое ограничения тока или напряжения ротора | 1 устройство | 1 |
| 69 | Пуско-наладка: Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5 | 1 устройство | 1 |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |  |
| 70 | Монтаж: Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| 71 | Монтаж: Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | 1 шт. | 1 |
| 72 | Монтаж: Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,54 |
| 73 | Монтаж: Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,06 |
| 74 | Монтаж: Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,18 |
| 75 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 0,18 |
| 76 | Монтаж: Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,05 |
| 77 | Пуско-наладка: Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 1 |
| 78 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Система В-25 |  |  |
|  | Раздел 1. Система В-25 |  |  |
| 79 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| 80 | Установка виброизолятора номер 39 | 10 виброизоляторов | 0,4 |
| 81 | Монтаж: Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 1 |
| 82 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 83 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм | 1 шт. | 1 |
| 84 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм | 1 зонт | 1 |
| 85 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,595 |
| 86 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг | 1 воздухораспределитель | 9 |
| 87 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 2 |
| 88 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,24758 |
| 89 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,05108 |
| 90 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,18714 |
| 91 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм | 10 узлов | 0,1 |
|  | Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |
| 92 | Пуско-наладка: Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10 | 1 вентиляционная сеть | 1 |
| 93 | Пуско-наладка: Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5 | 1 устройство | 1 |
| 94 | Пуско-наладка: Устройство автоматическое ограничения тока или напряжения ротора | 1 устройство | 1 |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |  |
| 95 | Монтаж: Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| 96 | Монтаж: Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | 1 шт. | 1 |
| 97 | Монтаж: Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,54 |
| 98 | Монтаж: Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,05 |
| 99 | Монтаж: Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,18 |
| 100 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 0,18 |
| 101 | Пуско-наладка: Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 1 |
| 102 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 1 |
|  | Система В-29 |  |  |
|  | Раздел 1. Система В-29 |  |  |
| 103 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| 104 | Установка виброизолятора номер 39 | 10 виброизоляторов | 0,4 |
| 105 | Монтаж: Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 107 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм | 1 шт. | 1 |
| 108 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм | 1 зонт | 1 |
| 109 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,595 |
| 110 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 4 |
| 111 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,194801 |
| 112 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0303 |
| 113 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,028 |
|  | Раздел 2. Пусконаладочные работа |  |  |
| 114 | Пуско-наладка: Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10 | 1 вентиляционная сеть | 1 |
| 115 | Пуско-наладка: Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5 | 1 устройство | 1 |
| 116 | Пуско-наладка: Устройство автоматическое ограничения тока или напряжения ротора | 1 устройство | 1 |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |  |
| 117 | Монтаж: Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| 118 | Монтаж: Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | 1 шт. | 1 |
| 119 | Монтаж: Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,2 |
| 120 | Монтаж: Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,21 |
| 121 | Монтаж: Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,18 |
| 122 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 0,18 |
| 123 | Монтаж: Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,05 |
| 124 | Пуско-наладка: Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 1 |
| 125 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 1 |
|  | Система В-36 |  |  |
|  | Раздел 1. Система В-36 |  |  |
| 126 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| 127 | Установка виброизолятора номер 41 | 10 виброизоляторов | 0,6 |
| 128 | Монтаж: Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм | 1 м ширины по фронту | 1 |
| 129 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 1000 мм | 1 шт. | 1 |
| 130 | Монтаж: Механизм исполнительный, масса до 20 кг | 1 шт. | 1 |
| 131 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм | 1 шт. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 132 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 450 мм | 1 зонт | 1 |
| 133 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,74 |
| 134 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 8 |
| 135 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0497 |
| 136 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,39248 |
| 137 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,10609 |
| 138 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,024 |
| 139 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,042 |
| 140 | Монтаж: Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 1 |
|  | Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |
| 141 | Пуско-наладка: Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10 | 1 вентиляционная сеть | 1 |
| 142 | Пуско-наладка: Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышного типа № 10 | 1 устройство | 1 |
| 143 | Пуско-наладка: Устройство автоматическое ограничения тока или напряжения ротора | 1 устройство | 1 |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |  |
| 144 | Монтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| 145 | Монтаж: Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| 146 | Монтаж: Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | 1 шт. | 1 |
| 147 | Монтаж: Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,32 |
| 148 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,2 |
| 149 | Монтаж: Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,1 |
| 150 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 0,22 |
| 151 | Монтаж: Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,05 |
| 152 | Пуско-наладка: Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 1 |

Приложение № 4  к Техническому заданию

Спецификация оборудования по II  этапу

| № п.п. | Спецификация оборудования и материалов | Единица измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | СИСТЕМЫ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ 204, 205, 206, 208 ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА |  |  |
|  | Раздел 1. Приточная установка П-11 |  |  |
| 1 | Приточная установка AV7-3544 L=12900м3/час, Рст=360Па, N=4,0кВт, n=1430об/мин, Q=231,8кВт | шт. | 1 |
| 2 | Блок управления UM 06-W- 3R0 | шт. | 1 |
| 3 | Датчик перепада давления 500Ра с котактором DPD-5 | шт. | 1 |
| 4 | Датчик температуры воды погружной VSP | шт. | 1 |
| 5 | Датчик температуры канальный STK-3 | шт. | 2 |
| 6 | Комплект гаек dab 1 | шт. | 1 |
| 7 | Сервопривод AMB 162 | шт. | 1 |
| 8 | Привод воздушной заслонки GMA 321.1E | шт. | 1 |
| 9 | Термостат KP 61 | шт. | 1 |
| 10 | Трехходовой вентиль VRG131 32-16 | шт. | 1 |
| 11 | Циркуляционный насос DAB A 56/180 M (230В) | шт. | 1 |
| 12 | Комплект NEMA1-M3 (для FC-051 2,2-7,5 кВт) №132B0105 | шт. | 1 |
| 13 | Панель управления LCP для FC-051 №132B0101 | шт. | 1 |
| 14 | Частотный преобразователь FC-051P7K5 | шт. | 1 |
| 15 | Клапан обратный в искробезопасном исполнении АЗЕ 101.000-09 диам. 800мм | шт. | 1 |
| 16 | Ирисовый клапан Systemair SPI 500 | шт. | 1 |
| 17 | Ирисовый клапан Systemair SPI 400 | шт. | 2 |
| 18 | Ирисовый клапан Systemair SPI 355 | шт. | 1 |
| 19 | Ирисовый клапан Systemair SPI 125 | шт. | 4 |
| 20 | Диффузор ДПУ-М 250 | шт. | 14 |
| 21 | Диффузор ДПУ-М 200 | шт. | 1 |
| 22 | Диффузор ДПУ-М 160 | шт. | 4 |
| 23 | Решетка вентиляционная АДН 500х200 | шт. | 12 |
| 24 | Воздуховод диаметром 800 мм толщ. 0,7 мм | м.п. | 9 |
| 25 | Воздуховод диаметром 710 мм толщ. 0,7 мм | м.п. | 5 |
| 26 | Отвод 90 град. ф800 ниппельное соединение, толщ. 0,7 мм | шт. | 2 |
| 27 | Переход несимметричный ф800/ф710 Вариант 2 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 28 | Переход несимметричный ф710/ф500 Вариант 2 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 29 | Тройник ф710/ф500 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 30 | Ниппель ф800, толщ. 0,7 мм | шт. | 8 |
| 31 | Ниппель ф710, толщ. 0,7 мм | шт. | 2 |
| 32 | Тройник ф800/ф800 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 33 | Переход симметричный ф800/ф355 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 34 | Воздуховод диаметром 500 мм толщ. 0,7 мм | м.п. | 13 |
| 35 | Отвод 45 град. ф500 ниппельное соединение, толщ. 0,7 мм | шт. | 2 |
| 36 | Переход несимметричный ф500/ф400 Вариант 2 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 37 | Переход симметричный ф500/ф450 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 38 | Тройник ф500/ф400 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 39 | Тройник ф500/ф160 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 40 | Тройник ф500/500х200 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 41 | Ниппель ф500, толщ. 0,7 мм | шт. | 8 |
| 42 | Воздуховод диаметром 450 мм толщ. 0,7 мм | м.п. | 3 |
| 43 | Воздуховод диаметром 400 мм толщ. 0,7 мм | м.п. | 15 |
| 44 | Отвод 90 град. ф400 ниппельное соединение, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 45 | Переход симметричный ф450/ф400 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 46 | Переход симметричный ф400/ф355 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 3 |
| 47 | Тройник ф400/ф160 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 2 |
| 48 | Тройник ф400/ф125 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 4 |
| 49 | Тройник ф450/500х200 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 2 |
| 50 | Тройник ф400/500х200 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 51 | Ниппель ф450, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 52 | Ниппель ф400, толщ. 0,7 мм | шт. | 8 |
| 53 | Воздуховод диаметром 355 мм толщ. 0,7 мм | м.п. | 9 |
| 54 | Воздуховод диаметром 315 мм толщ. 0,7 мм | м.п. | 13 |
| 55 | Отвод 90 град. ф355 ниппельное соединение, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 56 | Отвод 90 град. ф315 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 57 | Переход симметричный ф355/ф315 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 4 |
| 58 | Переход симметричный ф315/ф250 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 4 |
| 59 | Тройник ф315/ф160 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 3 |
| 60 | Тройник ф355/500х200 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 3 |
| 61 | Тройник ф315/500х200 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 6 |
| 62 | Ниппель ф355, толщ. 0,7 мм | шт. | 7 |
| 63 | Ниппель ф315, толщ. 0,55 мм | шт. | 5 |
| 64 | Отвод 45 град. ф355 ниппельное соединение, толщ. 0,7 мм | шт. | 2 |
| 65 | Воздуховод диаметром 250 мм толщ. 0,55 мм | м.п. | 5 |
| 66 | Заглушка ф250, толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 67 | Переход симметричный ф250/ф160 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 16 |
| 68 | Тройник ф250/ф160 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 69 | Тройник ф250/500х200 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | м2 | 1,26 |
| 70 | Ниппель ф250, толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 71 | Воздуховод диаметром 160 мм толщ. 0,55 мм | м.п. | 60 |
| 72 | Воздуховод диаметром 125 мм толщ. 0,55 мм | м.п. | 19 |
| 73 | Отвод 90 град. ф160 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 14 |
| 74 | Отвод 45 град. ф160 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 75 | Отвод 90 град. ф125 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 4 |
| 76 | Переход симметричный ф160/ф125 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 4 |
| 77 | Переход симметричный ф200/ф160 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 78 | Ниппель ф200, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 79 | Ниппель ф160, толщ. 0,55 мм | шт. | 14 |
| 80 | Ниппель ф125, толщ. 0,55 мм | шт. | 9 |
| 81 | Воздуховод 500х200 мм толщ. 0,55 мм | м2 | 5,6 |
| 82 | Воздуховод 1000х700 мм толщ. 0,7 мм | м2 | 10,2 |
| 83 | Переход симметричный 1200х1000/ф800 Вариант 1 шинорейка-ниппель, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 84 | Отвод 90 град. 1000х700 соед. шино-рейка, толщ. 0,7 мм | шт. | 2 |
| 85 | Карасные конструкции Термо Ролл 034 А толщ. 50мм KNAUF (5000х1200мм) | м3 | 1,94 |
| 86 | Стеклоткань | м2 | 28 |
| 87 | Проволока Ф2 | п.м./кг | 25/0,7 |
|  | Раздел 2. Теплоснабжение приточной установки П-11 |  |  |
| 88 | Кран шаровой 2" VT 214 2" VALTEC | шт. | 1 |
| 89 | Кран спускной шаровой ф15 Export Danfoss | шт. | 2 |
| 90 | Кран шаровой 1 1/4" VT 214 1 1/4" VALTEC | шт. | 2 |
| 91 | Кран шаровой 1/2" VT 218 1/2" VALTEC | шт. | 2 |
| 92 | Кран спускной шаровой ф15мм с наружной резьбой | шт. | 2 |
| 93 | Фильтр косой 1 1/2" для смесительного узла VT 400 1 1/2" VALTEC | шт. | 1 |
| 94 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм | шт. | 24 |
| 95 | Отвод стальной 900 Ду 32 | шт. | 10 |
| 96 | Труба стальная Ду 32 | м.п. | 30 |
| 97 | Тепловая изоляция Энергофлекс Супер толщиной 20мм для трубы Ду 32 | м.п. | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 98 | Сгон в сборе Ду 32 | шт. | 2 |
| 99 | Резьба Ду 32 | шт. | 4 |
|  | Металлические конструкции |  |  |
| 100 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,029961 |
| 101 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0147 |
|  | Раздел 3. Силовое оборудование |  |  |
| 102 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 5х1,5 мм2 | м | 26,52 |
| 103 | Труба гофрированная ф20 | м | 3,06 |
|  | Раздел 4. Электроподключение П-11 |  |  |
| 104 | Провод ПВС 2х0,75 | м | 122,4 |
| 105 | Провод ПВС 3х0,75 | м | 61,2 |
| 106 | Провод ПВС 5х2,5 | м | 40,8 |
| 107 | Труба гофрированная ф20 | м | 51 |
| 108 | Труба гофрированная ф16 | м | 204 |
| 109 | Лоток металлический перфорированный 100х50х2500мм ЛПМЗТ-100х50 | м | 2,14 |
| 110 | Крышка к лотку 100 | м | 2,14 |
| 111 | Скоба для настенного крепления 100мм СН-100 | шт. | 3 |
| 112 | Провод ПВС 5х2,5 | м | 25,5 |
| 113 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм | м | 25,5 |
|  | ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ |  |  |
|  | Система В-24 |  |  |
|  | Раздел 1. Система В-24 |  |  |
| 114 | Вентилятор радиальный общего назначения ВР-86-77-4Пр00, Д=1,05Дном L=2800м3/ч, Рn=410Па, Эл.двигатель АИР80А4, N=1,1кВт, n=1500об/мин | шт. | 1 |
| 115 | Виброизолятор ДО-39 | шт. | 4 |
| 116 | Регулятор скорости частотный ATV212HU15N4 | шт. | 1 |
| 117 | Клапан обратный "бабочка" ф315 | шт. | 1 |
| 118 | Шумоглушитель ГТК 315-900 | шт. | 1 |
| 119 | Зонт круглый ф315 | шт. | 1 |
| 120 | Гибкая вставка ф400 В.00.08 ф400 | шт. | 1 |
| 121 | Гибкая вставка 280х280 Н.00.08 280х280 | шт. | 1 |
| 122 | Диффузор ДПУ-М 250 | шт. | 7 |
| 123 | Диффузор ДПУ-М 160 | шт. | 2 |
| 124 | Ирисовый клапан Systemair SPI 125 | шт. | 2 |
| 125 | Воздуховод диаметром 315 мм толщ. 0,55 мм | м.п. | 18 |
| 126 | Воздуховод диаметром 280 мм толщ. 0,55 мм | м.п. | 2 |
| 127 | Отвод 900 ф315 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 3 |
| 128 | Отвод 450 ф315 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 129 | Переход симметричный ф400/ф315 Вариант 1 фланец-ниппель, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 130 | Переход симметричный ф315/ф280 Вариант 1 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 131 | Переход симметричный ф315/ф250 Вариант 1 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 132 | Переход симметричный 280х280/ф315 Вариант 1 шинорейка-ниппель, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 133 | Тройник ф315/ф160 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 2 |
| 134 | Тройник ф315/ф125 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 135 | Тройник ф280/ф160 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 136 | Ниппель ф315, толщ. 0,55 мм | шт. | 7 |
| 137 | Ниппель ф280, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 138 | Воздуховод диаметром 250 мм толщ. 0,55 мм | м.п. | 4 |
| 139 | Переход симметричный ф250/ф200 Вариант 1 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 140 | Переход симметричный ф250/ф160 Вариант 1 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 7 |
| 141 | Тройник ф250/ф160 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 142 | Ниппель ф250, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 143 | Воздуховод диаметром 200 мм толщ. 0,55 мм | м.п. | 2 |
| 144 | Воздуховод диаметром 160 мм толщ. 0,55 мм | м.п. | 12 |
| 145 | Воздуховод диаметром 125 мм толщ. 0,55 мм | м.п. | 10 |
| 146 | Отвод 900 ф160 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 7 |
| 147 | Отвод 450 ф160 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 148 | Отвод 900 ф125 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 4 |
| 149 | Переход симметричный ф200/ф160 Вариант 1 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 150 | Переход симметричный ф160/ф125 Вариант 1 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 151 | Тройник ф200/ф160 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 152 | Ниппель ф200, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 153 | Ниппель ф160, толщ. 0,55 мм | шт. | 9 |
| 154 | Ниппель ф125, толщ. 0,55 мм | шт. | 6 |
| 155 | Узел прохода через покрытие здания ф315 с кольцом для сбора конденсата УП 1-13 ф315 | шт. | 1 |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |  |
| 156 | Выключатель пакетный 16А, 380В ПВ3-16 | шт. | 1 |
| 157 | Кнопочный пост "Пуск-стоп" 10А, 220В ПКУ15-21-121 | шт. | 1 |
| 158 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 4х1,5 мм2 | м | 36,72 |
| 159 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 2х1,5 мм2 | м | 18,36 |
| 160 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 5х1,5 мм2 | м | 6,12 |
| 161 | Труба гофрированная ф16 | м | 18,36 |
| 162 | Провод ПВ-3 сеч.4 мм2 | м | 5,15 |
|  | Система В-25 |  |  |
|  | Раздел 1. Система В-25 |  |  |
| 163 | Вентилятор радиальный общего назначения ВР-86-77-4Пр00, Д=1,05Дном, L=2800м3/ч, Рn=410Па, Эл.двигатель АИР80А4, N=1,1кВт, n=1500об/мин | шт. | 1 |
| 164 | Виброизолятор ДО-39 | шт. | 4 |
| 165 | Регулятор скорости частотный ATV212HU15N4 | шт. | 1 |
| 166 | Клапан обратный "бабочка" ф315 | шт. | 1 |
| 167 | Шумоглушитель ГТК 315-900 | шт. | 1 |
| 168 | Зонт круглый ф315 | шт. | 1 |
| 169 | Гибкая вставка 280х280 Н.00.08 280х280 | шт. | 1 |
| 170 | Гибкая вставка ф400 В.00.08 ф400 | шт. | 1 |
| 171 | Диффузор ДПУ-М 250 | шт. | 7 |
| 172 | Диффузор ДПУ-М 160 | шт. | 2 |
| 173 | Ирисовый клапан Systemair SPI 125 | шт. | 2 |
| 174 | Воздуховод диаметром 315 мм толщ. 0,55 мм | м.п. | 17 |
| 175 | Воздуховод диаметром 280 мм толщ. 0,55 мм | м.п. | 2 |
| 176 | Отвод 900 ф315 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 177 | Отвод 450 ф315 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 178 | Переход симметричный ф400/ф315 Вариант 1 фланец-ниппель, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 179 | Переход симметричный ф315/ф280 Вариант 1 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 180 | Переход симметричный ф315/ф250 Вариант 1 нипельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 181 | Переход симметричный 280х280/ф315 Вариант 1 шинорейка-ниппель, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 182 | Тройник ф315/ф160 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 2 |
| 183 | Тройник ф315/ф125 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 184 | Тройник ф280/ф160 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 185 | Ниппель ф315, толщ. 0,55 мм | шт. | 8 |
| 186 | Ниппель ф280, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 187 | Воздуховод диаметром 250 мм толщ. 0,55 мм | м.п. | 4 |
| 188 | Переход симметричный ф250/ф200 Вариант 1 нипельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 189 | Переход симметричный ф250/ф160 Вариант 1 нипельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 7 |
| 190 | Тройник ф250/ф160 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 191 | Ниппель ф250, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 192 | Воздуховод диаметром 200 мм толщ. 0,55 мм | м.п. | 2 |
| 193 | Воздуховод диаметром 160 мм толщ. 0,55 мм | м.п. | 16 |
| 194 | Воздуховод диаметром 125 мм толщ. 0,55 мм | м.п. | 15 |
| 195 | Отвод 900 ф160 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 7 |
| 196 | Отвод 450 ф160 ниппельное соединение, толщ. 0,55 | шт. | 1 |
| 197 | Отвод 900 ф125 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 198 | Отвод 450 ф125 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 199 | Переход симметричный ф200/ф160 Вариант 1 нипельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 200 | Переход симметричный ф160/ф125 Вариант 1 нипельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 201 | Тройник ф200/ф160 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 202 | Ниппель ф200, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
|  | Ниппель ф160, толщ. 0,55 мм | шт. | 9 |
| 203 | Ниппель ф125, толщ. 0,55 мм | шт. | 4 |
| 204 | Узел прохода через покрытие здания ф315 с кольцом для сбора конденсата УП 1-13 ф315 | шт. | 1 |
| 205 | Раздел 3. Монтажные работы |  |  |
| 206 | Выключатель пакетный 16А, 380В ПВ3-16 | шт. | 1 |
| 207 | Кнопочный пост "Пуск-стоп" 10А, 220В ПКУ15-21-121 | шт. | 1 |
| 208 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 4х1,5 мм2 | м | 36,72 |
| 209 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 2х1,5 мм2 | м | 18,36 |
| 210 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 5х1,5 мм2 | м | 5,1 |
| 211 | Труба гофрированная ф16 | м | 18,36 |
| 212 | Провод ПВ-3 сеч.4 мм2 | м | 5,15 |
|  | Система В-29 |  |  |
|  | Раздел 1. Система В-29 |  |  |
| 213 | Вентилятор радиальный общего назначения ВР-86-77-4Пр00, Д=1,05Дном, L=2500м3/ч, Рn=450Па, Эл.двигатель АИР80А4, N=1,1кВт, n=1500об/мин | шт. | 1 |
| 214 | Виброизолятор ДО-39 | шт. | 4 |
| 215 | Регулятор скорости частотный ATV212HU15N4 | шт. | 1 |
| 216 | Клапан обратный "бабочка" ф315 КОБ-315 | шт. | 1 |
| 217 | Шумоглушитель ф315 | шт. | 1 |
| 218 | Зонт круглый ф 315 | шт. | 1 |
| 219 | Гибкая вставка 280х280 Н.00.08 280х280 Ц | шт. | 1 |
| 220 | Гибкая вставка ф400 В.00.08 ф400 | шт. | 1 |
| 221 | Решетка вентиляционная АДН 500х200 | шт. | 4 |
| 222 | Воздуховод диаметром 315 мм толщ. 0,55 мм | м.п. | 9 |
| 223 | Отвод 90 град. ф315 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 5 |
| 224 | Переход симметричный ф400/ф315 Вариант 1 фланец-ниппель, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 225 | Переход симметричный ф315/ф280 Вариант 1 ниппельное соединение, толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 226 | Переход симметричный ф315/ф250 Вариант 1 ниппельное соединение, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 227 | Переход симметричный 280х280/ф315 Вариант 1 шинорейка-ниппель, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 228 | Тройник ф315/500х200 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 229 | Ниппель ф400, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 230 | Ниппель ф315, толщ. 0,55 мм | шт. | 9 |
| 231 | Воздуховод диаметром 250 мм толщ. 0,55 мм | м.п. | 2 |
| 232 | Заглушка ф250, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 233 | Тройник ф250/500х200 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
| 234 | Ниппель ф250, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 235 | Воздуховод 500х200 мм толщ. 0,55 мм | м.п. | 2 |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |  |
| 236 | Выключатель пакетный 16А, 380В ПВ3-16 | шт. | 1 |
| 237 | Кнопочный пост "Пуск-стоп" 10А, 220В ПКУ15-21-121 | шт. | 1 |
| 238 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 4х1,5 мм2 | м | 20,4 |
| 239 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 5х1,5 мм2 | м | 3,06 |
| 240 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 2х1,5 мм2 |  | 18,36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 241 | Труба гофрированная ф16 | м | 18,36 |
| 242 | Провод ПВ-3 сеч.4 мм2 | м | 5,15 |
|  | Система В-36 |  |  |
|  | Раздел 1. Система В-36 |  |  |
| 243 | Вентилятор радиальный общего назначения ВР-86-77-5Пр00, Д=0,95Дном, L=4900м3/ч, Рn=500Па, Эл.двигатель АИР90L4, N=2,2кВт, n=1500об/мин | шт. | 1 |
| 244 | Виброизолятор ДО-41 | шт. | 6 |
| 245 | Щит управления вентилятором и воздушной заслонкой ЩУВ1-2,2 | шт. | 1 |
|  | Воздушная заслонка ниппельная Р450н-Э-оц. с электроприводом приводом GMA 321.1Е | шт. | 1 |
| 246 | Шумоглушитель ф450 | шт. | 1 |
| 247 | Зонт круглый ф 450 | шт. | 1 |
| 248 | Гибкая вставка 350х350 Н.00.11 350х350 | шт. | 1 |
| 249 | Гибкая вставка ф500 В.00.09 ф500 | шт. | 1 |
| 250 | Решетка вентиляционная АДН 500х200 | шт. | 8 |
| 251 | Воздуховод диаметром 500 мм толщ. 0,7 мм | м.п. | 1 |
| 252 | Отвод 450 ф500 ниппельное соединение, толщ. 0,7 мм | шт. | 2 |
| 253 | Переход симметричный ф500/ф355 Вариант 1 ниппельное соединение, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 254 | Ниппель ф500, толщ. 0,7 мм | шт. | 4 |
|  | Воздуховод диаметром 450 мм толщ. 0,7 мм | м.п. | 12 |
|  | Воздуховод диаметром 400 мм толщ. 0,7 мм | м.п. | 4 |
| 255 | Отвод 900 ф450 ниппельное соединение, толщ. 0,7 мм | шт. | 6 |
| 256 | Отвод 900 ф400 ниппельное соединение, толщ. 0,7 мм | шт. | 2 |
| 257 | Переход симметричный ф450/ф400 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 258 | Переход симметричный ф450/ф355 Вариант 1 ниппельное соединение, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 259 | Переход симметричный ф400/ф355 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 260 | Тройник ф450/500х200 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 3 |
|  | Тройник ф400/500х200 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 261 | Ниппель ф450, толщ. 0,7 мм | шт. | 11 |
| 262 | Ниппель ф400, толщ. 0,7 мм | шт. | 2 |
| 263 | Воздуховод диаметром 355 мм толщ. 0,7 мм | м.п. | 3 |
| 264 | Воздуховод диаметром 315 мм толщ. 0,55 мм | м.п. | 4 |
| 265 | Переход симметричный ф355/ф315 Вариант 1 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 266 | Переход симметричный ф315/ф250 Вариант 1 ниппельное соединение, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 267 | Переход симметричный 350х350/ф450 Вариант 1 шинорейка-нипппель, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 268 | Тройник ф355/500х200 ниппельное соед., толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 269 | Тройник ф315/500х200 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 2 |
|  | Ниппель ф355, толщ. 0,7 мм | шт. | 1 |
| 270 | Ниппель ф315, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 271 | Воздуховод диаметром 250 мм толщ. 0,55 мм | м.п. | 2 |
| 272 | Заглушка ф250, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 273 | Тройник ф250/500х200 ниппельное соед., толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 274 | Ниппель ф250, толщ. 0,55 мм | шт. | 1 |
| 275 | Воздуховод 500х200 мм толщ. 0,55 мм | п.м. | 3 |
| 276 | Регулятор скорости частотный ATV212HU22N4 | шт. | 1 |
|  | Раздел 3. Монтажные работы |  |  |
| 277 | Щит с монтажной панелью 400х400х250мм ЩМП-4.4.2-0 | шт. | 1 |
| 278 | Выключатель пакетный 16А, 380В ПВ3-16 | шт. | 1 |
| 279 | Кнопочный пост "Пуск-стоп" 10А, 220В ПКУ15-21-121 | шт. | 1 |
| 280 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 3х1,5 мм2 | м | 12,24 |
| 281 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 4х1,5 мм2 | м | 10,2 |
| 282 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 2х1,5 мм2 | м | 10,2 |
| 283 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0,66 5х1,5 мм2 | м | 20,4 |
| 284 | Труба гофрированная ф16 | м | 10,2 |
| 285 | Провод ПВ-3 сеч.4 мм2 | м | 5,15 |