Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Заместитель генерального директора

по режиму и безопасности

________________И.В. Осипов

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг, аренду, предоставление права на использование программного обеспечения)

1. Предмет закупки:

Поставка товара: Комплект дозиметров

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  до 30 сентября 2021 года.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений (дозиметры прямопоказывающие) из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Комплект дозиметров прямопоказывающих ДДГ-01Д (или эквивалент) предназначен для измерения индивидуального эквивалента дозы (ИЭД) Hp(10) гамма излучения. Измерение как непрерывного, так и импульсного излучения показания считываются непосредственно с самого дозиметра.

Технические характеристики комплекта дозиметров прямопоказывающих должны быть не хуже:

- Диапазон энергий регистрируемого фотонного излучения – 0,05-2,5 МэВ;

- Диапазон измерения ИЭД фотонного излучения – 0,1-2 мЗв;

- Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения ИЭД - ±20%;

- Зависимость чувствительности дозиметра от энергии фотонного излучения относительно чувствительности при энергии 0,662 МэВ гамма-излучения радионуклида137 Cs, не более - ±25%;

- Саморазряд дозиметра не более (в нормальных условиях): за 24 ч. – 1 деление, за 150 ч. – 3 деления;

- Зарядка дозиметра от соответствующей модели дозиметра  зарядного устройства ;

- Габаритные размеры, мм: дозиметр ДДГ-01Д (или эквивалент) с держателем – Ø не более 18х110; зарядное устройство ЗУ-250 – не более 40х105х110;

- Масса, кг: дозиметр ДДГ-01Д  (или эквивалент), не более – 0,04;  зарядное устройство ЗУ-250, не более – 0,5.

Участник процедуры закупки обязан в соответствии с требованиями законодательства: пункт 3 статьи 12 и пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении единства измерений» предоставить в составе заявки следующие документы: копию «Свидетельства (сертификата) об утверждении типа» с Приложением «Описание типа средства измерений», а также  «Свидетельства о первичной поверке» при поставке средств измерения (дозиметров прямопоказывающих).

6. Требования по комплекту поставки:

Комплект дозиметров прямопоказывающих ДДГ-01Д (или эквивалент) в количестве 1 комплекта.

Состав в 1-ом комплекте:

- Дозиметр прямопоказывающий ДДГ-01Д (или эквивалент) – 10 шт.;

- Футляр для дозиметров – 1 шт.;

- Зарядное устройство соответствующее модели дозиметра - 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- Свидетельство о первичной поверке – 1 шт.;

- Действующее свидетельство (сертификат) об утверждении типа средства измерения на Товар, удостоверяющий, что на основании положительных результатов испытаний утвержден  тип  средства измерений в Государственном реестре средств измерений и допущен к применению в Российской Федерации.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): Нет.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2019 года, ранее не использованным, без дефектов.

Товар должен соответствовать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельства об утверждении типа и Описания типа, утвержденных при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента ввода комплекта в эксплуатацию и не более 18 месяцев с момента передачи Заказчику.

10. Требования к упаковке:

Упаковка должна обеспечить целостность и полную сохранность Товара от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности. Упаковка является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Нет.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела 930

(Начальник подразделения)

______________________  И.П. Лушников

(подпись, расшифровка подписи)