Приложение №2 к документации о закупке

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по качеству

________________ /М. А. Соколов /

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Измерительные приборы

1. Предмет закупки:

Поставка товара: Измерительные приборы.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить Измерительные приборы, соответствующие требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

до 01.12.2021 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

# 5.1 Технические характеристики:

Требования к техническим характеристикам (параметрам) мультиметра цифрового

| В режиме измерения напряжения постоянноог тока |
| --- |
| Предел измерений | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, не более |
| 100,000 мВ | 0,018 % Аизм + 0,008 % Апр |
| 1,00000 В | 0,015 % Аизм + 0,005 % Апр |
| 10,0000 В | 0,015 % Аизм + 0,005 % Апр |
| 100,000 В | 0,015 % Аизм + 0,005 % Апр |
| 1000,00 В | 0,015 % Аизм + 0,005 % Апр |
| В режиме измерения напряжения переменного тока |
| Предел измерений | Частота, не уже | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, не более |
| 100,000 мВ | от 20 до 45 Гц | 1,0 % Аизм + 0,1 % Апр |
|  | от 45 Гц до 10 кГц | 0,2 % Аизм + 0,1 % Апр |
|  | от 10 до 30 кГц | 1,5 % Аизм + 0,3 % Апр |
|  | от 30 до 100 кГц | 3,0 % Аизм + 0,3 % Апр |
| от 1,00000 до 750,00 В | от 20 до 45 Гц | 1,0% Аизм + 0,1 % Апр для входного сигнала не более 200 В |
|  | от 45 Гц до 10 кГц | 0,2 % Аизм + 0,1 % Апр |
|  | от 10 до 30 кГц | 1,5 % Аизм + 0,3 % Апр |
|  | от 30 до 100 кГц | 3,0 % Аизм + 0,3 % Апр для входного сигнала не более 300 В |
| В режиме измерения силы постоянного тока |
| Предел измерений | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, не более |
| 100,000 мкА | 0,05 % Аизм + 0,015 % Апр |
| 1,00000 мА | 0,05 % Аизм + 0,007 % Апр |
| 10,0000 мА | 0,05 % Аизм + 0,015 % Апр |
| 100,000 мА | 0,05 % Аизм + 0,007 % Апр |
| 1,00000 А | 0,10 % Аизм + 0,015 % Апр |
| 10,0000 А | 0,25 % Аизм + 0,007 % Апр |
| В режиме измерения силы переменного тока |
| Предел измерений | Частота, не уже | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, не более |
| от 10,0000 мА до 10,0000 А | от 20 до 45 Гц | 1,5 % Аизм + 0,1 % Апр |
|  | от 45 Гц до 1 кГц | 0,5 % Аизм + 0,1 % Апр |
|  | от 1 до 5 кГц | 2,0 % Аизм + 0,2 % Апр |
| В режиме измерения электрического сопротивления по постоянному току (2-х и 4-х проводные схемы) |
| Предел измерений | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, не более |
| 100,000 Ом | 0,050 % Аизм + 0,008 % Апр |
| 1,00000 кОм | 0,050 % Аизм + 0,008 % Апр |
| 10,0000 кОм | 0,050 % Аизм + 0,005 % Апр |
| 100,000 кОм | 0,050 % Аизм + 0,005 % Апр |
| 1,00000 МОм | 0,060 % Аизм + 0,005 % Апр |
| 10,0000 МОм | 0,250 % Аизм + 0,005 % Апр |
| 100,000 МОм | 2,000 % Аизм + 0,005 % Апр |
| В режиме измерения электрической емкости |
| Предел измерений | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, не более |
| 1,000 нФ | не нормируется |
| 10,00 нФ | 1 % Аизм + 0,5 % Апр |
| 100,0 нФ | 1 % Аизм + 0,5 % Апр |
| 1,0000 мкФ | 1 % Аизм + 0,5 % Апр |
| 10,000 мкФ | 1 % Аизм + 0,5 % Апр |
| 100,00 мкФ | 1 % Аизм + 0,5 % Апр |
| 1000,0 мкФ | 1 % Аизм + 0,5 % Апр |
| 10000 мкФ | 2 % Аизм + 0,5 % Апр |
| Номинальное значение напряжения сети питания переменного тока, В | 220 |
| Потребляемая мощность, В×А, не более | 50 |
| Масса, кг, не более | 4 |

где:

Аизм - измеренное значение величины;

Апр - предел измерений;

Требования к техническим характеристикам (параметрам) цифрового осциллографа с анализатором логических сигналов

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра), не хуже |
| --- | --- | --- |
|  | Количество аналоговых каналов, не менее | 4 |
|  | Полоса пропускания аналоговых каналов, не менее | 200 МГц |
|  | Максимальное входное напряжение, не менее | 200 В |
|  | Сопротивление входа | 1 МОм |
|  | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока, не менее | 3% |
|  | Количество логических каналов, не менее | 16 |
|  | Частота дискретизации, не менее | 200 МГц |
|  | Синхронизация логических каналов по фронту, спаду, по длительности импульса, интервалу | Наличие |
|  | Максимальное входное напряжение логических каналов, не менее | ±10В |
|  | Поддерживаемые/анализируемые протоколы логических каналов | SPI, UART (RS485, RS232C),I2C |
|  | Генератор произвольной формы | Наличие |
|  | Цветной дисплей с диагональю не менее 16 см | Наличие |
|  | Интерфейс связи с ПК | USB. Ethernet |
|  | ТПО для обмена с ПК и визуалиции результатов для Windows (10/7) | Наличие |
|  | Открытый протокол обмена с ПК для выполенения измерений | Наличие |
|  | Рабочие условия эксплуатации | Температура | от 0 до плюс 40 0С |
|  |  | Влажность | до 80% |
|  | Питание: | 220 В, 50 Гц |

Участник процедуры закупки обязан в соответствии с требованиями законодательства: пункт 3 статьи 12 и пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении единства измерений» предоставить в составе заявки следующие документы: копию «Свидетельства об утверждении типа» с Приложением «Описание типа средства измерений», а также копии «Свидетельства о первичной поверке» при поставке средств измерения

6. Требования по комплекту поставки:

Поставить комплект средств измерений в составе:

| № п/п | Наименование | Комплектация | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мультиметр цифровой | Мультиметр цифровой – 1 шт. Кабель питания – 1 шт. Комплект измерительных кабелей – 1 к-т. Кабель интерфейса USB – 1 шт. Цифровой носитель с документацией – 1 шт Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Паспорт – 1 шт. Методика поверки – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 3 |
|  | Осциллограф | Осциллограф – 1 шт. Кабель питания – 1 шт. Пробник-делитель – 4 шт. Пробник для логического анализатора – 1 шт. Дифф. пробник макс. напряжение не менее 600 В скз 25 МГц – 2 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 2 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Средства измерений должны соответствовать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельства об утверждении типа и Описания типа, утвержденных при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика.

Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2021 г.

Инициатор закупки (ИЗ):

Главный метролог							А. А. Сорокин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела 23						О. Г. Матюшев

Начальник отдела 40						Д. В. Волков