«Утверждаю»

Заместитель генерального директора

по производству

________________ /А.И. Варзарь/

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на поставку товара: Окрасочная камера ОКВ 0112.14 (или эквивалент)

## 1. Предмет закупки:

## Поставка товара: Окрасочная камера ОКВ 0112.14 (или эквивалент)

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Товар в полном объёме должен быть поставлен и введен в эксплуатацию в срок до 01.12.2021 г.

Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость то-вара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, марки-ровку, экспедирование, гарантийное обслуживание, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

## 5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Технические характеристики:

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Производительность вентилятора, не менее | 1800 м3/час |
| Мощность вентилятора, не менее | 0,55 м3/час |
| Мощность насоса, не менее | 0,55 кВт |
| Стандартный светильник, не менее | 2х18 Вт |
| Длина рабочей зоны, не менее | 1200 мм |
| Глубина рабочей зоны, не менее | 580 мм |
| Высота рабочей зоны, не менее | 1080 мм |
| Длина корпуса, не более | 1300 мм |
| Глубина корпуса, не более | 1260 мм |
| Высота корпуса с вентилятором, не более | 2700 мм |

## 6. Требования по комплекту поставки:

Окрасочная камера  – 1 комплект, включающий в себя:

• комплект деталей корпуса камеры из оцинкованной стали толщиной 1,2 и 1,5 мм •комплект крепежа (ручки, болты, гайки и т. п.)

• система водяных завес

• система дождевания

• циркуляционный насос дренажного типа из нержавеющей стали

• комплект фильтров из нетканых материалов

• полиуретановый герметик

• упаковка

• вентилятор среднего давления взрывозащищенный, двигатель вентилятора взры-возащищенный (Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможен-ного союза 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывозащищенных сре-дах № ТС RU C-RU.AB24 В.В.02868)

• люминесцентный светильник взрывозащищенный IP66

(Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза

«О безопасности оборудования для работы во взрывозащищенных средах» № ТС RU С-СZ. МН04.В.003.0)

• электрический шкаф управления IP66 с реле контроля трехфазного питания, для автомати-ческого аварийного отключения всего электрооборудования при отклонении напряжения электросети от нормы. Со шкафом поставляется комплект кабелей, гофротрубы, крепеж, гермовводы

• Опции:

- пакет взрывозащиты

- частотное регулирование

- стол поворотный магнитный

- устройство контроля загрязненности фильтров

• Вместе с Товаром должны поставляться следующие документы:

- паспорт на русском языке – 1 шт.

- руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.

## 7. Требования к проведению пусконаладочных работ

## Не требуется

## 8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

• Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

## 9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

• Срок гарантии - не менее 12 месяцев после ввода Товара  в эксплуатацию. Если производитель предоставляет гарантийный срок на Товар более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить  гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

• Предоставление гарантии качества распространяется на весь объем поставляемого Товара, за исключением расходных материалов.  Расходные материалы должны иметь свою гарантию, предоставляемую их производителями.

• Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком  в течение всего гарантийного срока.

• Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

## 10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

## 11. Прочие дополнительные требования к товару:

• Дата выпуска Товара – не ранее 2020 года.

• Поставщик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на территории Заказчика, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных.

Начальник цеха 61                		                                    Е. А. Николаев

(подпись, 	          расшифровка подписи)