Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Директор СПбФ АО «КБ «Луч»

_____________ Гаврилов И.Е.

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг, аренду, предоставление права на использование программного обеспечения)

1. Предмет закупки: Поставка товара: Вычислительная техника.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 14 А.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными       силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

до 30.09.2021 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах: 
В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

5.1 Автоматизированное рабочее место :

- Intel Core i5 (BOX)

- Количество ядер процессора – не менее 6

- Объем оперативной памяти – не менее 32 Гб

- Количество портов USB – не менее 8

- Количество поддерживаемых мониторов – не менее 3

- Количество слотов оперативной памяти – не менее 4

- Количество слотов M.2 (с поддержкой PCIe 3.0 x 4) – не менее 1

- Количество портов SATA III – не менее 5

- Количество слотов PCIe 3.0 x16 – не менее 1

- Количество слотов PCIe 3.0 x1 – не менее 2

- Порты на задней панели

  - PS/2 – не менее 1

  - DVI-D – не менее 1

  - DisplayPort – не менее 1

  - HDMI – не менее 1

  - LAN (RJ45) – не менее 1

  - USB 3.х – не менее 2

  - USB 2.0 – не менее 2

  - Audio jack – не менее 1

- Графический адаптер

  - Дискретный, линейки nVidia, модель GTX 1050 ti, в 1 слот РС1е 3.0 х16

  - Объем видеопамяти – не менее 4 Гб GDDR5

  - Шина обмена с памятью, не менее 128 6ит;

  - 2 порта DisplayPort, с поддержкой разрешения не ниже 4096х2304 при 60гц.

- Оперативная память

  - Объем модуля – не менее 16 Гб

  - Частота функционирования – не менее 2400 МГц

  - Латентность – не хуже CL12

  - Радиаторы на чипах памяти – наличие

  - Количество модулей – не менее 2

- Подсистема хранения данных.

Системный накопитель 1Тб HDD

- Опция удержания устройств хранения данных при гарантийных обращениях

  - Да, в течении всего гарантийного срока

- Блок питания.

  - Внутреннего размещения в ПК

  - Мощность, не менее 750 ватт и не более 800 ватт, КПД от 82 до 95%

  - Обязательно наличие защиты от перегрузки, перенапряжения, короткого замыкания

  - Входное напряжение сети 220 вольт ±10%, 50Гц

  - Количество разъемов 15-pin SATA - не менее 4, 6-pin РС1е — не менее 1.

- Корпус

  - Поддерживаемый размер материнской платы – не менее ATX;

  - Высота корпуса – не более 420 мм;

  - Глубина корпуса – не более 435 мм;

  - Ширина корпуса – не более 178 мм;

  - Толщина стенок корпуса – не менее 0,55 мм;

  - Внутренние края корпуса должны быть завальцованы;

  - Наличие замка с ключами, блокирующего кнопку питания системного блока;

  - Наличие дверцы на передней панели, закрывающей разъёмы USB и кнопки включения и сброса;

  - Наличие встроенного датчика вскрытия;

  - Наличие слотов расширения на задней панели корпуса – не менее 6 шт.;

  - Наличие внешних отсеков 5.25” – не менее 4 шт.;

  - Наличие внешних отсеков 3.5” – не менее 3 шт.;

  - Наличие внутренних отсеков 3.5” – не менее 4 шт.;

  - Наличие внутренних отсеков 2.5” – не менее 5 шт.;

  - Наличие встроенных разъёмов USB3.х на передней панели – не менее 2 шт.;

  - Возможность установки вентилятора на передней панели корпуса для охлаждения жёстких дисков – не менее 120x120 мм;

  - Возможность установки вентилятора на задней панели корпуса – не менее 92x92 мм;

  - Возможность установки двух вентиляторов 140 и 120 мм на левой панели;

  - Наличие отверстия для замка “Кенсигтон”;

  - Наличие петли для навесного замка;

  - Возможность безинструментального снятия левой панели.

  - Наличие механического фиксатора кабеля питания.

- Монитор – 2 шт.

  - Тип монитора - жидкокристаллический

  - Размер экрана дюймов от 23.8” до 24.5”

  - Время отклика – не более 8 мс

  - Макс. Разрешение, не менее 1920х1080 не более 1920х1200 точек, с частотой, не менее 59Гц не бопее150Гц

  - Соотношение сторон 16:9 либо 16:10

  - LED подсветка - обязательно

  - Тип LED-подсветки, не ниже WLED или GB LED

  - Тип матрицы - все типы, кроме семейства TN

  - Подсветка без мерцания (flicker-free) - обязательно

  - Контрастность, не менее 1000

  - Яркость (кд/м2), не менее 250, не более 350

  - Антибликовое покрытие - обязательно

  - Язык меню настроек РУС, обязательно

  - Максимальное потребление энергии –  не более 25

  - Интерфейсы подключений, не менее 1 VGA,1 HDMI либо 1 DisplayPort

  - Блок питания 1lотребляемая мощность при работе не более 75Вт, потребляемая мощность в режиме ожидания

  - Регулировка по высоте – обязательно

  - Регулировка по наклону – обязательно

  - Комплектные устройства и кабели -  силовой кабель тип СЕЕ7П длиной, не менее 1,8м не более 2,5м;

  - Базовый гарантийный сервис - гарантия на оборудование, не менее 3 лет; время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего дня

- Комплект клавиатура+мышь.

  - Тип сенсора – оптический

  - Тип мыши и клавиатуры – проводная

  - Влагоустойчивость – наличие

  - Цифровой блок – наличие

  - Enter – большой

  - Backspace – широкий

  - Shift (правый) – широкий

  - Shift (левый) – узкий

  - Кол-во кнопок мыши – не менее 3, включая колесико-кнопку

  - Разрешение сенсора мыши – не менее 1000 dpi

  - Интерфейс – USB

  - Цвет русских букв – белые (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом)

  - Цвет латинских букв – белые (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом)

- Внутренний привод DVD-RW

- Система охлаждения процессора (ЗИП)

  - Диапазон скоростей вращения – не уже 1000 … 2000 об/мин

  - Максимальный воздушный поток – не менее 59 CFM

  - Крепление – на винтах

  - Рассеиваемая мощность – не менее 125 Вт

  - Напряжение питания – 12 В

  - Управление скоростью вращения – PWM (широтно-импульсная модуляция)

  - Тип подшипников – гидродинамический

  - Материал радиатора – медное основание, алюминий

  - Максимальный уровень шума – не более 27 дБа

  - Диаметр установленного вентилятора – не менее 120 мм

- ИБП

  - Тип ИБП – линейно-интерактивный

  - Номинальное выходное напряжение – 230 В

  - Кол-во розеток с батарейной поддержкой – не менее 4

  - Тип розеток – евростандарт (Schuko) с заземлением

  - Расположение розеток – на верхней панели

  - Тип выходного сигнала – ступенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов

  - Максимальная выходная мощность – не менее 1000 ВА

  - Эффективная мощность – не менее 600 Вт

  - AVR (авторегулятор напряжения) – наличие

  - Холодный старт – поддерживается

  - Время работы от аккумуляторов при нагрузке 180 Вт – не менее 10 мин

  - Номинальное входное напряжение – 230 В

  - Минимальное время реакции – не более 6 мс

  - Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех – наличие

  - Диапазон входного напряжения – не уже 170 … 280 В

  - КПД при полной нагрузке – не менее 96 %

  - Время зарядки – не более 6 часов

  - Вход питания – вилка Schuko CEE 7/7P

- Базовый гарантийный сервис

  - Гарантия на оборудование, не менее 3 лет

  - Гарантия на комплектующие, не менее 3 лет

  - Поддержка на площадке владельца оборудования, не менее 3 лет

  - Время реакции на гарантийные обращения не позднее следующего рабочего дня

5.4 Оборудование и материалы для обеспечения сетевого взаимодействия АРМ:

- Коммутатор – 1 шт.

  - Централизованное управление точками доступа – наличие

  - USB порт – не менее 1

  - Процессор – не менее 600 МГц

  - Память – не менее 128 Мб

  - Операционная система – RouterOS 5

  - Управление – веб-интерфейс, SNMP, Telnet

  - Усиление антенны – не менее 4 dBi

  - Поддержка MIMO – наличие

  - Брандмауэр (Firewall) – NAT, оповещение об атаке по e-mail, родительский контроль, фильтрация по IP, фильтрация по номеру порта

  - Access Control List – поддерживается

  - Защищенные VPN-протоколы – PPTP, PPPoE, L2TP, IPSec

  - Соответствие стандартам – 802.1p (QoS), 802.1Q (VLAN), 802.1p

  - Поддержка WMM – наличие

  - VLAN – поддерживается, IEEE 802.1Q

  - DHCP-сервер – наличие

  - Порты SFP – не менее 1

  - Гигабитные порты – не менее 8 портов

- Внешний жесткий диск – 1 шт.

  - Емкость накопителя – не менее 1 Тб

  - Тип накопителя – HDD

  - Комплект поставки – кабель USB

  - Интерфейс внешнего HDD – не хуже USB 3.1 Gen1

  - Пропускная способность интерфейса – не менее 5 Гбит/сек

  - Интерфейсный разъем накопителя – USB Micro-B

  - Разъем подключения к ПК – USB Type A

  - Питание – от USB порта

  - Формат накопителя – 2.5"

- Беспроводная мышь – 1 шт.

  - Тип сенсора – оптический

  - Тип мыши – беспроводная

  - Кол-во кнопок мыши – не менее 3, включая колесико-кнопку

  - Разрешение сенсора мыши – не менее 1000 dpi

- Рюкзак для ноутбука – 1 шт.

  - Основной цвет - чёрный

  - Максимально поддерживаемая диагональ – 17.3”

  - USB разъем – не менее 1 шт

- Сетевой адаптер – 1 шт.

  - Тип интерфейса – 1 порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (разъем RJ45)

  - Входной интерфейс – 1 порт USB 3.0

  - Поддержка ОС – Windows 10/8/7 и Linux OS

6. Требования по комплекту поставки:

Вычислительная техника – 1 комплект, в составе:

| № п/п | Наименование товара | Комплектация, шт. | Коли-чество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место. | Процессор – 1 Материнская плата - 1 Корпус – 1 Графический адаптер – 1 Система охлаждения процессора – 1 Оперативная память – 1 HDD диск – 1 Блок питания – 1 Монитор – 2 Комплект клавиатура + мышь – 1 Внутренний привод DVD-RW – 1 ИБП – 1 | 1 |
| 2 | Оборудование и материалы для обеспечения сетевого взаимодействия АРМ. | Коммутатор – 1 Внешний жесткий диск – 1 Беспроводная мышь – 1 Рюкзак для ноутбука – 1 Сетевой адаптер - 1 | 1 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): в соответствии с техническим заданием; закупаемая продукция должна соответствовать  требованиям безопасности, надежности и экологичности.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): Поставщик предоставляет гарантию на поставленный Товар в соответствии с техническими условиями производителя на данный Товар и иными нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, но не менее 36 месяцев с момента получения Товара Заказчиком. Назначенные и гарантийные сроки, установленные в соответствии с техническими условиями, на дату поставки Товара должны иметь использованную часть не более 12 месяцев от даты изготовления (выпуска). Исчисление назначенных и гарантийных сроков начинается с даты изготовления Товара.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должно иметь дефектов.

Инициатор закупки (ИЗ): Заместитель директора СПбФ по НИОКР

_____________________ Плахотников О.В.

(подпись, расшифровка подписи)