# «Утверждаю»

Директор по информационным

технологиям и телекоммуникациям

_____________ /Арефьев С.В./

«____»___________ 2022   г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара.

1. Предмет закупки: Поставка Товара: Мониторы LCD 24”.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000 по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  поставить товар до          18.04.2022 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства товара,  (не хуже):

- монитор LCD, диагональ не меньше 23,8” (60,5 см), черный;

- формат матрицы 16:9;

- разрешение экрана не менее 1920 x 1080;

- поверхность экрана матовая;

- подсветка LCD матрицы на основе белых светодиодов (WLED);

- время отклика не более 5 мс;

- угол обзора LCD матрицы 178° по горизонтали, 178° по вертикали;

- наличие режимов:  - динамической коррекции изображения,

- снижения интенсивности синего цвета  Low Blue Light;

- встроенные динамики;

- блок питания встроенный;

- интерфейс монитора: DisplayPort, HDMI, VGA(D-sub), аудиовход миниджек 3,5 мм;

- комплект кабелей: питания, HDMI, DispleyPort 1.8 м.

6.  Требования по комплекту поставки: 28 (двадцать восемь) штук (Мониторов).

7.  Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет.

8.  Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): Для работы в офисе с офисными приложениями.

9.  Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): гарантия на товар не менее 3 лет с момента получения  Товара Заказчиком.

10. Требования к упаковке: Товар должен поставляться в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается товар, должна иметь соответствующую данному виду товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если другое не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11.  Прочие дополнительные требования:

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должен иметь дефектов.

Выпуск не ранее  2021 г.

Инициатор закупки (ИЗ):

Начальник отдела 32			 ___________________Р.А. Малышев

(подпись, расшифровка подписи)