Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Заместитель  генерального

директора по производству

________________ /А.И. Варзарь/

«____»___________2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку товара:

# Полуавтомат установки компонентов серии  FRITSCH SM 902.210.01 pro или эквивалент

# (наименование предмета закупки)

1.Предмет закупки: Поставка товара:

Полуавтомат  установки  компонентов  серии FRITSCH SM 902.210.01 pro  или  эквивалент

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: не позднее 30.09.2022 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, расходы на гарантийное обслуживание, выполнение пуско-наладки, сдачи в эксплуатацию, инструктаж технического персонала Заказчика, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

5.1 Потребительские свойства:

Полуавтомат предназначен для установки компонентов на печатные платы. Полуавтомат оснащен автоматическими питателями (каруселями). С помощью данных питателей требуемый для установки компонент перемещается в определенное место захвата. Дополнительно полуавтомат оснащен конвертером для быстрого создания нового проект. Полуавтомат  оснащен системой Lokator Eye  для более точной и быстрой установки компонентов.

5.2 Технические характеристики:

- производительность от 600 до  1000 комп/час;

- максимальный размер печатной платы не менее 550 х 310 мм;

- область монтажа не менее 440 х 310 мм;

- толщина печатной платы от 0,5 мм до 4 мм;

- устанавливаемые компоненты размер: чип 0201 до размера 40 мм;

- точность наведения головки не менее 0,1 мм;

- габаритные размеры установки  не менее 700 х 680 х 347 мм

- электропитание  220В/240 В/ 50/60 Гц, одна фаза

- пневмопитание  не более 6 бар

- вес  не более 23 кг

6. Требования по комплекту поставки:

Комплект поставки:

1. Полуавтомат установки компонентов серии SM 902.210.01 pro (или эквивалент) – 1 комплект, в составе:

- полуавтомат установки компонентов (базовая комплектация);

- насадки для ЧИП компонентов:   0201 -2 шт.;  0202-0405  -1шт.;  0603-1 шт.

0805-1005  -1шт.; 1206-2220   -1 шт.;

- карусель 90 ячеек - 4 шт.;

- привод программно-управляемый для полуавтомата SM;

- конвертор данных САПР.

2. Руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ:

- Поставщик должен обеспечить проведение пуско-наладочных работ на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования) силами специалистов сервисного подразделения Поставщика, имеющими сертификаты о  прохождении обучения у производителя поставляемого оборудования.

- При проведении пуско-наладочных работ Поставщик должен провести обучение технического персонала Заказчика на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования).

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Вместе с Товаром Поставщику необходимо предоставить гарантии Производителя данного товара сроком не менее 12 месяцев.

Гарантийное обслуживание поставляемого Товара должно осуществляться без затрат со стороны Заказчика;

При невозможности проведения гарантийного ремонта на месте установки Товара гарантийный ремонт осуществляется в сервисном центре Поставщика или Производителя. Доставка Товара в период гарантийного срока в сервисный центр и обратно осуществляется за счет Поставщика;

Срок гарантийного ремонта не может превышать 10 (десять) календарных дней с момента направления Поставщику рекламации (претензии).

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – не ранее 2020 года.

Инициатор закупки (ИЗ):

Начальник  цеха 62               	                                                                       С.И. Борисов