# «Утверждаю»

Директор по информационным

технологиям и телекоммуникациям

_____________ /Арефьев С.В./

«____»___________ 2022   г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара.

1. Предмет закупки: Поставка товара: Системные блоки компьютеров для работы с САПР 3D.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000 по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  поставить товар до          15.06.2022 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства товара,  (не хуже):

Системный блок в составе:

5.1  корпус Midi-Tower, черный, минимум 2 разъема USB на передней панели, БП, мощность не менее 500W (24+4+6пин), кабель питания в комплекте;                                                                                     5.2  процессор производительностью не слабее  Intel Core i7-10700KF/LGA1200/3.8 МГц;

5.3  система охлаждения не хуже Deepcool GAMMAXX 400 V2(Blue) DP-MCH-GMX400V2   -BL (180W);                                                                                                                                                               5.4  материнская плата десктопная на чипсете Intel В-560M/LGA1200, наличие на плате:

-  не менее 4х разъемов памяти DDR4 (2x канальный контроллер памяти);

-  не менее 2х слотов PCI-E 3.0 и один разъем M.2 (NGFF);

-  не менее 6и каналов SATA 6Gb/s, кабели SATA в комплекте;

-  сеть GbLAN;

-  внешние порты не менее: 1хPS/2 клавиатyра/мышь; lx RJ-45 LAN; 1х DisplayPort,                        1х HDMI; не менее 6 портов USB (4хUSB 2; 2xUSB 3.1 Gen2);

5.5  оперативная память не менее 32Gb - 2 (два) модуля памяти по 16 Gb DIMM DDR4 <РС4-21300>, (рекомендованный материнской платой);

5.6  твердотельный накопитель SSD 250 Gb M.2;

5.7  жесткий диск 1ТВ 3,5”;

5.8  видеокарта производительностью не хуже ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Ti EVO TOP.

6.  Требования по комплекту поставки: 5 (пять) штук:

6.1 Состав системного блока компьютера для работы с САПР 3D:

- системный блок в корпус Midi-Tower в составе:

- процессор класса Intel Core i7 не слабее Intel В-560/LGA1200;

- вентилятор для процессора;

- материнская плата для настольного ПК на чипсете Intel В-365;

- оперативная память не менее 32Gb;

- твердотельный накопитель SSD 250 Gb M.2;

- жесткий диск

- видеокарта.

7.  Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):  нет.

8.  Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): Для работы в офисе с САПР.

9.  Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):   гарантия на товар не менее 3 лет с момента получения Товара Заказчиком.

10. Требования к упаковке: Товар должен поставляться в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается товар, должна иметь соответствующую данному виду товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если другое не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11.  Прочие дополнительные требования:

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должен иметь дефектов.

Выпуск не ранее  2022 г.

Инициатор закупки (ИЗ):

Начальник отдела 32			 ___________________Р.А. Малышев

(подпись, расшифровка подписи)