«Утверждаю»

Заместитель  генерального  директора

по производству

________________ А.И. Варзарь

«____»___________2022  г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара Печь муфельная LF-7/13-G2(или эквивалент)

1. Предмет закупки:  Поставка товара: печь муфельная LF-7/13-G2 (или эквивалент)

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу Заказчика: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: До  30.09.2022 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумма договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара,  расходы на доставку до склада Заказчика, гарантийное обслуживание, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, расходы на гарантийное обслуживание, проведение первичной аттестации, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Показатели продукции, в соответствии с которыми будет определяться эквивалентность:

- Прочный керамический муфель с нагревателями полуоткрытого типа;

- Нагреватели размещены с четырех сторон камеры для обеспечения быстрого и равномерного разогрева образцов до требуемой температуры;

- Наличие программируемого терморегулятора для решения задач, реализуемых с применением многоступенчатого нагрева;

- Не менее трех программ многоступенчатой термообработки по десять шагов в каждой с возможностью задания температуры, времени и скорости нагрева для каждого шага;

- Ручной режим нагрева с таймером;

- Графический дисплей разрешением не менее 64x128 точек и подсветкой для одновременного отображения текущей и заданной температур, а также характеристик процесса.

- Возможность вывода на дисплей графиков нагрева и скорости нагрева рабочей камеры;

- Таймер с оповещением для автоматического отключения нагрева по истечении заданного времени.

- Автоматическое отключение нагрева при открывании двери для обеспечения безопасной эксплуатации печи;

- Высокоэффективная теплоизоляция для минимизации потери тепла;

- Корпус печи должен быть изготовлен из высококачественной листовой стали и окрашен термостойкой порошковой краской;

- Наличие отверстия на дверце печи для установки контрольной термопары.

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Диапазон задаваемых температур | от +100°С до +1300°С |
| Точность поддержания температуры, не более | Не более ±10°С |
| Номинальное напряжение питания | 220-230 В |
| Потребляемая мощность | Не более 3300 Вт |
| Габаритные размеры | Не более 510х570х660 мм |
| Размер рабочей камеры, не менее | Не менее200х110х280 мм |
| Вес | Не более 65 кг |
| Объем камеры | Не более 7 л |

6. Требования по комплекту поставки: 6 комплектов, в состав одного комплекта входит:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печь LOIP LF -7/13 G2 с аттестацией (или эквивалент) | Шт. | 1 |
| 2 | Плита подовая | Шт. | 1 |
| 3 | Руководство на русском языке | Шт. | 1 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): не требуется

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

• Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

• Срок гарантии - не менее 12 месяцев после ввода Товара  в эксплуатацию. Если производитель предоставляет гарантийный срок на товар более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить  гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

• Предоставление гарантии качества распространяется на весь объем поставляемого Товара, за исключением расходных материалов.  Расходные материалы должны иметь свою гарантию, предоставляемую их производителями.

• Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком  в течение всего гарантийного срока.

• Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

10. Требования к упаковке:

•  Поставщик обязуется  поставить  Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь  соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара  является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами.  Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

• Дата выпуска товара – 2022 года.

• Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должно иметь дефектов.

• В заявке на участие Поставщик должен предоставить Заказчику технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого Товара, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения Товара, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту и любую другую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого Товара.

• Поставщиком должна быть предоставлена информация о производителе поставляемого Товара с указанием на товарный знак, артикулярные номера (в случае наличия).

Инициатор закупки (ИЗ):

Начальник лаборатории 63

(Начальник подразделения)                                                              ______________________С.Р.Зверева

(подпись, расшифровка подписи)