СООБЩЕНИЕ от 05.05.2022 № СЗ-977

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставку товара:

лазерная технологическая установка

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: лазерная технологическая установка, в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара лазерная технологическая установка в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 12 мая 2022 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 05.05.2022 № СЗ-977

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку товара: Лазерная технологическая установка

# 1. Предмет закупки: Поставка товара: Лазерная технологическая установка.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку, подключение и настройку оборудования собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 15.12.2022г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выполнение пусконаладочных работ, инструктаж персонала Заказчика на территории предприятия-Заказчика, расходы на гарантийное обслуживание.

5. Требования по комплекту поставки, технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Лазерная технологическая установка – 1 комплект.

Основные компоненты и конструкция установки.

5.1. Установка состоит из:

- непрерывного источника лазерного излучения, выполненного в форм-факторе закрытого лазерного источника на базе DPSS задающего осциллятора и многопроходного усилителя с диодной накачкой, с единственным выходным портом лазерного излучения для коллимированного пучка; Эффективные длительности импульса лазерного излучения и

соответствующие значения полной энергия ЛИ в импульсе на объекте испытания (определяется с учетом ослабления при фокусировке, и транспортировке излучения до объекта испытаний через оптикомеханической системы).

- оптика-механической системы объективов и оптических узлов транспортировки и задания параметров характеристик лазерного излучения на объекте испытаний (закрытого типа);

- оптическая линзовая головка
- защитного кожуха, обеспечивающего требуемый уровень безопасности лазерной системы установки;

- исполнительный 3-х координатный механизм перемещения лазерной головы;

- консоль управления, включая: панельный компьютер диагональю не менее 15", шкаф с системой управления станком, соединительные кабели;

- система подачи технологических газов включая: газовую консоль с разводкой пневматики, регуляторы давления газов;

- пульт дистанционного управления;

- системы охлаждения и отведения мощности от источника лазерного излучения (циркуляционного типа);
- система управления и контроля обеспечивающая непосредственное управление и синхронизацию всех систем установки в режиме реального времени в ходе проведения обработки, включающая в свой состав специализированное программное обеспечение, позволяющее сохранять и визуализировать данные, задавать и контролировать параметры лазерного излучения, синхронизировать системы установки с внешними устройствами.
5.2. Компоненты системы соединены между собой посредством стандартных интерфейсов (Ethernet, LAN, GPIB, USB и д.р.), передача и транспортировка лазерного излучения от выходного порта лазерного источника до объекта испытаний осуществляется в условиях атмосферы через оптико-механическую систему.

5.3. Управляющий промышленный компьютер с характеристиками

5.4. Требования к предельной общей массе установки и дополнительного оборудования, входящего в его состав – распределенная нагрузка не должна превышать 600 кг/м2 при скомпонованном расположении на площади не более 15 м2.
5.5. Требования к предельным габаритным размерам узлов и
составных частей испытательной установки:
- источник лазерного излучения:
высота, мм – 190, 
ширина, мм – 945, 
глубина, мм – 480; 
- протяжённость (линейный размер) оптико-механической системы от выходного порта источника лазерного излучения до мишени, мм – 1100; 
- основание:
высота, мм – 1500
ширина, мм – 4800, 
глубина, мм – 2000; 
высота опор, мм – регулируемая, 700;

- полезное поле обработки: 150х300см
- блока питания лазерного источника – выполнен в форм-факторе промышленной 19 дюймовой стойки,

- системы охлаждения – чиллер:
высота, мм – 1090, не более;
ширина, мм – 590, не более;
глубина, мм – 850; не более;
- системы управления – требования не предъявляются.
5.6. Требования к расположению патрубков, мест входов/выходов и присоединений:
- BNC вход/выход синхронизации, на передней панели, – по 1 
- выходной порт лазерного излучения, коллимированный пучок – 1 шт (для всех режимов единый выход из источника).
- входной/выходной разъем защиты от несанкционированного доступа (Interlock) – на передней панели, 1 шт.

- входное подключение сжатого воздуха – наружный диаметр патрубка 6,0 мм

- входное/выходное подключение системы водяного охлаждения – в соответствии с применяемым типом чиллера

5.7. Установка должна иметь интегрированную систему визуализации точки оси лазерного излучения.
5.8. Программное обеспечение установки должно обеспечивать полное управление функциями (настройка параметров лазерного излучения, режимов работы, управление запуском, и т.п.) с помощью ЭВМ. 
Программное обеспечение должно иметь необходимые библиотеки, драйверы и иные компоненты, обеспечивающие управление с помощью встроенного (предустановленного) программного обеспечения, создаваемого пользователем.

Программное обеспечение должно обеспечивать поддержку форматов DWG, AI, DXF, PLT, Gerber, LXD, а также сгенерированные G коды. Конструировать и импортировать в среде САПР детали.  Свободный выбор стратегии раскладки деталей на листе: отдельные элементы могут

быть разложенными автоматически, полуавтоматически, либо вручную.

Таблица 1 -	Технические характеристики

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Дистанция вертикального перемещение оптической головы | 90 мм |
| Точность позиционирования по осям | ±0,05 мм/м |
| Точность при повторном позиционировании по осям | ±0,03 мм |
| Максимальная транспортная скорость | 90 м/мин |
| Максимальное транспортное ускорение | 1G |
| Максимальная толщина обрабатываемого материала | 16 мм |
| Грузоподъемность рабочего стола | 700 кг |
| Электропитание | 380B/50 Гц/ 3 фазы |
| Уровень защиты электропитания | IP 54 |
| Вес системы | 4000 кг |
| Средняя выходная мощность лазера | 2000 Вт (@ 1064nm ≤ 5 kHz) |
| Параметр качества пучка | < 1,1 мм х рад |
| Стабильность полной энергии в импульсе ЛИ (от импульса к импульсу), RMS | < 3 % |
| Электропитание | 380 В, 50/60 Гц, 3 фазы +N+РЕ |
| Тип технологического газа | Воздух, инертные |

# 5.9. Требования к системе оптико-механической системы объективов и оптических узлов транспортировки и задания параметров характеристик лазерного излучения на объекте

# Таблица 2 – Основные технические характеристики оптико-механической системы объективов и оптических узлов транспортировки и задания параметров характеристик лазерного излучения на объекте испытаний системы контроля положения объекта

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Расположение оптических элементов | На единой оптической оси, в закрытом кожухе, в атмосфере при НКУ |
| Диаметр пятна лазерного излучения на объекте | 400мкм |
| Минимальное расстояние от объекта испытаний до выходного оптического элемента (последней линзы) | 90 мм |
| Максимальное значения потерь полной энергии импульса ЛИ при прохождении через оптическую систему | 25 % |
| Пространственная неоднородность энергии импульса ЛИ по площади пучка, % (от максимального значения) | 30 % |

5.10. Точностные характеристики

- Точность разделения деталей длиной до 1000 мм (толщиной от 10 мм до 16 мм):  ±0,3мм

- Точность вырезаемых деталей длиной до 300 мм (толщиной от 3 мм до 10 мм): ±0,2мм

- Точность вырезаемых деталей длиной до 100 мм (толщиной до 3 мм): ±0,1мм

- Допуск на перпендикулярность или угловатость кромки разделения (где а- толщина детали, мм), мм 0,05±0,003*а

6. Требования к проведению пуско-наладочных работ (при наличии):

6.1. Поставщик должен обеспечить проведение полного объема пуско-наладочных работ на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования),  включающих в себя:

- монтаж (шеф-монтаж) оборудования;

- настройка оборудования;

- испытания оборудования;

- инструктаж технического персонала Заказчика;

- ввод поставляемого оборудования в эксплуатацию.

6.2. Шеф-монтаж, пуско-наладка, испытания поставленного оборудования, сдача в эксплуатацию, обучение технического персонала Заказчика должны проводиться специалистами сервисного подразделения Поставщика, имеющими сертификаты о  прохождении обучения у производителя поставляемого оборудования.

6.3. При проведении пуско-наладочных работ Поставщик должен провести инструктаж технического персонала Заказчика на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования) в течение 1 - 2 рабочих дней, в количестве до 3х  человек.

7. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

∙ Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного, нестандартного и экспериментального оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

∙ Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

8. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

9. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

10. Прочие дополнительные требования к товару:

•Дата выпуска товара – не ранее 2022 года.

•Поставщик должен иметь статус производителя или официального представителя производителя. Соответствующий статус должен быть подтвержден сертификатом производителя поставляемого оборудования.

•Поставщиком должна быть предоставлена Заказчику информация о производителе поставляемого Товара с указанием на товарный знак, артикулярные номера (в случае наличия).

•Поставщиком должна быть предоставлена Заказчику информация, технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту (при необходимости) и любую другую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 05.05.2022 № СЗ-977

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 05.05.2022 № СЗ-977 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)