Приложение №2 к документации о закупке

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель ГД

(Исполнительный директор)

________________ /Д.В.Жуков /

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Плита поверочная чугунная.

1. Предмет закупки:

Поставка товара: плита поверочная чугунная.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить плиты поверочные чугунные, соответствующие требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

01.10.2022 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

# 5.1 Технические характеристики:

Требования к техническим характеристикам (параметрам) плиты поверочной чугунной тип 1.

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Длина, мм | 1600 |
|  | Ширина, мм | 1000 |
|  | Класс точности, не более | 2 |
|  | Допуск плоскостности рабочей поверхности плиты, не более мкм | 50 |
|  | Шероховатость Ra рабочих поверхностей, не более | 1,25 |

Требования к техническим характеристикам (параметрам) плиты поверочной чугунной тип 2.

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Длина, мм | 630 |
|  | Ширина, мм | 400 |
|  | Класс точности, не более | 2 |
|  | Допуск плоскостности рабочей поверхности плиты, не более мкм | 30 |
|  | Шероховатость Ra рабочих поверхностей, не более | 1,25 |

Участник процедуры закупки обязан в соответствии с требованиями законодательства: пункт 3 статьи 12 и пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении единства измерений» предоставить в составе заявки следующие документы: копию «Свидетельства об утверждении типа» с Приложением «Описание типа средства измерений», а также копии «Свидетельства о первичной поверке» при поставке средств измерения.

6. Требования по комплекту поставки:

Поставить комплект средств измерений в составе:

| № п/п | Наименование | Комплектация | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плита поверочная чугунная тип 1. | Плита – 1 шт. Опоры регулируемые – 1 комплект. Крышка – 1 шт. Паспорт изделия – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа с описанием типа (копия) -1 шт. Методика поверки (копия) – 1 шт. | 1 |
|  | Плита поверочная чугунная тип 2. | Плита – 1 шт. Крышка – 1 шт. Паспорт изделия – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа с описанием типа (копия) -1 шт. Методика поверки (копия) – 1 шт. | 1 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Плиты должны соответствовать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельства об утверждении типа и Описания типа, утвержденных при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект плит, предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

Выпуск не ранее 2021 г.

Инициатор закупки (ИЗ):

Главный метролог							А. А. Сорокин