Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Зам. главного инженера

________________ /М.С. Костыгов/

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку товара: Рабочие места в антистатическом исполнении.

# 1. Предмет закупки: Поставка товара: Рабочие места в антистатическом исполнении.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 15.12.2022г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на гарантийное обслуживание.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Рабочие места в антистатическом исполнении предназначаются для выполнения работ с ЭРИ, требующими защиты от статического электричества, в соответствии с ГОСТ Р 53734.5.1-2009 «Электростатика. Защита электронных устройств от электростатических явлений. Общие требования».

# 6. Требования по комплекту поставки:

Рабочие места в антистатическом исполнении «VIKING» – 1 комплект, в составе:

| № п/п | Наименование | Кол. шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место серии «Классик» ESD исполнения RAL 7035 в составе: - стол рабочий СР-15-7; - полка для оборудования ПО-15-3; - дополнительная полка для оборудования ПО-15/1-3; - панель электромонтажная ½ ЭПА-15; - освещение рабочей поверхности ДЛ-15/С2; - средняя стойка СРСТ; - полка наклонная ПН-15; - панель перфорированная ½ ПФП-15; - тумба подвесная ТП-01/П; - рельс для крепления ячеек комплектации ½ РК-15; - подставка под монитор ППМ-03; - подставка под клавиатуру ППК-02; - подставка под системный блок подкатная ППС-01; - соединительная колодка VKG А-9400; | 3 |
| 2 | Антистатический настольный комплект VKG КН 12060; | 3 |
| 3 | Браслет антистатический металлический VKG А-2210-0; | 3 |
| 4 | Шнур для подключения антистатических браслетов 30-560-0641 | 3 |
| 5 | Узел заземления VKG G-01. | 3 |
| 6 | Антистатический лабораторный стул VKG C-300/ KJ200 ESD - комплект антистатических колёс Р607А – да; - комплект антистатических подлокотников КТ ESD – да. | 3 |
| 7 | Лампа бестеневая c увеличительной линзой VKG L-52 LED | 3 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

∙ Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

∙ Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

∙ Поставляемый товар должен иметь сертификат соответствия ГОСТ 16371-2014 (п.5.2.30, п.5.2.32), ГОСТ 19917-93 (п. 2.2.15), ГОСТ Р 55525-2013, ГОСТ Р 53734.5.1-2009.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

∙ Дата выпуска товара – не ранее 2022 года.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела 47

(Начальник подразделения)

______________________Е.Н.Суриков

(подпись, расшифровка подписи)