Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Зам. главного инженера АО «КБ «Луч»

________________ Соколов С.И.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки: Выполнение работ: Ремонт помещения 227, корпуса №3 (участок поверхностного монтажа в цехе 62).

2. Место и условия выполнения работ:

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, Помещение III. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.

3. Срок выполнения работ: до 15.10.2022г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

6. Требования по комплекту поставки: 36кв.м.

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1.

Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1

Таблица № 1

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж перегородок ½ кирпича | кв.м | 52 |
| 2 | Демонтаж перегородки из ГКЛ | кв.м | 21 |
| 3 | Демонтаж дверных блоков из метала в каменных стенах.(1400×2100мм) . | шт. | 1 |
| 4 | Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» | кв.м | 27 |
| 5 | Демонтаж облицовочной плитки со стен | кв.м | 30 |
| 6 | Снятие покрытий полов из антистатического линолеума на клее. | кв.м | 21 |
| 7 | Демонтаж плинтусов из ПВХ. | п.м | 25 |
| 8 | Вывоз строительного мусора |  |  |
| Строительные работы |
| 1. | Устройство цементной стяжки ≠50мм | кв.м | 15 |
| 2. | Устройство наливного пола | кв.м | 36 |
| 3. | Устройство полов из антистатического линолеума с удельным поверхностным сопротивлением не более 10⁶. | кв.м | 36 |
| 4. | Устройство плинтусов из ПВХ | п.м | 18 |
| 5. | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПП и ППН профилей гипсокартонными листами в один слой . | кв.м | 51 |
| 6. | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым флизелиновыми под окраску | кв.м | 36 |
| 7. | Облицовка стен плиткой (плитка по согласованию) | кв.м | 24 |
| 8. | Заделка дверного проёма в ½ кирпича | кв.м | 1,5 |
| 9. | Устройство канала в бетонном полу 6000×0,05×0,05мм (штроба) | п.м | 6 |
| 10. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен (цвет по согласованию) | кв.м | 170 |
| 11. | Устройство уголков поливинилхлоридных декоративных на клее КН-2 | п.м | 20 |
| 12. | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля. (плитка 600×600×12мм). | кв.м | 42 |
| 13. | Подшивка потолка профлисстом ≠09мм (крепление к существующим швелерам), с закладкой утеплителя ≠100мм. | кв.м | 15,6 |
| 14. | Устройство настила на зенитные фонари из профлиста ≠05мм по обрешётке из ПП профиля, с закладкой утеплителя ≠50мм и гидроизоляционной мембраны, устройством плани конька и торцевых планок (Sфонаря = 6,8мм) | Зенитный фонарь | 4 |
| Вентиляция |
| 1. | Демонтаж воздуховода Ø450 мм, с установкой верхней заглушки | п.м | 7,5 |
| 2. | Демонтаж воздуховода Ø250мм | п.м | 7,0 |
| 3. | Демонтаж воздуховода Ø200 мм | п.м | 8,0 |
| 4. | Демонтаж перехода 175х175хØ200мм | шт. | 1 |
| 5. | Демонтаж отвода Ø200 | шт. | 2 |
| 6. | Демонтаж воздуховода Ø 315 мм, с установкой верхней заглушки | п.м | 6,5 |
| 7. | Демонтаж воздуховода Ø 500 мм, с установкой верхней заглушки | п.м | 7,5 |
| 8. | Демонтаж воздуховода Ø 400мм, с установкой верхней заглушки | п.м | 9,0 |
| 9. | Демонтаж воздуховода Ø 600мм, с установкой верхней заглушки | п.м | 8,0 |
| 10. | Демонтаж воздуховода Ø 600мм, с установкой верхней заглушки | п.м | 7,5 |
| 11. | Демонтаж воздуховода Ø 200мм, с установкой верхней заглушки | п.м | 8,5 |
| 12. | Демонтаж воздуховода Ø 450мм, с установкой верхней заглушки | п.м | 7,5 |
| 13. | Демонтаж воздуховода Ø 355мм, с установкой верхней заглушки | п.м | 14,5 |
| 14. | Демонтаж вентилятора ВЦ4-70№6,3Л00, N=3кВт, n=1420об/мин | шт. | 1 |
| 15. | Демонтаж воздуховода 160х160мм | п.м | 1,5 |
| 16. | Демонтаж воздуховода Ø 355мм, с установкой верхней заглушки | п.м | 6,5 |
| 17. | Демонтаж воздуховода Ø 400мм | п.м | 14,0 |
| 18. | Монтаж воздуховода Ø 200 мм (система В42) | п.м | 8,0 |
| 19. | Монтаж воздуховода 100х100мм (система В42) | п.м | 3,0 |
| 20. | Монтаж заглушки 100х100мм (система В42) | шт. | 1 |
| 21. | Монтаж отвода 100х100мм (система В42) | шт. | 1 |
| 22. | Монтаж тройника 175х175х175мм (система В42) | шт. | 1 |
| 23. | Монтаж перехода 175х175 х100х100мм (система В42) | шт. | 1 |
| 24. | Монтаж перехода 175х175х Ø 200мм (система В42) | шт. | 1 |
| 25. | Монтаж отвода Ø 200 (система В42) | шт. | 2 |
| 26. | Монтаж воздуховода Ø 250мм (система В-7) | п.м | 11,0 |
| 27. | Монтаж отвода Ø 250мм (система В-7) | шт. | 2 |
| 28. | Монтаж воздуховода Ø 355мм (система В-3) | п.м | 11,0 |
| 29. | Монтаж отвода Ø 355мм - (система В-3) | шт. | 2 |
| 30. | Монтаж воздуховода Ø 250мм (система В-1) | п.м | 18,0 |
| 31. | Монтаж отвода Ø 250мм (система В-1) | шт. | 3 |
| 32. | Монтаж перехода Ø 250х Ø 318мм (система В-1) | шт. | 1 |
| 33. | Монтаж перехода 200х200х Ø 250мм(система В-1) | шт. | 1 |
| 34. | Монтаж вентилятора ВР80-75Пр00, N=0,25кВт, n=1420об/мин (данный вентилятор поставляет заказчик)(система В-1) | шт. | 1 |
| * Работы предусмотрены в помещениях 227 и 108. Демонтаж воздуховодов осуществить через перекрытие, диаметры заглушек и вновь монтируемых воздуховодов уточнить по месту. Для монтажа систем В-3 и В-7 использовать прямошовные воздуховоды, толщиной 0,7мм. |
| Электромонтажные работы. |
| 1. | Кабель ВВГнг 3х2,5мм² | п.м | 60 |
| 2. | Кабель ПВС 2 х1,5мм² | п.м | 50 |
| 3. | Провод БПВЛ 10мм ² | п.м | 7 |
| 4. | Провод БПВЛ 4,0мм ² | п.м | 40 |
| 5. | Провод ПВ-3 (МПО) 2,5мм | п.м | 10 |
| 6. | Кабель ГК 4 х10,0мм ² | п.м | 25 |
| 7. | Автоматический выключатель ВА47-29: - 16А – однофазный – 5шт. - 32А – трёхфазный – 1шт. - 40А – трёхфазный – 1шт. | шт. | 7 |
| 8. | Светильник светодиодный потолочный «Армстронг» 2700 (3000…3500К), мягкий свет. | шт. | 15 |
| 9. | Колодки заземления шина «N» нулевая 6×9мм 6/2 | шт. | 6 |
| 10. | Изоляторы пластиковые для колодок | шт. | 12 |
| 11. | Выключатель одинарный внутренней проводки | шт. | 2 |
| 12. | Розетка сдвоенная с заземлением, внутренней проводки («makel» или аналог) | шт. | 10 |
| 13. | Подрозетник для ГКЛ | шт. | 10 |
| 14. | Щит металлический (Пон), наружной установки, 390×310×125мм (TDM или аналог). *Размеры уточняются в процессе работ. | шт. | 1 |
|  | DIN - рейка | п.м | 1 |
| 15. | Лючки с открывающимися на петлях дверцами, под ГКЛ, белые, 100×150мм | шт. | 3 |
|  | Контур заземления |  |  |
| 16. | Шина ст.3×40мм | п.м | 10 |
| 17. | Болты 6×30мм (с полной резьбой) | шт. | 30 |
| 18. | Труба п/п 40мм | п.м | 6 |
| 19. | Угол 90º п/п под трубу 40мм | шт. | 2 |
| 20. | Гофра ПВХ Ø20мм | п.м | 30 |
| 21. | Кабель канал 40×25мм | п.м | 4 |
| Электромонтажные работы. Вентиляция. |
| 1. | Кабель ВВГнг 3х2,5мм² | п.м | 82 |
| 2. | Кабель ВВГнг 5х2,5мм² | п.м | 63 |
| 3. | Кабель ВВГнг 5х4,0мм² | п.м | 7 |
| 4. | Автоматический выключатель ВА47-29: - 10А – однофазный – 4шт. - 10А – трёхфазный – 1шт. | шт. | 5 |
| 5. | Щит силовой 380/220В навесной металлический ЩРн-18э-1 36УХЛЗ | шт. | 1 |
|  | Расцепитель независимыйтип: ВА47=29-3+РН47, ток расцепления 20А. | п.м | 1 |
| 6. | Пускатель электромагнитный нереверсионный в оболочке ИП54 катушка 220В, с кнопкой «П» и «Р», с тепловым реле РТЛ 1003 (0,24А-1,0А) ПМЛ1 22002 | шт. | 1 |
| 7. | Пускатель электромагнитный нереверсионный в оболочке ИП54 катушка 220В, с кнопкой «П» и «Р», с тепловым реле РТЛ 1005 (0,61А-0,4А) ПМЛ1 22002 | шт. | 1 |
| 8. | Гофра ПВХ Ø20мм | п.м | 30 |
| 9. | Кабель канал 40×25мм | п.м | 55 |
| 10. | Кабель канал 25×16мм | п.м | 10 |
| 11. | Металлический короб |  |  |

Планировка участка (высота до перекрытия 6,3м)

Схема вентиляционной системы В-42 (помещ.227).

Ø200 (сущ.)

Ø 200

175х175(сущ.)

100х100

Схема вентиляционной системы  В-1 (помещ.108).

демонтируемый

воздуховод

160х160

Ø250(сущ.)

Ø 250

Ø 250                                                                    Вентилятор

ВР80-75№3,15Пр00

N=0,25кВт

Укладка антистатического линолеума.

7.Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам:

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 24 месяцев со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».

10. Прочие дополнительные требования к работам:

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте. Подрядчик в обязательном порядке представляет заказчику локальные сметные расчеты на работы, подлежащие выполнению согласно техническому заданию.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела 912

______________________А.И. Разумовский

(подпись, расшифровка подписи)