Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Зам. генерального директора

по производству

________________ /А.И. Варзарь/

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку товара: Верстак слесарный

# 1. Предмет закупки: Поставка товара: Верстак слесарный

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 31.01.2023г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на гарантийное обслуживание.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Верстаки слесарные предназначаются для выполнения на них различных слесарных и слесарно-сборочных работ.  Количество ящиков в тумбе не менее 5; толщина фанеры в столешнице не менее 24 мм; толщина стали, покрывающей столешницу, не менее 1,2 мм; допустимая нагрузка на столешницу не менее 1000 кг; длина верстака не менее 1500 и не более 1600 мм.

# 6. Требования по комплекту поставки:

Верстак слесарный модульный Верстакофф PFR 161.55.1-1 или эквивалент – 20 комплектов.

Состав 1 комплекта:

- столешница РТТ161 (16.696.24.1) – 1 шт

- тумба Р5 – 2 шт

- полка-стенка PSW1(12-16.500) – 1 шт

- кронштейн PKL(1.615) – 2 шт

- панель пустая ВР(16.1502) – 1 шт

- перфопанель QTPL(16.1502) – 1 шт

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

∙ Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

∙ Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

∙ Поставляемый товар должен иметь сертификат соответствия ГОСТ Р 58863-2020 , а также декларацию соответствия ТР ТС 025/2012.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должен иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – не ранее 2021 года.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник цеха 61

(Начальник подразделения)

______________________Е.А.Николаев

(подпись, расшифровка подписи)