Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Директор по качеству

________________ /М.А. Соколов/

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги(или выполнения работ): по замене сенсорной панели климатической камеры WK – 1500/70

1. Предмет закупки: Оказание услуги: по замене сенсорной панели климатической камеры WK-1500/70.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 30.12.2022г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора , в том числе: стоимость ремонта, включая запасные части и детали, стоимость проверки после ремонта и оформление сервисного акта, причитающее вознаграждение, сумма всех налогов, сборов, таможенных пошлин, и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Совместимость блока контроллера | С испытательной камерой Weiss WK-1500/70 |
| Идентификатор камеры | PLC (1/2) 10/01. |
| Разъём подключения к камере | D-Sub DB15-SP (DB15-M) |

6. Требования по комплекту поставки: 1 единица:

- замена сенсорной панели климатической камеры WK-1500/70;

- предоставление для выполнения работ  сенсорную панель управления Touch Panel 8” WUT links СЕ6.0 С806 U;

- предоставление для выполнения работ Интерфейс RS232/20 mA;

7. Требования к проведению пусконаладочных работ: Требуются пусконаладочные работы.

Исполнитель должен обеспечить проведение полного объёма пуско-наладочных работ на территории Заказчика ( по месту эксплуатации оборудования), включающих в себя:

- монтаж (шеф-монтаж) оборудования;

- настройка оборудования;

- испытание оборудования;

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Климатическая камера должна отвечать требованиям Руководства по эксплуатации и соответствовать паспортным характеристикам.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 6 месяцев с момента подписания Универсального передаточного документа.

10. Требования к упаковке: не требуется

11. Прочие дополнительные требования к товару: не требуется

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник цеха 55

(Начальник подразделения)

______________________Л.В.Хрусталев

(подпись, расшифровка подписи)