Приложение №2 к документации о закупке

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по качеству

________________ /М. А. Соколов /

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Анализаторы спектра

1. Предмет закупки:

Поставка товара: Анализаторы спектра.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить Анализаторы спектра, соответствующие требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

31.03.2023 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

# 5.1 Технические характеристики:

Требования к техническим характеристикам (параметрам) анализатора спектра

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра) |
| --- | --- | --- |
|  | Частотный диапазон, не уже | от 20 Гц до 18 ГГц |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения частоты опорного генератора за год (долговременная стабильность частоты опорного генератора за год), не более | ±2 x 10–7 |
|  | Максимальная полоса анализа (демодуляции), не уже | 25 МГц |
|  | Номинальные значения полос пропускания на уровне Минус 3 дБ в диапазоне, не уже: - в полосе обзора от 10 Гц до максимальной частоты; | от 1 Гц до 8 МГц |
|  | Средний уровень (мощность) собственных шумов при ослаблении входного аттенюатора 0 дБ, дБ относительно 1 мВт (дБм) или значения среднего уровня собственных шумов на входе 50 Ом в диапазоне частот, не более: | От 1 МГц до 18 ГГц | -144 дБм |
|  | Средний уровень фазовых шумов относительно основного немодулированного сигнала при несущей 500 МГц или 1 ГГц и отстройке 10 кГц, не более | -106 дБ/Гц |
|  | Пределы основной допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня (мощности) на опорной частоте, не более | ±0,4 дБ |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности из-за переключений полос пропускания, не более | ±1,0 дБ |
|  | Оценка коэффициента шума | наличие |
|  | Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50±5) Гц, не хуже | 230±23 В |
|  | Потребляемая мощность, не более | 500 В•А |

Участник процедуры закупки обязан в соответствии с требованиями законодательства: пункт 3 статьи 12 и пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении единства измерений» предоставить в составе заявки следующие документы: копию «Свидетельства об утверждении типа» с Приложением «Описание типа средства измерений», а также копии «Свидетельства о первичной поверке» при поставке средств измерения

6. Требования по комплекту поставки: 4 комплекта

Состав одного комплекта:

| № п/п | Наименование | Комплектация одного комплекта | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализатор спектра | Анализатор спектра – 1 шт. Кабель питания – 1 шт. Компакт-диск с документацией – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Методика поверки(Копия) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. Генератор шума с ENR не менее 10 дБ–1шт. с Руководство по эксплуатации – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Методика поверки(Копия) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 4 комплекта |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Средства измерений должны соответствовать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельства об утверждении типа и Описания типа, утвержденных при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика. Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2022 г.

Инициатор закупки (ИЗ):

Главный метролог							А. А. Сорокин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела 23						О. Г. Матюшев