Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Заместитель первого заместителя генерального директора (исполнительного директора) по материально-техническому обеспечению

________________ Д.В. Смуров

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг, аренду, предоставление права на использование программного обеспечения)

1. Предмет закупки:  Поставка товара : Радиопоглощающий материал

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставить по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 20.12.2022 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Вид: Изделие представляет собой формованный электропроводящий материал в виде плоской пластины или прямых пирамид с основанием в виде квадрата.

Высота блока: 250 мм.

Масса 1 м² (исполнение «ТГ»):  3,7 (4,5) кг.

| Диапазон длин волн, см | Коэффициент отражения, не более, дБ |
| --- | --- |
| 0,8…2,0 | -40 |
| 2,0…5,0 | -40 |
| 5,0…10 | -40 |
| 10…20 | -30…-40 |
| 20…30 | -20…-30 |
| 30…50 | -10…-20 |
| 50…75 | - |

6. Требования по комплекту поставки:

Количество – 190м2 радиопоглощающего материала марки «Мох-П-250-ТГ»

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам): Размер  листа не менее  900х450 мм.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

выпуск не ранее 2022 г.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела 915

(Начальник подразделения)

______________________   Т.В. Скороходова

(подпись, расшифровка подписи)