# Приложение №2 к документации о закупке

# «УТВЕРЖДАЮ»

# Директор по качеству

________________ /М. А. Соколов /

«____»___________20___ г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Ваттметры

1. Предмет закупки:

Поставка товара: Ваттметры.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить Ваттметры, соответствующие требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

05.12.2022 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Требования к техническим характеристикам (параметрам) одноканального измерителя средней мощности с преобразователем средней мощности

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра), не хуже |
| --- | --- | --- |
| 1. | Частотный диапазон измерителя, не уже: | от 10 МГц до 18 ГГц |
| 2. | Количество измерительных каналов: | 1 |
| 3. | Динамический диапазон измерителя (в зависимости от преобразователя): | От 1 мкВт до 25 Вт (от -30 дБм до +44 дБм) |
| 4. | Относительная погрешность измерителя вместе с преобразователями мощности, не более: | ±7,0 % |
| 5. | Тип соединителя входа измеряемого сигнала | Тип N, 50 Ом |
| 6. | Интерфейсы подключения измерителя: | USB |

6. Требования по комплекту поставки:

Поставить комплект средств измерений в составе:

| № п/п | Наименование | Комплектация | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Одноканальный измеритель средней мощности | Измеритель мощности – 1 шт. и/ или преобразователь мощности – 2 шт. Кабель питания – 1 шт. Компакт диск с ПО – 1 шт. Комплект техдокументации фирмы-изготовителя – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Методика поверки(Копия) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 11 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Средства измерений должны соответствовать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельства об утверждении типа и Описания типа, утвержденных при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика.

Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2022 г.

Инициатор закупки (ИЗ):

Главный метролог							А. А. Сорокин

# СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела 23						О. Г. Матюшев