Приложение №2 к документации о закупке

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по качеству

________________ /М. А. Соколов /

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Мультиметры

1. Предмет закупки:

Поставка товара: Мультиметры.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить Мультиметры, соответствующие требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

до 31.03.2023 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

# 5.1 Технические характеристики:

Требования к техническим характеристикам (параметрам) мультиметра цифрового

| Конструктивное исполнение | Настольный |
| --- | --- |
| Измерительные функции: | Измерение напряжения и силы постоянного тока; напряжения и силы переменного тока, электрического сопротивления, частоты переменного тока, электрической емкости, контроль температуры с помощью внешних термопар типа E,J,K,N,R,S,B,T. |
| В режиме измерения напряжения постоянного тока |
| Предел измерений | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, не более |
| 100 мВ | 0,00008 Аизм + 0,000045 Апр |
| 1 В | 0,00009 Аизм + 0,00001 Апр |
| 10 В | 0,00012 Аизм + 0,00002 Апр |
| 100 В | 0,00012 Аизм + 0,00002 Апр |
| 1000 В | 0,00013 Аизм + 0,00003 Апр |
| В режиме измерения силы постоянного тока |
| Предел измерений | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, не более |
| 10 мА | 0,0005 Аизм + 0,0002 Апр |
| 100 мА | 0,0005 Аизм + 0,0001 Апр |
| 1 А | 0,0015 Аизм + 0,0002 Апр |
| 3 А | 0,002 Аизм + 0,0003 Апр |
| 10 А | 0,0025 Аизм + 0,0005 Апр |
| В режиме измерения электрического сопротивления по постоянному току | 2-х и 4-х проводные схемы |
| Номинальное значение напряжения сети питания переменного тока, В | 220 |
| Потребляемая мощность, В×А, не более | 50 |
| Масса, кг, не более | 3 |

где: 	Аизм - измеренное значение величины;

Апр - предел измерений;

Участник процедуры закупки обязан в соответствии с требованиями законодательства: пункт 3 статьи 12 и пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении единства измерений» предоставить в составе заявки следующие документы: копию «Свидетельства об утверждении типа» с Приложением «Описание типа средства измерений», а также копии «Свидетельства о первичной поверке» при поставке средств измерения

6. Требования по комплекту поставки: 10 комплектов

Состав одного комплекта

| № п/п | Наименование | Комплектация |
| --- | --- | --- |
|  | Мультиметр цифровой | Мультиметр – 1 шт. Кабель питания – 1 шт. Измерительные кабели – 1 комплект Термопара типа K – 2 шт. Кабель интерфейса USB – 1 шт. Цифровой носитель с документацией и ПО – 1 шт Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Методика поверки – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Средства измерений должны соответствовать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельства об утверждении типа и Описания типа, утвержденных при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика.

Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2022 г.

Инициатор закупки (ИЗ):

Главный метролог							А. А. Сорокин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела 23						О. Г. Матюшев