Приложение № 2 к документации о закупке

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по качеству

________________ /М. А. Соколов /

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Генераторы.

1. Предмет закупки:

Поставка товара: Генераторы.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить Генераторы, соответствующие требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

31 марта 2023 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

# 5.1 Технические характеристики:

Требования к техническим характеристикам (параметрам) генератора

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра) |
| --- | --- | --- |
|  | Форма сигналов | синусоидальной, прямоугольной, треугольной, импульсной, шумовой, постоянного тока, а также сигналов произвольной формы |
|  | Верхняя граница диапазона частот, не менее | 160 МГц |
|  | Нижняя граница диапазона частот, не более | 1 мкГц |
|  | Разрешающая способность по частоте, не более | 1 мкГц |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты, не более | ±2 x 10–7 |
|  | Диапазон установки уровня выходного сигнала (размах) на нагрузке 50 Ом, В | от 1·10-3 до 10 |
|  | Диапазон установки постоянного напряжения смещения на нагрузке 50 Ом, В, не менее | от минус  до 5 |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки уровня напряжения (размах) для сигнала синусоидальной формы частотой 1 кГц, В, не более | ± 0,11 |
|  | Неравномерность АЧХ сигнала синусо-идальной формы относительно 1 МГц, дБм, не более | ± 0,3 |
|  | Виды модуляции | AM, ЧМ, ФМ, ШИМ, SUM, FSK, 4FSK, QFSK, PSK, 4PSK, QPSK, ASK и OSK, ГКЧ (качание по частоте), пакетный режим |
|  | Интерфейсы связи с компьютером | USB, LAN |
|  | Источник модуляции | Внутренний/внешний |
|  | Внешняя модуляция и синхронизация отдельно для каждого канала | наличие |
|  | Выход внутреннего опорного генератора | наличие |
|  | Количество каналов | 2 |
|  | Питание от сети переменного тока, в диапазоне, не уже | от 220 до 240 В |
|  | Максимальная потребляемая мощность, не более | 40 В А |
|  | Масса, кг не более | 4 |

5.2 Участник процедуры закупки обязан в соответствии с требованиями законодательства: пункт 3 статьи 12 и пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении единства измерений» предоставить в составе заявки следующие документы: копию «Свидетельства об утверждении типа» с Приложением «Описание типа средства измерений», а также  «Свидетельства о первичной поверке» при поставке средств измерения.

6. Требования по комплекту поставки: 2 комплекта

Состав одного комплекта:

| № п/п | Наименование | Комплектация |
| --- | --- | --- |
|  | Генератор | Генератор – 1 шт. Кабель питания – 1 шт. Компакт-диск с документацией – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Методика поверки(Копия) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Средства измерений должны отвечать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельству об утверждении типа и Описанию типа, утвержденному при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев, с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика.

Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2022 г.

Инициатор закупки (ИЗ):

Главный метролог							А. А. Сорокин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела 25						А. А. Шарагин