СООБЩЕНИЕ от 12.10.2022 № СЗ-1100

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставку товара:

шкаф вытяжной ЛАБ – PRO ШВЛВЖ-D 150.84.230 KG или эквивалент

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: шкаф вытяжной ЛАБ – PRO ШВЛВЖ-D 150.84.230 KG или эквивалент, в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара шкаф вытяжной ЛАБ – PRO ШВЛВЖ-D 150.84.230 KG или эквивалент, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 19 октября 2022 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 12.10.2022 № СЗ-1100

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку товара:  Шкаф вытяжной  ЛАБ - РRO ШВЛВЖ-D 150.84.230 KG  или  эквивалент

(наименование предмета закупки)

1.Предмет закупки: Поставка товара:

Шкаф вытяжной ЛАБ- РRO ШВЛВЖ-D 150.84.230 KG или эквивалент

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 15.12.2022 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на гарантийное обслуживание

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Шкаф вытяжной  предназначен для выполнения работ с легковоспламеняющимися  жидкостями (ЛВЖ) и решения общелабораторных задач.

5.1 Технические характеристики:

Рабочий бокс шкафа вытяжного:

- рабочая поверхность  столешницы монолитный  керамогранит 20 мм (аналог FFFRIDURIT), должна быть устойчива к воздействию концентрированных кислот, щелочей, органических растворителей и высоких температур, цвет серый

- размер рабочего пространства – 1460*750*1360мм

- передние направляющие стойки – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023)

- передний противопроливочный бортик – шлифованная нержавеющая сталь

- задняя, верхняя, боковые панели – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи

- 1 подъемный экран – закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем  0 – 670 мм, не изменяет габариты шкафа при подъеме

- средний неподвижный экран – закаленное стекло в алюминиевой раме

- верхний неподвижный экран – металл

- на верхней панели:

-  4 противовзрывных клапана

-  светильник светодиодный во взрывобезопасном исполнении 2х36 Вт (IP67) отделен от рабочего пространства закаленным стеклом толщиной 4мм

- фланец диаметром не более 250мм (расстояние от задней панели до центра фланца – 170мм)

-   2 уровня вытяжки

- в задней панели:

-  4 отверстия диаметром не более 22 мм с заглушками из нержавеющей  стали для установки дополнительных патрубков или кранов

-  технологическое отверстие диаметром не более 50 мм с заглушкой из ПВХ

-  противовес размещен в левой передней стойке-пилоне

Рамное основание:

- сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного

сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи

- сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 5023) с фактурой шагреневой кожи

-  выключатель

-  автомат аварийного отключения питания 16А

-  2 брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2 кВт (IP54)

-  электромонтажная коробка (IP55), расположена на оборотной стороне

-  регулируемые опоры

# Тумба для  хранения из  металла

# - габаритные размеры  1430 х 500 х 630 мм

# - корпус – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи

- фасады двойные металлические с шумогасителем

- тумба  имеет 2 отделения:

- левое отделение шириной 908 мм

- правое отделение шириной 450 мм

-  в каждом отделении одна съемная полка, регулируемая по высоте

- ручки - полипропилен

- замок в каждой дверце

- угол открытия  не более 270о

- допустимая нагрузка на полку не более 30 кг

- фланец диаметром 100 мм на задней стенке для подключения к вытяжной вентиляции

- вытяжка со всех отделений и зон хранения

- скрытые регулируемые опоры (0-40 мм). Для удобства пользователей регулировка опор

осуществляется изнутри тумбы через цоколь

Светильник 2х18 Вт (IP 67) во взрывобезопасном исполнении к шкафу вытяжному

6. Требования по комплекту поставки:

Комплект поставки:

1. Шкаф вытяжной  ЛАБ - РRO ШВЛВЖ-D 150.84.230 KG  или  эквивалент - 2 шт.

2. Тумба для хранения из металла 1430х500х630 мм - 1 шт.

3. Светильник 2х18 Вт (IP 67) во взрывобезопасном исполнении к шкафу вытяжному - 2 шт.

4. Паспорт

7. Требования к проведению пусконаладочных работ: не требуется

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

∙ Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

∙ Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – 2022 год.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 12.10.2022 № СЗ-1100

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 12.10.2022 № СЗ-1100 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)