Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Зам. главного инженера АО «КБ «Луч»

________________ Соколов С.И.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки: Выполнение работ: Ремонт помещения 206, производственного корпуса №3 (безэховая камера)).

2. Место и условия выполнения работ:

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированный объект по адресу: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, Ярославская область, бульвар Победы, д. 25, Помещение III. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, приведенном в соответствие с настоящим техническим заданием.

3. Срок выполнения работ: до 30.12.2022г.

4. Требования о включенных в цену работ расходах: В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся вознаграждение, сумма всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

6. Требования по комплекту поставки: 40кв.м.

6.1 Состав, содержание, объем выполняемых работ в соответствии с указанными в таблице № 1.

Работы производятся силами и средствами Подрядчика, в том числе Подрядчик предоставляет своими силами и средствами все комплектующие, оборудование и материалы, указанные в таблице №1

Таблица № 1

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительные работы |
| 1. | Устройство порогов L=1,8м – 2шт, L=0,9м – 2шт | шт. | 4 |
| 2. | Устройство плинтусов из ПВХ | п.м | 9 |
| 3. | Устройство перегородок из ГКЛ в два слоя : - каркас ПС-6 100×50мм, ПН-6 100×40мм; - ГКЛ ≠12мм; - с одной стороны перегородки между листами заложить алюминиевую фольгу ≠50мкм (фольгу закладывать в нахлёст 20мм, склеивать фольгированным скотчем, заземлить). | кв.м | 39,5 |
| 4. | Устройство подвесного потолка двухуровневого потолка из ГКЛ в два слоя : - каркас ПС-6 100×50мм, ПН-6 100×40мм; - ГКЛ ≠12мм; - обшивка ГКЛ с внутренней стороны; - между листами заложить алюминиевую фольгу ≠50мкм (фольгу закладывать в нахлёст 20мм, склеивать фольгированным скотчем, заземлить) | кв.м | 44 |
| 5. | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПП и ППН профилей ГКЛ≠12мм в два слоя между листами заложить алюминиевую фольгу ≠50мкм (фольгу закладывать в нахлёст 20мм, склеивать фольгированным скотчем, заземлить) | кв.м | 60,8 |
| 6. | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым флизелиновыми под окраску | кв.м | 39,5 |
| 7. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен (цвет по согласованию) | кв.м | 39,5 |
| 8. | Оклейка стен радиопоглощающим материалом МОХ-П-250* на клее «Рогнеда универсал»* *Материалы предоставляемые заказчиком | кв.м | 80,5 |
| 9. | Оклейка потолка радиопоглощающим материалом МОХ-П-250* на клее «Рогнеда универсал»* *Материалы предоставляемые заказчиком | кв.м | 44 |
| 10. | Укладка на пол радиопоглощающего материала МОХ-П-250* насухо. | кв.м | 31,2 |
| 11. | Установка дверных блоков : - Полотно 900мм, глухое, гладкое (дерево, МДФ); - Ручка защелка, обналичка. | шт. | 2 |
| Сантехнические работы |
| 1. | Демонтаж батарей отопления по 12 секций | шт. | 2 |
| 2. | Демонтаж труб стальных Ø 25мм | п.м | 8 |
| 3, | Установить заглушки на трубы | шт. | 4 |
| Электромонтажные работы. |
| 1. | Кабель ШВВП 2х1мм² | п.м | 45 |
| 2. | Автоматический выключатель ( на DIN рейку): - 16А – однофазный | шт. | 4 |
| 3. | Прожектор светодиодный Foton FL – LED Light-PAD 50W 4200K | шт. | 4 |
| 4. | Выключатель наружный одиночный | шт. | 2 |
| 5. | Кабель-канал 40 х25 | шт. | 10 |
| 6. | Кабель-канал 25 х16 | шт. | 10 |
| 7. | Электрощит металлический (ЩМП), 400×300×250мм.* *Габариты уточняются при монтаже | шт. | 1 |

Планировки участка

7.Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к работам:

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 П"Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), постановления правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии со Строительными нормами и правилами: СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Подрядчик должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 24 месяцев со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ».

10. Требования к упаковке: нет.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.  Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Подрядчик должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных. Представить действующие удостоверения на проведение электромонтажных работ, пожарный минимум и работа на высоте. Подрядчик в обязательном порядке представляет заказчику локальные сметные расчеты на работы, подлежащие выполнению согласно техническому заданию.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела 912

______________________А.И. Разумовский

(подпись, расшифровка подписи)