СООБЩЕНИЕ от 08.11.2022 № СЗ-1133

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставку товара:

Система базирования технологического комплекса обработки керамических материалов

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: система базирования технологического комплекса обработки керамических материалов, в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара втулки и стойки, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 15 ноября 2022 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 08.11.2022 № СЗ-1133

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку товара: Система базирования технологического комплекса обработки керамических материалов

1. Предмет закупки: Поставка товара: система базирования технологического комплекса обработки керамических материалов.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку, подключение и настройку оборудования собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 30.04.2023г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выполнение пусконаладочных работ, инструктаж персонала Заказчика на территории предприятия-Заказчика, расходы на гарантийное обслуживание.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Таблица 1 -	Технические характеристики портала

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Назначение | измерение размеров деталей и настройка на технологические операции на мало- и среднегабаритных обрабатывающих центрах и малогабаритных многоцелевых станках. |
| Способ передачи сигнала | передача оптического сигнала инфракрасного диапазона в пределах 360° (модулированного или обычного) |
| Совместимые интерфейсы | - передача модулированного сигнала: OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C ИЛИ OSI/OMM-2 - традиционный способ передачи: OMI или OMМ/MI 12 |
| Рабочий диапазон | не менее 5 м |
| Рекомендуемые щупы | должны быть керамические, длиной от 50 до 150 мм |
| Вес без хвостовика (с батарейками) | не более 250 г. |
| Режимы включения/выключения | Оптическое включение → оптическое выключение, Оптическое включение → выключение по таймеру |
| Срок службы батареек | Продолжительность работы в режиме ожидания не менее 250 дней, в зависимости от режима включения/выключения |
| Продолжительность работы при непрерывном использовании: | - передача модулированного сигнала: не менее 230 часов, в зависимости от режима включения/выключения - традиционный способ передачи: не менее 270 часов, в зависимости от режима включения/выключения |
| Направление измерений | ±Х, ±Y, +Z |
| Односторонняя повторяемость | не более 1,00 мкм |
| Усилие срабатывающего щупа не хуже | - Малое усилие в плоскости XY: 0,50 H, 51rc - Большое усилие в плоскости В: 0,90 Н,92 rc - Направлении +Z: 5,85 Н,597 rc |
| Класс защиты не менее | IPX8 (EN/IEC 60529) |
| Рабочая температура | в диапазоне от +5° С до +55° С |

Данный датчик должен работать во взаимодействии с измерительной системой Renishaw через оптический приемник OMI-2.

# 6. Требования по комплекту поставки:

Трехкоординатный контактный триггерный датчик с оптической системой передачи сигнала Renishaw OMP40-2 (или эквивалент) – 1 комплект, в составе:

| №п/п | Наименование | Количество, шт. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трехкоординатный контактный триггерный датчик с оптической системой передачи сигнала OMP40-2 (или эквивалент) | 1 |  |
| 2 | Оптический приемник со встроенным интерфейсом OMI-2 (или эквивалент) | 1 | Предназначен для установки на широком ряде станков внутри их рабочего пространства. В комплекте с монтажной скобой. |
| 3 | Стилус | 1 | не хуже 6 pi 50 мм |
| 4 | Инструментальная оправка HSK E32 M-4071-0055 (или эквивалент) | 1 | спецификация согласно DIN 69893 |
| 5 | Специализированное программное обеспечение | 1 | Для стойки Siemens Sinumerik 828D |
| 6 | Инструкция на русском языке Декларация ТР ТС | 1 |  |

7. Требования к проведению пуско-наладочных работ (при наличии):

7.1. Поставщик должен обеспечить проведение полного объема пуско-наладочных работ на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования),  включающих в себя:

- монтаж (шеф-монтаж) оборудования;

- настройка оборудования;

- испытания оборудования;

- обучение технического персонала Заказчика;

- ввод поставляемого оборудования в эксплуатацию.

7.2. Шеф-монтаж, пуско-наладка, испытания поставленного оборудования, сдача в эксплуатацию, обучение технического персонала Заказчика должны проводиться специалистами сервисного подразделения Поставщика, имеющими сертификаты о  прохождении обучения у производителя поставляемого оборудования.

7.3. При проведении пуско-наладочных работ Поставщик должен провести обучение технического персонала Заказчика на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования) в течение 1 - 2 рабочих дней, в количестве 2-3х  человек:

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

8.1 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного, нестандартного и экспериментального оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

8.2 Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – не ранее 2022 года.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 08.11.2022 № СЗ-1133

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 08.11.2022 № СЗ-1133 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)