СООБЩЕНИЕ от 16.11.2022 № СЗ-1139

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА Выполнение работ: Разработка рабочей и сметной документации по реконструкции приточной камеры цеха 62 и вытяжных систем вентиляции в помещениях производственного корпуса.

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на выполнение работ: Разработка рабочей и сметной документации по реконструкции приточной камеры цеха 62 и вытяжных систем вентиляции в помещениях производственного корпуса, в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости Выполнение работ: Разработка рабочей и сметной документации по реконструкции приточной камеры цеха 62 и вытяжных систем вентиляции в помещениях производственного корпуса, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-96, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Рытова Виктория Станиславовна, инженер по вентиляции.

Срок подачи Предложений: до 23 ноября 2022 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

И.Н. Денисова

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 16.11.2022 № СЗ-1139

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки:   Выполнение работ: Разработка рабочей и сметной документации по реконструкции приточной камеры цеха 62 и вытяжных систем вентиляции в помещениях производственного корпуса .

2. Место и условия выполнения работ:

Выполненить работы по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

3. Срок поставки выполнения работ: до  20.03.2023г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора причитающееся вознаграждение, сумма всех  налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Рабочая и сметная документация должна быть выполнена и оформлена в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

- СанПиН 2.24.546(8)-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

- «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ"

Состав и объем рабочей и сметной  документации:

- Рабочая и сметная документация раздел «Вентиляция и отопление»

- Рабочая и сметная документация раздел «Электроснабжение»

- Рабочая и сметная документация раздел «Водоснабжение и водоотведение»

- Рабочая и сметная документация раздел «Архитектурные решения»

6. Требования к объему выполняемых работ:

Произвести разработку рабочей и сметной документации на основе существующей проектно-сметной  документации в связи с уменьшением площади приточной камеры (помещение 226) и организацией нового производственного участка (помещение 225) в соответствии с Приложением 1 и 2 к Техническому заданию.

Разработанная  рабочая и сметная документация поставляется  в 2-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр поставляется на электронном носителе (текстовая часть – в среде «WORD» и формате «PDF», графическая часть - в среде «AutoCAD» и формате «PDF»).

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемым работам:

Технические решения, принятые в рабочей документации, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектно-сметной документацией мероприятий.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): Гарантийный срок 36 (тридцать шесть)месяцев с даты приемки выполненных работ Заказчиком и подписанимя соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ

В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков результата работ, Подрядчик обязан за свой счет и в срок, указанный в Договоре, устранить выявленные недостатки, а также возместить убытки, понесенные Заказчиком

Приложение 1

к Техническому заданию

Краткое содержание и описание работ.

1. Разработка  рабочей  и сметной документации осуществляется на основе существующей проектной документации  в связи с уменьшением  площади приточной камеры (помещение 226) и организацией нового производственного участка (помещение 225).

2. При выявлении несоответствий  и ошибок в существующей проектной документации требований, действующих норм на проектирование, произвести корректировку существующей проектно-сметной документации.

3. Исключить из существующей проектно-сметной документации приточную систему П-5.

4. Произвести расчёт новых вентиляционных систем П-16, В-37 и  В-38, с учетом технического задания Заказчика на организацию нового  участка (помещение 225). При проектировании учесть наличие существующих воздуховодов, а так же узлов прохода на кровлю здания. Местные вытяжные системы В-37 и В-38 должны обеспечивать предельно-допустимую концентрацию (ПДК) по свинцу не более 0,01мг/куб. м воздуха в зоне работы персонала и не более 0,0003 мг/куб. м  воздуха остального помещения. Произвести подбор местных вытяжных устройств к 20 рабочим местам.  Приточную систему расположить в приточной камере (помещение 226),  вытяжные системы  - на кровле здания. Система П-16 должна быть с увлажнением и охлаждением.

5. Произвести расчёт и подбор климатического оборудования системы П-7 (обеспечивает приток воздуха в помещение 222) с учетом притока воздуха в помещение 223.

6.  В связи с уменьшением  площади приточной камеры (помещение 226), перераспределить климатическое оборудование приточных систем П-1, П-2, П-3, П-6, П-7  и вновь проектируемое (П-16) оборудование, оборудование автоматики и  сантехники, щиты управления вентсистемами, узел прохода на кровлю, коммуникаций и расположения  конденсаторных блоков на кровле (Приложение 2 к Техническому заданию). Изменить точку подключения к существующей системе канализации (опуск по оси М до подвального помещения и присоединение к существующей чугунной трубе Ø100).

7. Разработка раздела АР в части размещения металлоконструкций климатического оборудования, замены приточных решеток, установки внутренних ставней, проектирование холодных приточных камер для забора воздуха.

8. Произвести запрос коммерческих предложений для формирования сметной документации, учитывая актуальность, основные технические характеристики и габаритные размеры ранее проектируемых и новых систем.

9. Сметную документацию предоставить на все виды работ по ТЕРам в базовых ценах 2001 года и текущих ценах на момент выпуска документации для каждой вентиляционной системы в отдельности.

10. Провести разработку по нормам пожарной безопасности. Системы вентиляции должны отключаться от сигнала пожарной сигнализации. При использовании нескольких автономных  контроллеров для каждой системы вентиляции подключение пожарной сигнализации должно осуществляться в одном месте.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 16.11.2022 № СЗ-1139

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 15.11.2022 № СЗ-1139 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)