Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Заместитель главного инженера

________________ М.С.Костыгов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара

1. Предмет закупки:  автомобиль Peugeut Taveller или эквивалент

2. Место и условия поставки товара: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы дом 25

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара: до 29 декабря 2022 года

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара расходах: В общую сумму Договора включены все расходы, в том числе: стоимость Товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, а также уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже): Peugeut Taveller

6. Требования по комплекту поставки: автомобиль Peugeut Taveller (или эквивалент) - 1 штука

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару:.

Комплектация: Innovation M 2.0TD AT Тип кузова: Минивэн Привод: Передний привод КПП: Автоматическая КПП Салон: Обивка сидений из ткани

Объем двигателя: 2,0 л Тип двигателя: Дизельный Мощность: 150 л.с.

Масса: 2150 кг Габаритные размеры (Д х Ш х В): 4959 x 1920 x 1920 Клиренс: 175 мм

Стандартное оборудование

Экстерьер

- Боковые зеркала, молдинги дверей окрашенные в черный цвет

- Окрашенные в цвет кузова передний и задний бампер

- Сдвижные боковые двери справа и слева

- Тонировка стекол второго и третьего ряда сидений, стекла двери багажника

- Хромированные накладки ручек дверей

- Штампованые стальные колесные диски 16", колпаки колёс

Интерьер

- Багажная полка

- Инструментальный ящик под сиденьем водителя

Мультифункциональное, трехспицевое рулевое колесо с отделкой из кожи

Комфорт

Автоматическое затемнение салонного зеркала заднего вида

Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя

Двузонный климат -контроль

Догреватель дизельного двигателя WEBASTO, не программируемый

Дополнительная задняя климатическая установка с управлением в салоне

Круиз контроль с функцией ограничения скорости

Многослойное шумоизоляционное лобовое стекло с обогревом зоны покоя стеклоочистителей

Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками, обогревом, электроприводом складывания

Передние сиденья с подогревом

Передние электростеклоподъемники 1 го ряда, автоматические

Рулевая колонка регулируемая по высоте и вылету

Солнцезащитные шторки боковых окон 2го ряда сидений

Центральный замок с функцией автоматического запирания при движении

Электро - гидроусилитель рулевого управления

Безопасность

Антиблокировочная тормозная система (ABS)

Ксеноновые фары, светодиодные дневные ходовые огни (ECO DRL)

Освещение сектора поворота (включение противотуманной фары при повороте)

Передние боковые подушки безопасности

Передние и задние датчики парковки, камера заднего вида

Передние противотуманные фары

Система мониторинга падения давления в шинах

Система мониторинга слепых зон

Система помощи при старте на подъёме (Hill assist)

Система помощи при экстренном торможении (BOS)

Система экстренного оповещения спецслужб "ЭРА-ГЛОНАСС"

Трёхточечные ремни безопасности

Фронтальная подушка безопасности водителя и переднего пассажира

Электронная система динамической стабилизации (ESP)

Мультимедийные системы и связь

Аудио RCC с управлением на руле, сенсорный дисплей 7", радио, Bluetooth, USB, Mirror Link (Apple CarPlay, Android AUTO), 8 динамиков

Общее

Бортовой компьютер

Защита картера двигателя

Подготовка под установку фаркопа (проводка + коннектор)

Полноразмерное запасное колесо, стальной диск

Розетка 12V (1шт. на 1-м, 1 шт. на 2-м и 1 шт. на 3-ем ряду)

Пакеты

Обивка сидений из ткани

  - Сиденье водителя с подлокотником, поясничной поддержкой, регулируемое по высоте

  - Сиденья второго ряда для трёх пассажиров, складывающиеся и съёмные без инструмента, на рейлингах: сдвоенное сиденье слева с индивидуальным профилем; индивидуальное сиденье справа

  - Сиденья третьего ряда для трёх пассажиров, складываеющиеся и съёмные без инструмента, на рейлингах: сдвоенное сиденье слева с индивидуальным профилем; индивидуальное сиденье справа

Доп.оборудование:

-Система Глонас мониторинга «Автограф»

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): не менее 36 месяцев  или 100 000 км пробега с момента получения Товара Заказчиком.

10. Требования к упаковке: Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару: Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должен иметь дефектов.

выпуск не ранее 2022года

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник цеха 78

______________________[А.В.Башилов]

(подпись, расшифровка подписи)

# Footnotes

В случае необходимости указываются требования.

Требования должны быть измеряемыми и выражаться в числовых значениях и / или в виде безальтернативных показателей (да / нет, наличие / отсутствие)

Если установлено требование по проведению пуско-наладки, то с момента подписания акта ввода в эксплуатацию.