Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Зам. генерального директора

по производству

________________ /А.И. Варзарь/

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку товара: Система базирования технологического комплекса обработки керамических материалов

1. Предмет закупки: Поставка товара: система базирования технологического комплекса обработки керамических материалов.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку, подключение и настройку оборудования собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 30.04.2023г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выполнение пусконаладочных работ, инструктаж персонала Заказчика на территории предприятия-Заказчика, расходы на гарантийное обслуживание.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Таблица 1 -	Технические характеристики портала

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Назначение | измерение размеров деталей и настройка на технологические операции на мало- и среднегабаритных обрабатывающих центрах и малогабаритных многоцелевых станках. |
| Способ передачи сигнала | передача оптического сигнала инфракрасного диапазона в пределах 360° (модулированного или обычного) |
| Совместимые интерфейсы | - передача модулированного сигнала: OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C ИЛИ OSI/OMM-2 - традиционный способ передачи: OMI или OMМ/MI 12 |
| Рабочий диапазон | не менее 5 м |
| Рекомендуемые щупы | должны быть керамические, длиной от 50 до 150 мм |
| Вес без хвостовика (с батарейками) | не более 250 г. |
| Режимы включения/выключения | Оптическое включение → оптическое выключение, Оптическое включение → выключение по таймеру |
| Срок службы батареек | Продолжительность работы в режиме ожидания не менее 250 дней, в зависимости от режима включения/выключения |
| Продолжительность работы при непрерывном использовании: | - передача модулированного сигнала: не менее 230 часов, в зависимости от режима включения/выключения - традиционный способ передачи: не менее 270 часов, в зависимости от режима включения/выключения |
| Направление измерений | ±Х, ±Y, +Z |
| Односторонняя повторяемость | не более 1,00 мкм |
| Усилие срабатывающего щупа не хуже | - Малое усилие в плоскости XY: 0,50 H, 51rc - Большое усилие в плоскости В: 0,90 Н,92 rc - Направлении +Z: 5,85 Н,597 rc |
| Класс защиты не менее | IPX8 (EN/IEC 60529) |
| Рабочая температура | в диапазоне от +5° С до +55° С |

Данный датчик должен работать во взаимодействии с измерительной системой Renishaw через оптический приемник OMI-2.

# 6. Требования по комплекту поставки:

Трехкоординатный контактный триггерный датчик с оптической системой передачи сигнала Renishaw OMP40-2 (или эквивалент) – 1 комплект, в составе:

| №п/п | Наименование | Количество, шт. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трехкоординатный контактный триггерный датчик с оптической системой передачи сигнала OMP40-2 (или эквивалент) | 1 |  |
| 2 | Оптический приемник со встроенным интерфейсом OMI-2 (или эквивалент) | 1 | Предназначен для установки на широком ряде станков внутри их рабочего пространства. В комплекте с монтажной скобой. |
| 3 | Стилус | 1 | не хуже 6 pi 50 мм |
| 4 | Инструментальная оправка HSK E32 M-4071-0055 (или эквивалент) | 1 | спецификация согласно DIN 69893 |
| 5 | Специализированное программное обеспечение | 1 | Для стойки Siemens Sinumerik 828D |
| 6 | Инструкция на русском языке Декларация ТР ТС | 1 |  |

7. Требования к проведению пуско-наладочных работ (при наличии):

7.1. Поставщик должен обеспечить проведение полного объема пуско-наладочных работ на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования),  включающих в себя:

- монтаж (шеф-монтаж) оборудования;

- настройка оборудования;

- испытания оборудования;

- обучение технического персонала Заказчика;

- ввод поставляемого оборудования в эксплуатацию.

7.2. Шеф-монтаж, пуско-наладка, испытания поставленного оборудования, сдача в эксплуатацию, обучение технического персонала Заказчика должны проводиться специалистами сервисного подразделения Поставщика, имеющими сертификаты о  прохождении обучения у производителя поставляемого оборудования.

7.3. При проведении пуско-наладочных работ Поставщик должен провести обучение технического персонала Заказчика на территории Заказчика (по месту эксплуатации оборудования) в течение 1 - 2 рабочих дней, в количестве 2-3х  человек:

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

8.1 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного, нестандартного и экспериментального оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

8.2 Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Дата выпуска товара – не ранее 2022 года.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник цеха 61

(Начальник подразделения)

______________________Е.А. Николаев

(подпись, расшифровка подписи)