Лист Б Приложения 1 к Приказу №___ от _____

Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Главный инженер

________________ И.О.Москвин

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг, аренду, предоставление права на использование программного обеспечения)

1. Предмет закупки:   Поставка товара: Системы кондиционирования с монтажом и пуско-наладкой.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 15.07.2023г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость  товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке,  уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Поставляемая продукция должна создавать и поддерживать следующие климатические показатели в технических  условиях помещений, указанных в приложении 1:

- температура в помещении в диапазоне от +18° до +23°С;

- относительная влажность воздуха  в помещении в диапазоне от 40% до 80%;

Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

6. Требования по комплекту поставки: 1, Комплект:

-  системы кондиционирования в соответствии с Приложением 1и 2 Технического задания;

-монтаж  и пусконаладочные работы в соответствии Приложением 1 и 2  Технического задания;

- документы о сертификации оборудования (заверенную надлежащим образом копию документа, сертификата или декларации соответствия);

- инструкция пользователя (руководство по эксплуатации на русском языке);

- паспорта оборудования с гарантийными обязательствами завода-изготовителя;

- схемы подключения к коммуникациям.

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): Все монтажные работы производить по согласованию с Заказчиком. Пуско-наладочные работы проводить на территории Заказчика силами Исполнителя квалифицированными специалистами в соответствии с  ГОСТ 12.3.018-79 «Методы измерений, подготовка к испытаниям, проведение испытаний». Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Исполнитель принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте Заказчика. Исполнитель должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СанПиН 2.24.546(8)-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". Поставляемый товар должен соответствовать установленным требованиям качества.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

Гарантия качества поставляемого оборудования и выполненных работ – не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки работ. Устранение недостатков оборудования и работ в течение срока гарантии производится Исполнителем за свой счёт с выездом представителей Исполнителя к Заказчику. Гарантийный срок продлевается соответственно на время устранения выявленных дефектов.

10. Требования к упаковке:

Исполнитель обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не должен иметь дефектов.

выпуск не ранее 2022г.

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела 81

(Начальник подразделения)

______________________С.А. Уличев

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 1

к Техническому заданию

| № п/п | № помещ. | Технические характеристики, устанавливаемого оборудования (тип, основ. характеристики) | Технические условия помещений | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | к423/13, Литера А1 | Настенного типа – 2шт. (с возможностью работы на тепло в зимний период времени при температуре наружного воздуха до -250С) | Этажность – 4-ый этаж 4-х этажного здания; Площадь помещения - S=64,9м2; Высота помещения – 3,3м.; Площадь остекления S= 12,35м2; Сторона – юго-восточная; Теплопритоки – окна, кровля, технологическое оборудование, персонал; Внутренние стены из кирпича, наружные стены из шлакоблока. Подвесные потолки - типа «Амстронг». Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока – не более 15 м; Расстояние между внешним и внутренним блоками – не более 15м; Кол-во персонала – 17 чел.; Потребл. мощность оборудования – 10кВт; Кол-во ПК - 2шт. | 1. Поставка и монтаж нового оборудования с экранами. При подборе мощности климатического оборудования учесть одновременную эксплуатацию; 2. Внутренние блоки кондиционеров (Приложение 2 к ТЗ) расположить на стенах под потолком; 3. Внешние блоки кондиционеров расположить на кровле на металлических подставках; 4. Трассы от внутренних до внешних блоков через воздуховод вентиляционной шахты вывести на кровлю; 5. Дренаж врезать в существующую систему водоотведения; 6. Предусмотреть автоматы отключения необходимой мощности. |
| 2 | к118, Литера А4 | Кассетного типа – 2шт. | Этажность – 1-ый этаж 2-х этажного здания; Площадь помещения - S=120 м2; Высота помещения – 4,1 м. и 4,8м.; Площадь остекления S= 19,5м2; Сторона – юго-западная; Теплопритоки – окно, технологическое оборудование, персонал. Внутренние стены из кирпича, наружные стены из шлакоблока. Подвесные потолки - типа «Амстронг»; Внутренние стены из кирпича, наружные стены из шлакоблока. Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока – более 15 м; Расстояние между внешним и внутренним блоками – более 15м; Кол-во персонала – 17чел.; Потребл. мощность оборудования – 3,15кВт; Кол-во ПК - нет. | 1. Поставка и монтаж нового оборудования с экранами. При подборе мощности климатического оборудования учесть одновременную эксплуатацию; 2. Внутренние блоки кондиционеров закрепить на уровне подвесного потолка; 3. Внешние блоки кондиционеров расположить на фасаде между окнами, друг под другом (оси 7 /Ж); 4. Трассу от внутренних блоков проложить под потолком в помещении; 5. Дренаж смонтировать из полипластовой трубы и вывести на фасад; 6. Предусмотреть автоматы отключения необходимой мощности (место установки – в помещении118). |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | к118а, Литера А4 | Настенного типа – 1шт. | Этажность – 1-ый этаж 2-х этажного здания; Площадь помещения - S=32 м2; Высота помещения – 3,5 м.; Сторона – юго-западная; Теплопритоки – технологическое оборудование, персонал; Подвесные потолки - типа «Амстронг»; Внутренние стены из кирпича, остеклённая пластиковая перегородка (между 118а и 118б); Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока – не более 15 м; Расстояние между внешним и внутренним блоками – более 15м; Кол-во персонала – 1чел.; Потребл. мощность оборудования – 16кВт; Кол-во ПК – 1шт. | 1. Поставка и монтаж нового оборудования с экранами; 2. Внутренний блок кондиционеров расположить на стене под подвесным потолком; 3. Внешний блок кондиционера расположить на фасаде между окнами (оси 7 /Е); 4. Трассу от внутреннего блока проложить под потолком в помещении 118а и 118б, вывести на фасад к внешнему блоку; 5. Дренаж смонтировать из полипластовой трубы и вывести в подвальное помещение через существующие отверстие; 6. Предусмотреть автомат отключения необходимой мощности (место установки – в помещении 118б). |
| 4 | к118б, Литера А4 | Настенного типа – 1шт. и кассетного типа – 1шт. | Этажность – 1-ый этаж 2-х этажного здания; Площадь помещения - S=54 м2; Высота помещения – 3,5 м; Площадь остекления - S= 13,2м2; Сторона – юго-западная; Теплопритоки – окно, технологическое оборудование, персонал; Внутренние стены из кирпича и пластиковых перегородок, наружные стены из шлакоблока; Подвесные потолки - типа «Амстронг»; Внутренние стены из кирпича, наружные стены из шлакоблока. Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока – не более 15 м; Расстояние между внешним и внутренним блоками – не более 15м; Кол-во персонала – 1чел.; Потребл. мощность оборудования – 27кВт; Кол-во ПК – 2шт. | 1. Поставка и монтаж нового оборудования с экранами. При подборе мощности климатического оборудования учесть, что эксплуатация будет попеременная; 2. Внутренний блок кассетного кондиционера закрепить на уровне подвесного потолка; 3. Внутренний блок настенного кондиционера закрепить на пластиковой перегородке; 4. Внешние блоки кондиционеров расположить на фасаде между окнами (оси 7 /Е); 5. Трассу от внутренних блоков проложить под потолком в помещении и вывести на фасад к внешним блокам. 6. Дренаж смонтировать из полипластовой трубы и вывести на фасад здания; 7. Предусмотреть автоматы отключения необходимой мощности (место установки – помещение 118б). |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | к102, Литера А4 | Кассетного типа – 1шт. (без зимнего пакета) | Этажность – 1-ый этаж 2-х этажного здания; Площадь помещения - S=87,6 м2; Высота помещения – 6,5м.; Площадь остекления - S= 19,5 м2; Сторона – северо-восточная; Теплопритоки – окно, технологическое оборудование, персонал; Подвесные потолки - нет; Внутренние стены из кирпича, наружные стены из шлакоблока. Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока – не более 15 м; Расстояние между внешним и внутренним блоками – не более 15м; Кол-во персонала – 6 чел.; Потребл. мощность оборудования – 2 кВт; Кол-во ПК – нет. | 1. Поставка и монтаж нового оборудования с экраном; 2. Внутренний блок кондиционера расположить по центру помещения; 3. Внешний блок кондиционера расположить на фасаде между окнами (оси 1/Г); 4. Трассу от внутреннего блока проложить под потолком в помещении и вывести на фасад к внешнему блоку; 5. Дренаж смонтировать из полипластовой трубы и вывести на фасад здания; 6. Предусмотреть автомат отключения необходимой мощности (место установки – помещение 102). Электрокабель закрепить по стенам и уложить в декорирующий короб. |
| 6 | к208, Литера А4 | Кассетного типа – 1шт. | Этажность – 2-ой этаж 2-х этажного здания; Площадь помещения - S=87,6 м2; Высота помещения – 6,5м.; Площадь остекления - S= 10,5м2 (фонарь); Сторона – в центре здания; Теплопритоки – кровля, фонарь, технологическое оборудование, персонал; Подвесные потолки - нет; Внутренние стены из кирпича, наружные стены из шлакоблока. Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока – не более 15 м; Расстояние между внешним и внутренним блоками – не более 15м; Кол-во персонала – 10 чел.; Потребл. мощность оборудования – 20кВт; Кол-во ПК – 5шт. | 1. Поставка и монтаж нового оборудования с экраном; 2. Внутренний блок кондиционера расположить по центру помещения на высоте 4 - 4,5м; 3. Внешний блок кондиционера расположить на кровле на металлической подставке; 4. Трассу от внутреннего блока проложить через боковое отверстие светового фонаря; 5. Дренаж вывести на кровлю; 6. Предусмотреть автомат отключения необходимой мощности (место установки – коридор, у помещения 210). |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | к202, Литера А4 | Кассетного типа – 2шт. | Этажность – 2-ой этаж 2-х этажного здания; Площадь помещения – S= 302м2; Высота помещения – 6,5м.; Площадь остекления - S=20,5 м2; Сторона – юго-восточная; Теплопритоки – окна, кровля, технологическое оборудование, персонал. Подвесные потолки - нет; Внутренние и наружные стены из шлакоблока. Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока – не более 15 м. Расстояние между внешними и внутренними блоками – более 15м; Кол-во персонала – 21 чел.; Потребл. мощность оборудования – 7кВт; Кол-во ПК – 5шт. | 1. Поставка и монтаж нового оборудования с экранами. При подборе мощности климатического оборудования учесть одновременную эксплуатацию; 2. Внутренние блоки кондиционеров расположить в помещении (Приложение 2 к ТЗ); 3 Внешние блоки кондиционера расположить на кровле на металлических подставках; 4. Трассу от внутренних блоков вывести через боковое отверстие светового фонаря; 5. Дренаж вывести на кровлю; 6. Предусмотреть автомат отключения необходимой мощности (место установки в помещение 202). |
| 8 | к219, Литера А4 | Настенного типа – 3шт. (без зимнего пакета) | Этажность – 2-ой этаж 2-х этажного здания; Площадь помещения – S= 266,1м2; Высота помещения – 6,5м.; Площадь остекления - S= 41,8м2; Сторона – северо-восточная; Теплопритоки – окна, кровля, технологическое оборудование, персонал; Подвесные потолки - нет; Наружные стены из шлакоблока; Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока – более 15 м; Расстояние между внешним и внутренним блоками – не более 15м; Кол-во персонала – 53 чел.; Потребл. мощность оборудования – 6кВт; Кол-во ПК – 7шт. | 1. Поставка и монтаж нового оборудования с экранами. При подборе мощности климатического оборудования учесть одновременную эксплуатацию; 2. Внутренние блоки кондиционеров расположить на стене над окнами, максимально прижав к потолочному перекрытию (Приложение 2 к ТЗ); 3. Внешние блоки кондиционеров расположить на кровле на металлические подставки; 4. Дренаж из полипластовой трубы вывести на фасад здания; 5. Предусмотреть автоматы отключения необходимой мощности (место установки - коридор). Электрокабеля в помещении провести по стенам в декорирующем коробе. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | к306, Литера Б | Настенного типа – 2шт. (с возможностью работы на холод в зимний период времени при температуре наружного воздуха до -310С), мощностью 9000ВTU | Этажность – 3-ий этаж 4-х этажного здания; Площадь помещения – S= 14,6м2; Высота помещения – 3,3 м.; Площадь остекления - S= 2,31 м2; Сторона – юго-восточная; Теплопритоки – окно, технологическое оборудование; Подвесные потолки - нет; Внутренние и наружные стены из кирпича; Удалённость точки электроподключения от внутреннего блока – не более 15 м. Расстояние между внешним и внутренним блоками – не более 15м Потребл. мощность оборудования – Серверная; | 1. Поставка и монтаж нового оборудования. При подборе мощности климатического оборудования учесть попеременную эксплуатацию; 2. Внутренние блоки кондиционеров расположить на одной стене, друг под другом; 3. Внешние блоки кондиционера расположить на фасаде друг под другом (оси 3/В); 4. Дренаж смонтировать из полипластовой трубы и вывести на фасад; 5. Предусмотреть автоматы отключения необходимой мощности. 6. Предусмотреть систему автоматического попеременного включения кондиционеров (ротацию), а так же включения резервного при аварийном отключении работающего. Блоки ротации расположить между кондиционерами. |

Приложение 2

к Техническому заданию

# Footnotes

Указываются показатели, характеристики, свойства, имеющие практическую ценность и могут включать в себя технические, функциональные (потребительские), качественные, количественные, эксплуатационные и иные характеристики.