# Приложение №2 к документации о закупке

# «УТВЕРЖДАЮ»

# Директор по качеству

________________ /М. А. Соколов /

«____»___________20___ г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Ваттметры

1. Предмет закупки:

Поставка товара: Ваттметры.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить Ваттметры, соответствующие требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

30.06.2023 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Требования к техническим характеристикам (параметрам) одноканального измерителя средней мощности с преобразователем средней мощности

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра), не хуже |
| --- | --- | --- |
|  | Частотный диапазон измерителя, не уже: | от 50 ГГц до 75 ГГц |
|  | Количество измерительных каналов: | 1 |
|  | Динамический диапазон измерителя | от минус 30 дБм до 20 дБм |
|  | Относительная погрешность измерителя вместе с преобразователями мощности, не более: | ±9,0 % |
|  | Тип измерительных портов по ГОСТ РВ 51914-2002 (рис.47, прямоугольный фланец) | 3,6×1,8 |
|  | Интерфейсы подключения измерителя к ПЭВМ | USB, RS232/422, GPIB, LAN |

6. Требования по комплекту поставки:

Поставить комплект средств измерений в составе:

| № п/п | Наименование | Комплектация | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Одноканальный измеритель средней мощности | Блок измерительный – 1 шт. Преобразователь мощности – 1 шт. Кабель питания – 1 шт. Компакт диск с ПО – 1 шт. Комплект эксплуатационной документации фирмы-изготовителя – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Методика поверки(Копия) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 3 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Средства измерений должны соответствовать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельства об утверждении типа и Описания типа, утвержденных при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика.

Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2019 г.

Инициатор закупки (ИЗ):

Главный метролог							А. А. Сорокин

# СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела 25						А. А. Шарагин