Приложение №2 к документации о закупке

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по качеству

________________ /М. А. Соколов /

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: анализатор цепей.

1. Предмет закупки:

Поставка товара: анализатор цепей.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить анализатор цепей, соответствующий требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

31.10.2023 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

# 5.1 Функциональные требования:

Анализатор цепей должнен представлять собой четырехпортовый прибор с наличием соединителей, которые позволяют подключать расширители по частоте, иметь не менее четырёх измерительных портов, не менее двух синхронизированных генераторов испытательного сигнала. Комплект средств измерений должен обеспечивать измерение параметров четырёхполюсника: S11… S44.

Анализатор цепей измерений должнен проводить измерения в специальных режимах: балансные измерения, временная область, временная селекция, преобразование импеданса порта, исключение цепи, встраивание цепи, измерение устройств с переносом частоты, обеспечивать связь по интерфейсу LAN.

Анализатор цепей должнен иметь возможность представления результатов измерения во временной области. Функция преобразования данных из частотной области в отклик устройства во временной области на различные виды сигналов. Вид моделируемых входных сигналов: «радиоимпульс», «видеоимпульс», «видеоперепад». Диапазон временной области должен задаваться оператором произвольно от нуля до максимума, который определяется установленным шагом по частоте. Должна иметься возможность представления информации в виде различных форм окон для достижения компромисса между характеристиками анализируемого объекта. Например: разрешающей способностью и уровнем паразитных боковых лепестков диаграммы.

Должно иметься программное обеспечение, которое позволяет проводить поверку и калибровку средств измерений с требуемым комплектом принадлежностей в автоматическом режиме.

Технические характеристики оборудования.

Таблица 1

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Диапазон рабочих частот, не менее | от 100 кГц до 20 ГГц |
|  | Количество и тип измерительных портов | 4 порта, 3,5 мм |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты, не более: | ±2(10-6 |
|  | Динамический диапазон при полосе пропускания фильтра ПЧ 10 Гц не менее, дБ, в диапазоне: от 100 кГц до 1 МГц от 1 МГц до 10 МГц от 10 МГц до 100 МГц от 100 МГц до 6 ГГц от 6 ГГц до 20 ГГц | 100 110 115 125 120 |
|  | Диапазон установки уровня выходной мощности, дБм, не менее в диапазоне: от 100 кГц до 1 МГц от 1 МГц до 10 МГц от 10 МГц до 20 ГГц | от минус 30 до 5 от минус 30 до 5 от минус 30 до 7 |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности установки уровня мощности минус 10 дБм, дБ, в диапазонах частот: от 100 кГц до 20 ГГц | не более ±3 |
|  | Полоса пропускания фильтра ПЧ, не менее: | от 1 Гц до 1 МГц |
|  | Уровень собственного шума приемников, нормализованный к полосе 1 Гц, дБм, в диапазоне частот: от 100 кГц до 300 кГц от 300 кГц до 1 МГц от 1 МГц до 10 МГц от 10 МГц до 100 МГц от 100 МГц до 10 ГГц от 10 ГГц до 20 ГГц | не более минус 105 не более минус 110 не более минус 115 не более минус 120 не более минус 125 не более минус 120 |
|  | Среднеквадратическое значение шумов измерительной трассы при измерении модуля коэффициента отражения, дБ, в диапазонах частот свыше 10 МГц | не более 0,004 |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерений модуля/фазы коэффициента отражения, дБ/градус, для диапазонов частот и модуля коэффициента отражения: от 100 кГц до 10 ГГц от 0 до минус 15 дБ менее минус 15 дБ до минус 25 дБ менее минус 25 дБ до минус 35 дБ от 10 ГГц до 20 ГГц от 0 до минус 15 дБ менее минус 15 дБ до минус 25 дБ менее минус 25 дБ до минус 35 дБ | не более ±0,35/±3,5 не более ±1,0/±6,5 не более ±3,0/±20 не более ±0,55/±4,5 не более ±1,6/±10 не более ±7,5/±35 |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля /фазы коэффициента передачи, дБ/градус, для диапазонов частот и диапазонов модуля коэффициента передачи: от 100 кГц до 1 МГц от 0 доминус35 дБ менее минус 35дБ доминус50 дБ менее минус 50 дБ доминус60 дБ от 1 МГц до 10 ГГц от 0 доминус35 дБ менее минус 35 дБ доминус50 дБ менее минус 50 дБ доминус60 дБ от 10 ГГц до 20 ГГц от 0 доминус35 дБ менее минус 35 дБ доминус50 дБ менее минус 50 дБ доминус60 дБ | не более ±0,25/±2,0 не более ±0,25/±2,0 не более ±0,3/±5,0 не более ±0,07/±1,0 не более ±0,06/±1,0 не более ±0,1/±1,0 не более ±0,07/±1,0 не более ±0,08/±1,0 не более ±0,15/±1,5 |
|  | Реализация измерений диаграммы направленности антенны на расстоянии от измерительной антенны не менее 100 метров | Наличие |
|  | Опция второй синтезатор | Наличие |
|  | Опция частотного преобразования в диапазоне частот, не уже | От 20 ГГц до 75 ГГц |
|  | Напряжение питания от сети переменного тока, частотой (50±1) Гц, с номинальным значением | 220 В |
|  | Потребляемая мощность, не более | 450 Вт |
|  | Масса измерительного блока, кг, не более | 25 |

Технические характеристики комплекта средств измерений должны быть подтверждены приложением «Описание типа средства измерений» к свидетельству об утверждении типа средств измерений и Свидетельством о первичной поверке.

6. Требования по комплекту поставки:

Поставить 1 (один) комплект средств измерений в составе:

Таблица 2  Состав 1 комплекта средств измерений

| № п/п | Наименование прибора для измерения | Комплектация каждого |
| --- | --- | --- |
| 1. | Анализатор цепей векторный | Анализатор цепей– 1 шт.; Кабель питания – 1 шт. Формуляр – 1 шт; Электронный накопитель с программным обеспечением, руководством по эксплуатации и методикой поверки– 1 шт.; Свидетельство об утверждении типа (Копия) с Описанием типа (Копия) – 1 шт; Методика поверки – 1 шт; Свидетельство о первичной поверке– 1 шт; Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт; Комплект мер калибровочных (волновое сопротивление: 50 Ом, 3,5 мм (вилка/розетка) состав комплекта: мера калибровочная ХХ (вилка), мера калибровочная КЗ (вилка), мера калибровочная СН (вилка), мера калибровочная ХХ (розетка), мера калибровочная КЗ (розетка), мера калибровочная СН (розетка), переход коаксиальный тип NMD 3,5 мм (розетка) –тип IX вар. 3 (вилка), переход коаксиальный тип NMD 3,5 мм (розетка) – тип IX вар. 3 (розетка), переход коаксиальный тип IX вар. 3 (вилка) – тип IX вар. 3 (вилка), переход коаксиальный тип IX вар. 3 (розетка) – тип IX вар. 3 (розетка), переход коаксиальный тип IX вар. 3 (розетка) – тип IX вар. 3 (вилка) (комплект должен обеспечивать точностные характеристики поставляемого анализатора цепей векторного) со Свидетельством о первичной поверке– 1 шт. и Описанием типа (копия) – 1 шт.; Кабели измерительные прецизионные (тип NMD 3,5 мм розетка - тип 3,5 мм вилка, общая длина 100 м.) – 1 шт; Кабель измерительный прецизионный (тип NMD 3,5 мм розетка - тип 3,5 мм вилка, общая длина 2 м.) – 1 шт; Широкополосный усилитель (от 10 МГц до 20 ГГц, КУ: 26 дБ) – 3 шт.; Модуль питания широкополосных усилителей – 1 шт.; Портативное устройство управления и обработки информации ПУУиОИ (15.6", Core i5, ОЗУ 16ГБ, 512ГБ SSD, Windows 11) – 1 шт. Переход коаксиальный прецизионный (тип III (вилка) - тип 3,5 мм (розетка)) – 4 шт.; Переход коаксиальный прецизионный (тип N (вилка) - тип III (розетка)) – 4 шт. |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Средства измерений должны отвечать требованиям Руководства по эксплуатации и Описанию типа, утвержденному при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений, предлагаемый к поставке, должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев. с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика.

Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2023 г.

Инициатор закупки (ИЗ):

Главный метролог							А. А. Сорокин