Приложение № 2 к документации о закупке

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по качеству

________________ /М. А. Соколов /

«____»___________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: Генераторы.

1. Предмет закупки:

Поставка товара: Генераторы.

2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

поставить Генераторы, соответствующие требованиям, изложенным ниже, на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы, д.25.

3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

31.10.2023 г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке в бумажном и электронном виде, стоимость первичной поверки и свидетельств о поверке на все средства измерений из комплекта, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

# 5.1 Технические характеристики:

Требования к техническим характеристикам (параметрам) векторного генератора ВЧ-сигналов

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра) |
| --- | --- | --- |
|  | Диапазон частот, не уже | от 250 кГц до 18 ГГц |
|  | Дискретность установки частоты, не более | 0,01 Гц |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты, не более | ±1,42 x 10–7 |
|  | Уровень максимальной выходной мощности в диапазоне рабочих частот от 3 МГц до 18 ГГц, не менее | +12 дБм |
|  | Минимальный уровень выходной мощности в диапазоне рабочих частот не выше, дБм | минус 90 |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки уровня выходного сигнала в диапазоне рабочих частот, не более | ±1,8 дБ |
|  | Уровень фазовых шумов на несущей 1 ГГц, не более | -129 дБн/Гц |
|  | Полоса модуляции внутреннего квадратурного генератора модулирующих сигналов, не менее | 80 МГц |

5.2 Требования к техническим характеристикам (параметрам) генератора аналоговых сигналов

| № п.п. | Наименование характеристики (параметра) | Значение характеристики (параметра) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон частот, не уже | от 250 кГц до 18 ГГц |
| 2 | Дискретность установки частоты, не более | 0,01 Гц |
| 3 | Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты, не более | ±2,15 x 10–6 |
| 4 | Уровень максимальной выходной мощности в диапазоне частот, не менее | от 50 МГц до 18 ГГц включительно | +11 дБм |
| 5 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки уровня выходного сигнала от +15 дБ до -55 дБ в диапазоне частот, не более | от 3 ГГц до 18 ГГц включительно | ±1,2 дБ |
| 6 | Уровень гармонических искажений для уровня выходного сигнала менее 4 дБм в диапазоне частот, не более | от 10 МГц до 18 ГГц | минус 25 дБн |
| 9 | Питание от сети переменного тока, в диапазоне, не уже | от 220 до 240 В |
| 10 | Максимальная потребляемая мощность, не более | 500 В А |
| 11 | Выходной соединитель | Тип N (розетка) |

5.3 Участник процедуры закупки обязан в соответствии с требованиями законодательства: пункт 3 статьи 12 и пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении единства измерений» предоставить в составе заявки следующие документы: копию «Свидетельства об утверждении типа» с Приложением «Описание типа средства измерений», а также  «Свидетельства о первичной поверке» при поставке средств измерения.

6. Требования по комплекту поставки:

Поставить комплект средств измерений в составе:

| № п/п | Наименование | Комплектация | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Векторный генератор ВЧ-сигналов | Векторный генератор сигналов – 1 шт. Кабель питания – 1 шт. Компакт-диск с документацией – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Методика поверки(Копия) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 10 |
|  | Генератор аналоговых сигналов | Генератор аналоговых сигналов – 1 шт. Кабель питания – 1 шт. Переход на соединитель N типа 1– шт. (при необходимости) Компакт-диск с документацией – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. Свидетельство об утверждении типа и описание типа (Копии) – 1 шт. Свидетельство о поверке – 1 шт. | 6 |

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

Средства измерений должны отвечать требованиям Руководства по эксплуатации, Свидетельству об утверждении типа и Описанию типа, утвержденному при его сертификации как средства измерений.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

На весь комплект средств измерений предлагаемый к поставке должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев, с момента получения заказчиком.

10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

11. Прочие дополнительные требования к товару:

В случае ремонта средства измерений по гарантии первичная поверка после ремонта проводится за счет поставщика.

Наличие авторизованного центра по ремонту поставляемых приборов для измерения на территории РФ, что подтверждается документально - оригинал письма либо заверенная копия от производителя.

Выпуск не ранее 2022 г.

Инициатор закупки (ИЗ):

Главный метролог							А. А. Сорокин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела 23						О. Г. Матюшев